РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 сентября   2014 г.                                                            №  22/93 дсп

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Дзержинского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Уставом Дзержинского муниципального образования, Дума Дзержинского муниципального образования.

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дзержинского муниципального образования (Приложение).

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Дзержинского

муниципального образования                                      И.В.Соколовская

### ПРОГРАММА

### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# Содержание:

- Паспорт программы  …………………………………………………….  Стр. 3

- Краткая характеристика муниципального образования  ……………..  Стр. 6

- Комплексное развитие системы теплоснабжения Дзержинского муниципального образования ……………………………...……….….  Стр. 10

- Комплексное развитие системы водоснабжения Дзержинского муниципального образования  ……………................................………  Стр. 20

- Комплексное развитие системы водоотведения Дзержинского муниципального образования ……..…………………………………… Стр. 30

- Комплексное развитие системы электроснабжения Дзержинского муниципального образования ……………………………………..…… Стр. 34

- Санитарное состояние Дзержинского муниципального образования.. Стр. 34

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дзержинского муниципального образования, Иркутского района, Иркутской области. (далее – Программа).

Основание для разработки

Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ).

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

  - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

  - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

  - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Задачи Программы:

  - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

  - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

  - определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации программы

Реализация Программы начинается с 2014 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2028 года.

Координаторы Программы

Администрация Дзержинского муниципального образования.

Исполнители основных мероприятий Программы

Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.

Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере – 150 809  тыс. руб. (без НДС),

- строительство, модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения – 110 152 тыс. руб.;

- строительство, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения – 40 157 тыс. руб.;

–  строительство и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод

–  500  тыс. руб.;

Источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета Дзержинского МО;

- средства предприятий;

- прочие источники.

Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

  - повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

  - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

  - сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

  - обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

  - повысить уровень инвестиционной привлекательности поселка Дзержинск;

  - улучшить уровень экологического состояния территории Дзержинского муниципального образования.

Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляется Администрацией Дзержинского муниципального образования.

Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Дзержинского муниципального образования.

## Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Дзержинского муниципального образования и в соответствии с существующим генеральным планом Дзержинского муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселка. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие п.Дзержинск и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

## Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры п. Дзержинск, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

  - повышение надежности и качества теплоснабжения;

Развитие водоснабжения и водоотведения

  - повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

  - повышение экологической безопасности в поселке;

  - соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам;

  - снижение уровня потерь воды;

  - сокращение удельных эксплуатационных расходов.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Описание городского поселения

Дзержинское муниципальное образование входит в состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, и включает в себя один населенный пункт – п. Дзержинск. На севере, юге и западе поселение граничит с г. Иркутск, на востоке с Ушаковским сельским поселением. Общей площадь  занимаемой территории составляет 574,1 га.

## Описание численности и состава населения городского поселения

Численность населения п. Дзержинск по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составила 2,277 тыс. человек.

## Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

Система теплоснабжения п. Дзержинск.

Система теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социальной сферы (ЦРБ, начальная школа - детский сад), объектов торговли и бытового обслуживания п. Дзержинск представлена одной муниципальной котельной находящейся в муниципальной собственности Иркутского района. Передача тепловой энергии от котельной к потребителям осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

Для поселка существующая схема теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа оборудования и ветхости сетей, результатом сложившейся ситуации является недостаточно качественная поставка услуг по теплоснабжению.

Уровень износа оборудования муниципальной котельной превышает нормативный.

Техническое состояние сетей теплоснабжения поселка обуславливается сроком эксплуатации.

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения п. Дзержинск являются:

            - Низкая выработка тепловой энергии в котельной.

            - Растущий моральный износ оборудования.

            - Большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей).

            - Отсутствие приборов учета тепловой энергии на объектах теплопотребления.

Объем потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию (мощность).

Таблица 1

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч | Резерв тепловой мощности Гкал/ч | Резерв тепловой мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 4 | 4 | 1,5 | 2,5 | 62,5 |

Таблица 2

| Источник | Существующая суммарная нагрузка, Гкал/час | Перспективная нагрузка на отопление, Гкал/час | Перспективная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная перспективная нагрузка, Гкал/час | Итоговая суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 4 | 6,2 | 1,65 | 7,85 | 10,83 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица 3

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 17,5 | 17,5 | 12,351 | 5,149 |

Исходя из данных показателей, можно сделать вывод, что мощности котельной не хватит для покрытия перспективных тепловых нагрузок, к 2028 году возникнет дефицит тепловой мощности. Насосное оборудование котельных, пропускная способность тепловых сетей будут не способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла до 2028г.

Перспективные балансы теплоносителя

| Источник | Расход теплоносителя тыс м3/год | Подпитка тепловой сети в м3/ч. | Установленная по нормативам, в т. ч | На горячее водоснабжение | фактическая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 2124 | 1,02 | 1,02 | 0 | н/д |

Мощности существующих водоподготовительных установок недостаточно для осуществления максимального водопотребления котельных. При объединении сетей необходимо оборудование котельной водоподготовительной установкой. Для бесперебойной работы необходимо проводить планово-предупредительные и капитальные ремонты оборудования с заменой изношенных узлов на новые.

Система водоснабжения п. Дзержинск.

В п. Дзержинск существует централизованная система водоснабжения. В ее состав входят: три артезианские скважины, две из них действующие. Водопровод по ул. Дорожной находится в аварийном состоянии и требует перекладки. По территории посёлка проложены уличные сети  Д=100-150мм. протяжённостью 2,7 км. Системы централизованного водоснабжения не охватывает большую часть территории посёлка, поэтому часть населения пользуется собственными водозаборными скважинами.

Процент износа водозаборных сооружений составляет 65%. В 2014-2015 годах планируется ввод в эксплуатацию водозабора, мощностью 1000 куб. м/сут.

Вследствие отсутствия необходимого количества водоочистных сооружений на скважинах и несоблюдения водоохраной зоны, показатели качества воды не соответствуют установленным нормативам.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения поселка Дзержинск являются:

- Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде мест поселка, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их не уплотнённой застройке.

- Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 65 до 80 %).

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки поселка.

Система водоотведения п. Дзержинск.

В п. Дзержинск действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, обеспечивающая часть жилой зоны и социальную сферу поселка. В состав системы водоотведения входят:

- 3 септика;

- сети водоотведения протяженностью 0,44 км (безнапорная канализация).

Основными проблемами системы водоотведения п. Дзержинск являются:

- Высокая степень износа сетей системы водоотведения, средний износ составляет 80%.

- Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных районах
поселка.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Источник тепловой энергии

Источником тепловой энергии Дзержинского муниципального образования является одна водогрейная котельная. Основные характеристики котельной представлены в Таблице № 3.1., структура основного оборудования источника тепловой энергии указана в Таблице № 3.2.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное | Резервное |  |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | 4 | 4 | уголь | нет | 75/60 |

Таблица 3.2.

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котлов | Производитель-ность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | Водогрейный | КВм-2,32 | 2 | 2007 | рабочее |
|  |  |  | КВм-2,32 | 2 | 2007 | рабочее |

3.1.1. Описание источников тепловой энергии

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | На собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | п.Дзержинск | 1963 | 1,526 | 0,01 |

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Центральная, ул.Садовая и ул.Парковая.

На котельной установлено два водогрейных котла марки КВм-2,32 производительностью 2 Гкал/час каждый. Общая установленная мощность котельной составляет 4 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 4 Гкал/час.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной нет.

Вид топлива – уголь. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено.

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 4,7 кг/см2, в обратном трубопроводе – 3,3 кг/см2.

Система теплоснабжения от котельной – открытая. Температурный график котельной 75/60°С. Длина эксплуатируемых магистральных тепловых сетей составляет 3276,2 м в двухтрубном исполнении.

Время работы системы – отопительный период 240 дней. Источником водоснабжения является водонапорная башня. На котельной используется система ХВО (Na-катионирование).

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не осуществляется. Узлы учета отпуска тепловой энергии потребителям отсутствуют. Количество энергии, отпущенной потребителям, определяется расчетным методом.

3.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

ООО «Ушаковская» осуществляет производство и передачу тепловой

энергии до конечного потребителя.

Потребители заключают договор на покупку тепловой энергии непосредственно с энергоснабжающей организацией.

3.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Данные об ограничениях на тепловую мощность и производственных регулируемых отборов; ограничения на тепловую мощность основных, пиковых подогревателей сетевой воды и пиковых водогрейных котлоагрегатов, связанные с особенностями циркуляции теплоносителя; ограничения связанные с поставкой топлива в режиме максимума тепловой нагрузки и сжиганием непроектных видов топлива отсутствуют.

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Марка котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | Водогрейный | КВм-2,32 | 2 | 2 |
|  |  |  | КВм-2,32 | 2 | 2 |

3.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовая выработка, Гкал | Собственные нужды, Гкал/час | Потери Гкал/час | Расход топлива, т у.т | Расход топлива, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | Уголь | 4761 | 0,01 | 0,39 | 1044,7 | 1913,4 |

3.1.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № п/п | Наименование котельной | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | Год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Дзержинск | КВм-2,32 | 2007 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-2,32 | 2007 | н/д | н/д |

3.1.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системе теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических  условиях. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное, осуществляется путем изменения температуры теплоносителя на котельной по утвержденному температурному графику не менее четырёх раз в сутки.

3.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования (количество часов работы в год)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии: Котельная п.Дзержинск |
| Котел №1 | КВм-2,32 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |  |
| Котел №2 | КВм-2,32 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |  |

3.1.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельная п.Дзержинск не оборудована приборами учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

| Наименование источника | Место установки прибора учета | Приборы учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | отсутствует | отсутствует |

3.1.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

| Наименование источника | Год | Кол-во отказов оборудования |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | н/д | н/д |

Данные об авариях и инцидентах на котельной за 2012 г. приведшие к нарушению отпуска тепла в тепловые сети отсутствуют.

3.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников теплоснабжения по состоянию на 2012 год отсутствует.

3.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Состав материально технической части с указанием длин участков и диаметров трубопроводов теплосетей приведён в Приложении в Таблицах 1-3.

3.2.1. Тепловая сеть от котельной п. Дзержинск

Тепловая сеть от котельной п.Дзержинск находится в эксплуатации ООО «Ушаковская».

По тепловой сети осуществляется теплоснабжение жилых домов и административных зданий поселка. Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 1,139 Гкал/ч, при этом установленная мощность котельной составляет 4 Гкал/ч.

Система теплоснабжения открытая, теплоносителем служит горячая вода. Схема тепловых сетей двухтрубная. Общая протяжённость тепловых сетей от котельной составляет 3,276 км в двухтрубном исполнении. Способ прокладки надземный и в непроходных каналах.

3.3. Зоны действия источника теплоснабжения

В системе централизованного теплоснабжения задействована одна котельная. Котельная снабжает теплом административные здания и жилые дома по ул. Центральная, ул. Садовая и ул. Парковая.

Зоны, не охваченные источникам централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение от индивидуальных источников тепловой энергии, преимущественно печное, на древесных отходах.

3.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

Перечень абонентов котельной

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 0.096 |  |
| Садовая 3 | 0.2235 | 0.0504 |
| Садовая 2а | 0.0158 |  |
| Садовая 4 | 0.096 |  |
| Парковая 2 | 0.1653 | 0.0084 |
| Военкомат | 0.02 |  |
| Парковая 8 | 0.0222 | 0.0019 |
| Парковая 10 | 0.0716 |  |
| Парковая 12 | 0.0716 |  |
| Станция скорой помощи | 0.02 |  |
| Поликлиника | 0.08 |  |
| Центральная 2 | 0.012 |  |
| Центральная 4 | 0.012 |  |
| Центральная 12 | 0.009 |  |
| Центральная 10 | 0.0086 |  |
| Центральная 8 | 0.0096 |  |
| Центральная 13а | 0.0098 |  |
| Центральная 25/2 | 0.0062 |  |
| Центральная 25/1 | 0.0062 |  |
| Мед. учреждение | 0.08 |  |
| Центральная 14 | 0.012 |  |
| Школа | 0.027 |  |
| Центральная 14а | 0.012 |  |

3.4.1. Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование источника | Нагрузка на систему отопления, Гкал/час | Расчетная нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | 1,048 | 0,091 |

3.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности Гкал/ч | Резерв тепловой мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Дзержинск | 4 | 4 | 1,526 | 2,474 | 61,85 |

3.6. Балансы теплоносителя за 2013 год

| Наименование | Котельная п.Дзержинск |
| --- | --- |
| Расход теплоносителя тыс. м3/год | 691,2 |
| Подпитка тепловой сети м3/час | 0,9 |

3.7. Топливный баланс источника тепловой энергии и система обеспечения топливом

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная п.Дзержинск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут |  |  |  |
| уголь | тонн | 2046,2 | 1980,41 | 1913,4 |
|  | тут | 1117,2 | 1081,3 | 1044,7 |
| дрова | тонн |  |  |  |
|  | тут |  |  |  |
| щепа/отсев | м3 |  |  |  |
|  | тут |  |  |  |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Гкал | 7820,4 | 7569,1 | 7312,9 |
| Выработано тепловой энергии факт | Гкал | 5091,44 | 4927,74 | 4761 |

Расходы топлива определены расчетным путем на сертифицированном программном комплексе РаТЭН-325 (Приложение № ).

3.8. Надежность теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от одной котельной в п.Дзержинск. Схема тепловых сетей от котельной открытая. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

За время работы котельной не было зафиксировано перерывов в подаче топлива. Данных об остановках котельной нет.

3.9. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации

| Затраты | Сума тыс. руб |
| --- | --- |
|  | Котельная п.Дзержинск |
| Фонд оплаты труда с начислениями | 2749,04 |
| Затраты на топливо | 2560,91 |
| Затраты на эл. Энергию | 695,1 |
| Затраты на воду | 3,630 |
| Ремонт | 645,47 |
| Общепроизводственные расходы | 2438,93 |
| Общехозяйственные расходы | 466,59 |
| Итого: | 9556,04 |

3.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для организации осуществляющей услуги теплоснабжения приведены в Таблице

| Тариф | 2011г | 2012г с 01.01/с 01.07 | 2013г до 01.07/с 01.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпускной тариф (для населения) руб/Гкал (с НДС) | 1260 | 1260/1412,46 | 1412,46/1581,96 |
| Отпускной тариф (для прочих) руб/Гкал (без НДС) | 2896,12 | 2837,3 | 2837,3/3037,2 |

3.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1.В системе централизованного теплоснабжения поселка единственным источником теплоснабжения является котельная п.Дзержинск обеспечивающая теплоснабжение жилых и административных зданий по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети теплоснабжение полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

2.Тепловые сети находятся в изношенном состоянии.

3.12. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

На перспективу в п. Дзержинск намечается строительство, 2-3 этажных домов блокированного типа и объектов культурно-бытового обслуживания, проектируемая застройка предлагается благоустроенная.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов приняты:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водовод и канализация зданий».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим характеризуется следующими климатическими данными:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для проектирования систем теплоснабжения и вентиляции) –    -36 С;

- средняя температура за отопительный период –  -8,5 С;

- продолжительность отопительного периода – 240 суток.

Для проектируемых жилых зданий и объектов культурно-бытового обслуживания максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление на 1 кв.м. общей площади и на 1 куб.м. объем зданий, приведенными в СНиП 23-02-2003 с переводом в сопоставимые единицы (ккал/час); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Нормы расхода горячей воды с температурой 55 С на одного жителя приняты 105 л/сутки. Расчетные данные на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в Таблице

| Источник | Существующая суммарная нагрузка, Гкал/час | Перспективная нагрузка на отопление, Гкал/час | Перспективная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная перспективная нагрузка, Гкал/час | Итоговая суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 1,526 | 6,08 | 3,52 | 10,825 | 12,351 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективного и круглогодичного теплоснабжения потребителей тепловой энергии п. Дзержинск предполагается реконструкция действующей водогрейной котельной с увеличением мощности теплоисточника до 17,5 Гкал/ч.

В дальнейшей перспективе к 2033 году, согласно утвержденного генерального плана, при условии строительства нового микрорайона предполагается строительство новой блочной котельной мощностью 10 Гкал/ч.

Подключение проектируемых и существующих потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водо-водяных подогревателях, расположенных в ЦТП и на котельной.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

В настоящее время зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с генеральным планом п. Дзержинск существенный рост тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируется к 2017г.

Для возможности подключения к тепловым сетям новых строящихся объектов, жилого поселка «Грандстрой» и объектов социально бытового обслуживания предлагается:

- строительство новых квартальных тепловых сетей поселка по 4-х трубной схеме с применением предизолированных труб в ППУ-изоляции;

- строительство ЦТП;

- строительство магистральных тепловых сетей с температурным графиком 95/70 0С с применением современных теплоизолирующих материалов (пенополимерминеральная (ППМ) теплоизоляция)

- перевод потребителей с «открытой» схемы подключения системы ГВС на «закрытую».

3.13. Перспективные топливные балансы

Описание основного и резервного топлива источников тепловой энергии представлено в Таблице

| Наименование источника | Назначение | Расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное топливо | Значение, т у.т./год |
|  |  |  | Отчетное (2011г, 2012г) | Перспективное |
| Котельная №1 | Уголь | Нет | 1044,7 | 6867 |

Для новой котельной предполагается использовать в качестве основного топлива уголь, резервное топливо при этом не предусмотрено.

Расчеты удельных расходов топлива по котельной выполнены на сертифицированном программном комплексе РаТЭН-325 (Приложение № ).

3.14. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе представлены в таблице №8.2.

Все приводимые величины затрат приведены в ценах по состоянию на 2014г. с учетом НДС. Оценка капитальных затрат в реализацию мероприятий была выполнена на основе сведений о стоимости оборудования и осуществления пуско-наладочных мероприятий для установок ведущих производителей. При определении итоговой величины капитальных затрат были введены повышающие коэффициенты, учитывающие доставку оборудования, подготовку территории и инженерных коммуникаций, а также непредвиденные расходы.

Данные о стоимости блочных центральных тепловых пунктов приняты по укрупненным стоимостным показателям из каталогов ведущих производителей с использованием импортного оборудования.

Таблица №8.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей п.Дзержинск.

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2017г.г. | 2018-2023г.г. | 2024-2028г.г. |
| 1. | Реконструкция котельной | 104277 | 80377 | 23900 | - |
| 2. | Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исполнении с температурным графиком | 7200 | 7200 |  |  |
| 3. | Перетрассировка существующих тепловых сетей. Замена ветхих сетей | 7222 | 3611 | 3611 |  |
| 4. | Строительство ЦТП | 5325 | 5325 |  |  |
| 5. | Строительство новых квартальных тепловых сетей для подключения существующих и перспективных потребителей поселка по 4-х трубной схеме с циркуляционной линией ГВС, из предизолированной трубы с ППУ изоляцией | 7205,3 | 7205,3 |  |  |
|  | ИТОГО по п. Дзержинск | 110152 | 103718 | 27511 | 0 |

Основные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения п. Дзержинск приходятся на период 2014-2017 годов. Это связано со строительством нового жилого микрорайона. Осуществление мероприятий указанных в таблице позволит обеспечить качественное и надежное теплоснабжение существующих и планируемых к подключению потребителей тепловой энергии.

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения, обоснование и расчет показателей результативности

### Определение социального и экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения п. Дзержинск позволит улучшить качество услуг по обеспечению потребителей поселка тепловой энергией.

# Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию теплоисточника поселка. Модернизация теплоисточника снизит уровень износа оборудования, а следовательно, повысит надежность работы теплоисточника, позволит эффективно использовать располагаемую мощность.

# Развитие системы теплоснабжения п. Дзержинск позволит обеспечить теплом застроенные районы, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых домах поселка.

# Мероприятия по модернизации и развитию тепломагистралей п. Дзержинск. Данное направление подразумевает строительство новых магистральных трубопроводов и увеличение пропускной способности существующих путем модернизации с увеличением или корректировки их диаметров.

# Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию тепломагистралей п. Дзержинск будет заключаться в следующем:

  - увеличение пропускной способности магистральных теплопроводов;

  - увеличение протяженности магистральных теплопроводов;

  - сокращение расхода подпиточной воды;

  - возможность подключения большего числа новых потребителей.

# Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения. Система теплоснабжения поселка является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения предусматривает:

  - обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками;

  - обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;

  - обеспечение возможности подключения новых потребителей путем увеличения протяженности магистральных тепловых сетей;

  - ликвидация дефицита тепловой энергии в некоторых районах поселка;

  - обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов на ремонты сетей и основного оборудования;

  - улучшение экологической обстановки за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

# Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения п. Дзержинск.

    - Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:

  - увеличение инвестиционной привлекательности отрасли;

    - уменьшение потерь теплоносителя;

    - снижение себестоимости выработки тепловой энергии;

    - сокращение тепловых потерь.

### Описание и обоснование ожидаемых показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения

Описание показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения.

Основными показателями результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения п. Дзержинск, являются:

  - степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения. Данный показатель характеризует систему теплоснабжения с качественной стороны, показывает степень изношенности сетей;

  - степень износа оборудования в муниципальной котельной. Данный показатель характеризует систему теплоснабжения поселка с позиции надежности теплоснабжения.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тактическими целями развития системы водоснабжения поселка Дзержинск являются:

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения;

  - обеспечение надлежащего качества питьевой воды;

  - обеспечение доступности для населения услуг по централизованному водоснабжению.

4.1. Описание существующих технического и технологического обследования систем водоснабжения муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Дзержинское МО.

- Качество воды соответствует данным экспертиз. В дальнейшем  настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- На территории Дзержинского МО, отсутствуют водоочистные сооружения.

- Водопроводная сеть на территории Дзержинского МО,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВНБ "Стахановская" | арт. скважина ВБ | - | 0,15 | 60 | - |
| 2 | ПНС | ЭЦВ8 - 16 - 140 | - | 0,38 | 72 | - |
|  |  | К-45/30 | - | 0,19 | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВНБ "Стахановская" | V= 8 м³. | ЭЦВ6 - 6,5 - 140 | 6,5 | 140 | 5,5 | - |
| 2 | ПНС | - | ЭЦВ8 - 16 - 140 | 16 | 140 | 11 | - |
|  |  |  | К-45/30 | 45 | 30 | 7,5 | - |
| 1 | ВЗУ д. Подберезье | V= 8 м³. | К-45/30 | 45 | 30 | 7,5 | - |

Существующие водопроводные сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяжённостью 2,7 км. и проложены в непроходных каналах спутником с тепловыми сетями посёлка.

На территории п. Дзержинск отсутствуют водоочистные сооружения.

### Описание технологических зон систем водоснабжения.

Водоснабжение Дзержинское МО осуществляется из артезианских скважин  по одной напорной линии. Эксплуатирует сети ООО «Ушаковская». Год постройки на ВНБ "Стахановская" 1965 г. , ПНС 1965 г.    общая протяжённость сетей составляет  2,7км. Фактически поднято воды за 2013г. – 27,586 тыс. м3

## Существующие  балансы и потребления питьевой технической воды.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения.

Таблица водопотребления по Дзержинское МО на 2013г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дзержинское МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 954 | 160/160 | 75,5 | 27,57 | 98,1 | 4,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 15 | 5,51 | 19,62 | 0,81 |
|  | Итого: |  |  |  | 90,5 | 33,1 | 117,7 | 4,9 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения. 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

В п. Дзержинске существует котельная установленной мощностью 4 Гкал/час (2 котла марки КВТ по 2 Гкал/час каждый). Присоединенная нагрузка 1,33 Гкал/час, которая используется на обслуживание учреждений культурно-бытового обслуживаниям (Школа, детский сад, центральная районная больница, здание военкомата). Баланс потребления горячей воды не ведётся.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Данные о численности населения Дзержинское МО приведены  в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Населенный пункт | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2017г. | Расчетный срок - 2028г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Дзержинское МО | - | 2500 | 900 | 3400 | 1100 | 4500 |
|  | Итого |  | 2500 | 900 | 3400 | 1100 | 4500 |

В перспективе развития Дзержинского МО источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  Дзержинское МО принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2028 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

280 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.

Таблица суммарного водопотребления по Дзержинское МО на период с 2017 по 2028гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2017г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2500 | 280/280 | 700,00 | 255,50 | 910 | 37,9 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 900 | 280/25 | 252,0 | 92,0 | 327,6 | 13,7 |
|  | Хоз-питьевые нужды | - | - | - | 1000 | 182,5 | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 390,5 | 142,5 | - | - |
|  | Итого: | чел | 3400 | - | 1342,5 | 672,5 | 578,5 | 24,2 |
| II-этап до 2028г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4500 | 280/280 | 1260 | 459,9 | 1638 | 68,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | - | - | 1000 | 182,5 | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 252 | 91,98 | - | - |
|  | Итого: | чел | 4500 | - | 2512 | 734,4 | 936 | 92,5 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Дзержинское МО предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории  поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение посёлка планируется от подземного водозабора, расположенного северо-западной части посёлка в пойме р. Ушаковки. Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø110мм до Ø219 мм . На площадке будут установлены два резервуара чистой воды ёмкостью 60 м3 каждый и насосная станция второго подъёма производительностью q=120м3/час. Неочищенная вода будет поступать на водоочистные сооружения .

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012. 	Для обеспечения внутреннего  пожаротушения проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2017г.:

- Реконструкция артезианских скважин в п.  Дзержинск;

- Подключение планируемых сетей п. Дзержинск к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

- Произвести прокладку магистрального водопровода Ø219мм до площадки проектируемых водопроводных сооружений в  Дзержинском МО На площадке будут установлены два резервуара чистой воды ёмкостью 60 м3 каждый и насосная станция производительностью q=120м3/час.;

- Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в Дзержинское МО, с поэтапной заменой изношенных участков.

На второй этап 2017-2028 гг.:

- От нового водозабора прокладка одной линии водопровода Ø219мм, а также переключение существующей линии Ø219мм на новый водозабор;

- Прокладка уличной водопроводной сети;

- Планируется прокладка магистрального водопровода до площадки планируемых водопроводных сооружений;

- Устройство тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода.

- Водонапорные сооружения должны охраняться. Для площадок водоподготовки, насосной станции  и резервуаров. Предусматривается зона санитарной охраны первого пояса.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории  насосной станций I-го  и II-го подъёма установить зоны санитарной охраны. На насосной станций II-го подъёма установить два резервуара цистой воды. Очистку воды  осуществлять одноступенчатым фильтрованием. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут.

## 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2017 и 2028г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2017г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
|  | д. Дзержинск |
| 1. | Строительство подземного водопровода МО Дзержинск в объёме 1000 м3/сут. С обустройством 3-х артезианских скважин производительностью 40 м3/час каждая по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск ул. Набережная 53 в том числе: |
| 1.1 | Выполнение гидравлического сопровождения поисково-оценочных работ с целью организации хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет подземных вод. | т.р. | 1 | 850 | — | 850 |
| 1.2 | Проектно-сметная документация на скважины (ПСД) | т.р. | 1 | 90 | — | 90 |
| 1.3 | Бурение разведочно эксплуатационных скважин на воду ( основной и резервной ). | т.р. | 1 | 2803 | 1400 | 4203 |
| 1.4 | Разработка проекта водозабора п. Дзержинск , | т.р. | 1 | 520 | — | 520 |
| 1,5 | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутскэнерго» | т.р. |  | 914 | — | 914 |
| 1,6 | Площадка водозаборных сооружений: | т.р. | 1 | — | 1928 | 1928 |
|  | а) водозабор ограждается сплошным забором из металлопрофиля по периметру | т.р. | 1 | 620 | — | 620 |
|  | б) на въезде в территорию площадка устанавливается проходная, где размещаются щиты управления и защиты насосами 1 подъема | т.р. | 1 | 510 | — | 510 |
|  | в) предусматривается наружное освещение площадки по периметру забора | т.р. | 1 | 180 | — | 180 |
|  | г) благоустройство площадки и подъездные пути | т.р. | 1 | — | 900 | 900 |
|  | Итого: | т.р. |  | 6487 | 4228 | 10715 |
| 2. | Насосная станция 2-го подъёма ( Район Центральной котельной ) | т.р. | 1 | 1630 | — | 1630 |
| 3. | Водопровод от водозабора до насосной станции 2-го подъёма | т.р. | 1 | 4599 | — | 4599 |
| 4. | Водопровод от насосной станции 2-го подъёма до жилого микрорайона «Градстрой» | т.р. | 1 | 3135 | — | 3135 |
| 5. | Мероприятия по стабильности |
| 5.1 | Строительство резервной артезианской скважины | т.р. | 1 | — | 1200 | 1200 |
| 5.2 | Ограждение по наружному периметру сплошным забором из металлопрофиля | т.р. | 1 | — | 150 | 150 |
| 5.3 | Наружное освещение площадки | т.р. | 1 | — | 50 | 50 |
|  | Итого: | т.р. |  | — | 1400 | 1400 |
| 6. | Энергосберегающее мероприятия |
| 6.1 | Повысительная насосная станция (ПНС). Технический водозабор подземный расположен в п. Дзержинск ул. Садовая. | т.р. | — | — | 440 | 440 |
| 6.2 | Водопроводная насосная башня (ВНБ на ул. Стахановская) | т.р | 3,26 | — | 390 | 390 |
|  | Итого: |  |  | — | 830 | 830 |
| 7. | Замена сетей водоснабжения | т.р | 1 | 1500 | 5000 | 6500 |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения | т.р | 1 | 4348 | 7000 | 11348 |
|  | Всего: | т.р |  | 21699 | 18458 | 40157 |

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет показателей результативности

### Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения поселка Дзержинск позволит к 2017 году достигнуть следующих результатов:

  - увеличение обеспеченности населения поселка централизованным водоснабжением до 98 %;

  - сокращение неучтенных расходов воды, в том числе на собственные нужды;

  - снижение аварийности на сетях водоснабжения.

### Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:

  - обеспечение централизованным водоснабжением всех районов поселка;

  - качественное улучшение показателей питьевой воды;

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни населения города.

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

  - снижение удельных расходов на энергию и другие эксплутационные расходы;

  - экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, (с 2014 по 2017 год на 30%), за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

  - рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг;

  - повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего систему водоснабжения п. Дзержинск.

### Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит достигнуть следующих результатов:

  - повышение надежности и эффективности работы;

  - восстановление эксплуатационных свойств и производительности скважин до утвержденных запасов;

  - экономия электрической энергии на отдельных скважинах до 20 %;

  - доведение отбора воды из скважин до утвержденных запасов;

  - уменьшение межремонтного интервала оборудования;

  - обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего законодательства;

Сети водоснабжения:

  - восстановление эксплуатационных свойств, пропускной способности трубопроводов для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения существующей и перспективной застройки;

  - возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, возможность определения потерь и разработки мероприятий по рациональному использованию воды;

  - обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов и насосного оборудования;

  - обеспечение централизованным водоснабжением новых районов жилой застройки.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В п. Дзержинск действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, обеспечивающая часть жилой зоны и социальную сферу поселка. В состав системы водоотведения входят:

- 3 септика;

- сети водоотведения протяженностью 0,44 км (безнапорная канализация).

Основными проблемами системы водоотведения п. Дзержинск являются:

            - Высокая степень износа сетей системы водоотведения, средний износ составляет 80%.

- Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных районах
поселка.

#### Характеристика надежности системы водоотведения (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Параметры оценки надежности услуг водоотведения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры надежности | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров надежности |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) Плановый – не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 8 часов в течение одного месяца |

#### Характеристика качества системы водоотведения

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%;

- отсутствие протечек и запаха.

### Описание путей модернизации системы водоотведения

Анализ существующей системы водоотведения и дальнейших перспектив развития п. Дзержинск показывает, что действующие сети водоотведения работают на пределе пропускной способности. Необходима полная модернизация системы водоотведения, включающая в себя модернизацию сетей и  строительство единого септика, кроме того с учетом возможности подключения к сетям водоотведения новых строящихся объектов, жилого поселка «Грандстрой» и объектов социально бытового обслуживания предлагается разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения и строительство КНС, с возможностью подключения к сетям водоотведения г. Иркутск.

#### Характеристика целевых показателей модернизации системы водоотведения

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

Характеристика целевых показателей модернизации системы водоотведения представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

# Целевые показатели и модернизации системы водоотведения

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| Сбор сточных вод | Модернизация сетей системы водоотведения | Повышение надежности работы сети Оптимизация работы сети Повышение эффективности работы сети Увеличение охвата системой водоотведения |

#### Описание объема и состава затрат на модернизацию системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат на модернизацию системы водоотведения поселка Дзержинск, которые на первоначальный период реализации программы составят  500   тыс. руб.

Кроме того, с учетом перспективы развития поселка в программу включены затраты на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения и строительство КНС, с возможностью подключения к сетям водоотведения г. Иркутск в размере 1200 тыс.руб.

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения, обоснование и расчет показателей результативности

### Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

Основные показатели результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения представлен в таблице 6.3.

# Таблица 6.3.

Показатели результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

| № п/п | Показатели результативности | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения города централизованным водоотведением | % | 75 | 80 | 85 |
| 2 | Степень износа сетей водоотведения | % | 40 | 30 | 10 |
| 3 | Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения (в год) | шт. | 0,14 | 0,12 | 0,1 |

Таким образом, реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения п. Дзержинск позволит к 2017 году достигнуть следующих результатов:

- увеличение охвата централизованным водоотведением до 85 %;

- снижение уровня износа сетей водоотведения до 10 %;

- снижение количества внеплановых отключений.

### Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения является обеспечение централизованным водоотведением всех районов поселка.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни жителей поселка.

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения относятся:

- снижение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличение количества потребителей услуг и увеличение сбора средств за предоставленные услуги;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы (с 2012 по 2016 год на 20%), за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

- повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего водоотведение п. Дзержинск.

### Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоотведения, позволит достигнуть следующих результатов:

# Сети водоотведения:

- восстановление эксплуатационных свойств трубопровода, обеспечение надежного отвода сточных вод;

- приведение трубопровода в технически исправное состояние;

- восстановление пропускной способности канализационных коллекторов, их эксплуатационных свойств;

- обеспечение централизованным отводом сточных вод зон застройки индивидуальными жилыми домами.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Дзержинского муниципального образования.

Электроснабжение потребителей п. Дзержинск электрической энергией, сохраняется от  ПС 110/35/10кВ Пивовариха. Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Электроснабжение потребителей II и III категории предлагается осуществлять от однотрансформаторных подстанций. Для электроприемников II категории в качестве резервного источника электроэнергии использовать дизель-генераторы.

Генеральным планом на территории Дзержинского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

- САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ  ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вывоз ТБО с территории Дзержинского муниципального образования от домов жителей осуществляет организация ООО «Эко-Альянс» еженедельно с 9.00 до 12.00.

Кроме вывозки мусора  по графику в п. Дзержинск  существует 4 площадки, на которых расположены 20 баков.  В 2012 году было принято решение о заключении муниципального контракта по вывозу и захоронению ТБО,  крупногабаритного мусора, расположенного на территории Дзержинского муниципального образования, а так же вывоз мусора с подбором от домов частного сектора без помощи контейнеров, и  вывоз  несанкционированных свалок с территории Дзержинского муниципального образования.

В дальнейшем с развитием жилищного строительства необходимо обустройство контейнерных площадок вблизи строящихся объектов с привлечением специализированной организации по вывозу ТБО.

Кроме того необходимо обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.