ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Муниципальный заказчик:

Администрация Дзержинского

муниципального образования

Муниципальный контракт:

№ 2 от 01.10.2010 года

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОЕ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть)

Иркутск– 2012 гг.

Подписи

ВРИО генерального директора

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                     В.Ю. Юртин

Главный архитектор

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                     И.В. Козак

Нач. Отдела  территориального планирования                            С.Г. Алешкина

Главный архитектор проекта                                                          В.Я. Снежко-Блоцкий

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта                                                          В.Я. Снежко-Блоцкий

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.	5

1.1	Авторский состав проекта	5

1.2	Термины и определения	5

1.3	Состав проекта	9

ВВЕДЕНИЕ	10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.	13

1. Цели и задачи территориального планирования	13

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	16

2.1	Определение границ муниципального образования	16

2.2 Общественно-деловые зоны	16

2.3 Жилые зоны	16

Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана	17

по типу застройки	17

Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по типу застройки	17

2.4. Зоны озелененных территорий	17

2.5 Производственные и коммунальные зоны	18

2.6 Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	18

2.7 Инженерная подготовка и защита территории	22

2.8 Охрана окружающей среды.	22

2.9 Археологическая оценка территории	24

Перечень объектов культурного наследия ,расположенных на территории Дзержинского муниципального образования	25

3. ИТМ ГО ЧС	26

3.1 Сведения о видах, назначений и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Дзержинского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;	27

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.	29

Перечень функциональных зон, установленных для Дзержинского муниципального образования Иркутского района.	29

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	30

I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:	31

Для зоны Ж-1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами.	31

Для зоны Ж-2 – зоны застройки малоэтажными жилыми домами.	33

Для зоны Д – зоны размещения объектов дошкольного образования.	34

Для зоны ШВ – зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования	36

II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:	39

Для зоны ОД-1 – зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения	39

Для зоны ОД-2 – зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения	42

Для зоны ОД-3 – Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения	44

III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:	47

Для зоны ПК-1 – зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности.	47

Для зоны ПК-2– зоны размещения коммунальных и складских объектов	49

IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:	49

Для зоны ИТ-1 – зоны размещения объектов транспорта	49

Для зоны ИТ-2 – зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры.	51

Для зоны ИТ-3 – зоны размещения объектов внешнего транспорта	52

V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	54

Для зоны СХ-1 – зоны сельскохозяйственных угодий.	54

Для зоны СХ-2 – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения	54

VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:	56

Для зоны Р-1 – зоны парков, скверов и бульваров	56

Для зоны Р-2 – зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта	57

Для зоны Р-3 – зоны лесов и лесопарков	58

VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:	60

Для зоны ПТ-1  зоны территории болот	60

Для зоны ПН-2 – зоны занятые лесами	60

Для зоны ПН-3 – зоны природных территорий	61

Для зоны ПТ-4  зоны водных объектов	62

VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:	71

Для зоны СН-1 – зоны озеленения специального назначения (санитарно-защитная зона, санитарные разрывы)	71

Для зоны СН-2 – зоны объектов специального назначения (объекты МЧС, МВД).	74

ПРИЛОЖЕНИЯ	77

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

## Авторский состав проекта

| ОАО «Иркутскгражданпроект» |
| --- |
| ВРИО Генерального директора ОАО «Иркутскгражданпроект» | В.Ю. Юртин |
| Главный архитектор ОАО «Иркутскгражданпроект» | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть: |  |
| Главный архитектор проекта | В.Я. Снежко-Блоцкий |
| Ведущий архитектор | Е.И. Логванова |
| Экономика: |  |
| Инженер-экономист | Д. В. Маргеева |
| Транспорт, инженерная подготовка: |  |
| Ведущий инженер | Е.А. Зелент |
| Инженерная подготовка | А.А. Плетненцова |
| Водоснабжение, водоотведение: |  |
| Главный специалист | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение: |  |
| Инженер | С.Ю. Салманова |
| Сети электроснабжения и связи: |  |
| Инженер | Е.Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды: |  |
| Инженер-эколог | А. А. Степанишина |
| ИТМ ГОЧС: |  |
| Инженер ГО ЧС | Э.В. Щелканов |

Примечание: При разработке «Генерального плана Дзержинского муниципального образования» Иркутского района, учитывались материалы «Схемы территориального планирования Иркутского района».

## Термины и определения

Для целей Рекомендаций термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень используемых сокращений

ГО - гражданская оборона;

ЧС - чрезвычайные ситуации;

ИТМ - инженерно-технические мероприятия;

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования;

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы;

СНиП - строительные нормы и правила;

ГОСТ - государственные стандарты.

## Состав проекта

Текстовые материалы (разработка Генерального плана Дзержинского муниципального образования)

Утверждаемая часть

Том I. Положения о территориальном планировании.

Материалы по обоснованию

Том II. Градостроительное планирование развития территории.

Том III. Комплексная оценка. Охрана окружающей среды.

Том IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Графические материалы (Генерального плана Дзержинского муниципального образования):

Утверждаемая часть:

- Проектный план. Основной чертеж. Схема функционального зонирования территории Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

- Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

- Схема планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение и ливневая канализация, электроснабжение и связь, теплоснабжение), схема инженерной подготовки территории  Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

Материалы по обоснованию:

- Схема расположения Дзержинского муниципального образования в структуре Иркутского района. М 1:200 000.

- Схема современного использования территории (опорный план) Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

- Схема комплексной оценки территории Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

- ИТМ ГОЧС Проектный план Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

- ИТМ ГОЧС Схема оповещения на территории Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

- ИТМ ГОЧС Схема размещения потенциально-опасных объектов на территории Дзержинского муниципального образования. М 1:5 000.

# ВВЕДЕНИЕ

«Генеральный план МО Дзержинское  выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №2 от 01.10.2010 г. заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией «Дзержинского  МО» , в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 410-ФЗ от 20.03.2011 г.), Законом Иркутской области от 23 декабря 2004 года №96-оз "О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области", Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой постановлением Госстроя России от 29.10.2002г. № 150, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Иркутского района, а также положениями технического задания к проекту.

В проекте генерального плана  были использованы следующие материалы:

- официальных показателей государственной статистики и отчетности;

- анализа материалов, предоставленных министерствами и ведомствами Иркутской области, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями.

Область применения настоящих положений предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Градостроительная документация «Генеральный план Дзержинского муниципального образования» Иркутского района разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

2. Проект «Генеральный план Дзержинского муниципального образования» Иркутского района реализуется в границах Дзержинского муниципального образования.

3. В составе работы по подготовке документа территориального планирования развития муниципального образования Дзержинского Иркутского района предполагается выделить следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который будут рассчитаны все основные проектные решения - 2030 год;

- первая очередь, на которую будут определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2015 год.

4. Утверждение генерального плана осуществляется представительным органом местного самоуправления поселения.

5. Реализация работы «Генеральный план Дзержинского муниципального образования» Иркутского района осуществляется на основании плана реализации «Территориальное планирование развития Дзержинского  муниципального образования ».

6. План реализации «Территориальное планирование развития Дзержинского муниципального образования» утверждается органом местного самоуправления Дзержинского муниципального образования в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

7.  Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение  проектов генеральных планов.

8. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

9. Положения генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденными генеральными планами поселений;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий территории.

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

1. Цели и задачи территориального планирования

Основными целями генерального плана как основополагающего документа территориального планирования являются:

- обеспечение устойчивого развития территорий различных направлений и целевых использований, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района Черемховского районного муниципального образования Иркутской области и муниципальных образований поселений, входящих в его состав;

- обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- определение градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания;

Задачами генерального плана являются:

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий муниципального района;

- определение мер по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение территорий резерва для развития поселений;

- определение территорий для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования.

Общественно-деловые зоны:

- развитие и размещение объектов местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- организация территории для проведения массовых мероприятий;

Образование

- строительство необходимых учреждений дошкольного и школьного образования;

- устройство учреждений внешкольного образования (музыкальная школа, детская художественная школа и пр.) при школе и клубе

Здравоохранение

- реконструкция стационара исходя из расчетной потребности, а также радиуса доступности жителей Дзержинского муниципального образования.

Жилые зоны:

- снижение уровня ветхого и аварийного жилого фонда;

- определение зон под новое жилищное строительство с комфортными условиями проживания;

Зоны озелененных территорий:

Озелененные территории рекреационного назначения

- Формирование непрерывной системы озеленения населенных пунктов;

Озелененные территории специального назначения

- Улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды.

Физическая культура и массовый спорт

- строительство спортивных площадок местного значения, исходя из расчетов и их общедоступности;

Производственные и коммунальные зоны:

- сохранение действующих производств, внедрение высокотехнологичных видов производства, снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- развитие и размещение объектов местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- обосновать и выбрать принципиальную схему энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, дождевой канализации.

Транспорт

- предусмотреть оптимальную схему движения транспорта, ориентированную на постоянное население Дзержинского муниципального образования.

Водоснабжение

- улучшить и повысить надежность системы водоснабжения;

- предусмотреть альтернативный источник водоснабжения в целях устойчивой схемы водоснабжения;

- обеспечить хоз-питьевые и противопожарные нужды населенных пунктов.

Хозяйственно-бытовая канализация

- обеспечить устойчивую систему водоотведения на уровне водопотребления с учетов параметров планируемого развития рассматриваемой территории.

Ливневая канализация

- обеспечить очистку поверхностных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега.

Теплоснабжение

- оптимизация систем теплоснабжения и теплопотребления Дзержинского муниципального образования.

- снижение тепловых потерь в системах теплоснабжения как минимум до  нормативного уровня.

Электроснабжение

- обеспечить надежную систему электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих подстанции.

К иным задачам, связанным с решением вопросов местного значения Дзержинского муниципального образования.

Инженерная подготовка территории

- обеспечить инженерную подготовку территории.

Охрана окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

Охрана поверхностных и подземных вод

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях зон санитарной охраны и водоохранных зон рек и водоемов.

Охрана почв

- защита и сохранение почвенного слоя;

- ликвидация очагов загрязнения почв;

- рекультивация нарушенных территорий.

Охрана лесных ресурсов

- рациональное использование лесных ресурсов;

- соблюдение специальных режимов на землях лесного фонда.

Обеспечение радиационной безопасности населения.

- Выявление участков радиоэкологического неблагополучия, наиболее острых радиоэкологических ситуаций и загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами;

- выявление зон повышенной радиоэкологической опасности;

- Определение закономерностей распределения и аккумуляции загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами.

- Радиоэкологическое районирование территории по степени благоприятности для застройки и проживания.

ГО ЧС

- обеспечение безопасности населения, которое включает эвакуацию, обеспечение защитными сооружениями и предметами первой необходимости в случае риска возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного или иного характера;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых территорий в мирное и военное время, а также в условиях риска возникновения ЧС;

- обеспечение защиты от последствий ЧС градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- обеспечение пожарной безопасности;

-  размещение и развитие системы связи и оповещения.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Определение границ муниципального образования

Общая площадь Дзержинского муниципального образования 574,1 га.

- Граница населенного пункта Дзержинск

Общая площадь в предлагаемых границах населенного пункта Дзержинск составила  356,57 га.

В целом в предлагаемой границе населенного пункта п. Дзержинск предлагается перевести из земель сельскохозяйственного использования в земли населенного пункта около 168,5 га

## 2.2 Общественно-деловые зоны

В сфере социального и коммунально-бытового обслуживания, образования и здравоохранения проектом генерального плана предлагается:

В населенном пункте Дзержинск:

Реконструкция стационара на 80 койко-мест, поликлиники на 200 посещений в смену, станции скорой помощи на 6 спецавтомобилей.

Размещение гостиницы  на 40 мест.

Строительство клуба на 200 мест.

Строительство библиотеки на 18 тыс.ед. хранения.

Предприятия непосредственного бытового обслуживания.

Строительство детского сада на 140 мест.

Строительство школы на 600 мест.

## 2.3 Жилые зоны

Необходимый жилищный фонд для МО Дзержинское на расчетный срок генерального плана (2031 г.) определен в объеме 112,5 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 25 м2 на одного жителя (население 4,5 тыс. чел).

Существующий жилищный фонд составляет 41,8 тыс. кв. м общей площади, отличается неудовлетворительным техническим состоянием. К расчетному сроку по ветхости выйдет из использования около 17% существующего жилья (7,1 тыс.кв. м общей площади жилищного фонда). К сносу предлагаются жилые дома в аварийном состоянии (2,4 тыс.кв.м – капитальные, 2,7 тыс.кв.м – некапитальные), а также те, что придут в состояние ветхости к концу расчетного срока и располагающиеся в санитарно-защитных зонах от промышленных объектов. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 34,7 тыс. кв. м общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным образом на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов). Предусматривается также размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Объем проектируемого жилищного фонда составит 77,8 тыс. кв. м.

Таблица 2.1

## Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана

## по типу застройки

тыс. м2 общей площади

| Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | итого | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | итого |  |  |
| 41,8 | 32,7 | 2,0 | 34,7 | 13,0 | 64,8 | 77,8 | 112,5 | 4,5 |
|  |  |  | 30,8% | 11,6% | 57,6% | 69,2% | 100,0% |  |

Таблица 2.2

## Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по типу застройки

тыс. м2 общей площади

| Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 усадебная | 2-3 блокированная | итого |  |  |
| 41,8 | 37,6 | 4,4 | 32,7 | 37,1 | 74,7 | 3,4 |
|  | 50,4% | 5,9% | 43,8% | 49,7% | 100,0% |  |

Застройка предлагается преимущественно в виде в виде малоэтажных многоквартирных жилых домов, а также 1-2-этажных жилых домов с приусадебными участками, с учетом некоторого уплотнения существующей усадебной застройки.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками в объеме 13,0 тыс. м2 общей площади. Общая площадь жилищного фонда новой малоэтажной безусадебной застройки составляет 64,8 тыс.кв.м.

Распределение жилой застройки к расчетному сроку представлено в табл. 2.1.

К первой очереди строительства планируется размещение жилого фонда общей площадью 37,1 тыс. кв. м. Общая площадь жилья к первой очереди составит 74,7 тыс. кв.м. при средней жилищной обеспеченности 22 кв.м на чел. Распределение жилищного фонда к 2015 г. представлено в табл. 2.2.

## 2.4. Зоны озелененных территорий

Озелененные территории рекреационного назначения

Строительство парка общей площадью 0,5 га, расположенного в восточной части п. Дзержинск.

На территории МО Дзержинское предлагается организовать рекреационную зону для пляжного отдыха. Общая площадь рекреации составит 1.6 га

Проектом предлагается организовать пешеходный, зеленый  бульвар, связывающий существующий и проектируемый общественные центры. Общей площадью 2,4 га.

Необходимая площадь зеленых насаждений на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения муниципального образования численностью 3,8 тыс. чел. составляет 3,8 – 4,6 га при нормативной обеспеченности 10 – 12 м2/чел (для сельских поселений).

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, без учета санитарно-защитных зон, к 2030 году составит 5,5 га или 12,2 м2 на одного жителя, что удовлетворяет нормативную потребность (согласно СниП 2.07.01-89* таблица 3).

Озелененные территории специального назначения

Озеленение санитарно-защитных зон до требуемых нормативов для производственных, коммунально-складских и других территории. Площадь озелененных санитарно-защитных зон в черте МО составляет 9,6 га.

Физическая культура и массовый спорт

Строительство спортивных объектов:

-бассейн на 100 м2 зеркала воды

-спортивный зал на 250 м2 площади пола

-теннисный корт

## 2.5 Производственные и коммунальные зоны

Направление развития местной промышленности:

- Сохранение производственных площадок по переработке леса, коммунальных и складских объектов

## 2.6 Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура

Для улучшения условий общественного и транспортного обслуживания населения, упорядочения сложившейся системы улиц и кварталов генеральным планом предусматривается:

- реконструкция автомобильных автодорог обеспечивающих населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования и улучшения доступности;

- реконструкция автодороги «Иркутск – Большое Голоустное», протяженностью 3,4 км, площадь 64600 кв.м.;

- реконструкция главных улиц, протяженностью 0,45 км, площадь 3150 кв.м.;

- реконструкция основных улиц, протяженностью 1,5 км, площадь 9000 кв.м.;

- строительство основных улиц, протяженностью 1,7 км, площадь 10200 кв.м.;

- строительство второстепенных улиц, протяженностью 13100 км, площадь 72050 кв.м.;

Таким образом, на 1-ю очередь будет:

- реконструировано –  5,35 км, площадь 64600 кв.м.;

- построено – 14,8 км, площадь 82250 кв.м.;

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

- строительство автомобильной дороги «Иркутск – Дзержинск – Пивовариха – Ключевая» протяженностью в границах МО 3,0 км, площадь 22500 кв.м.;

- строительство главных улиц, протяженностью 0,9 км, площадь 6300 кв.м.;

- строительство основных улиц, протяженностью 2,5 км, площадь 15000 кв.м.;

- строительство второстепенных улиц, протяженностью 9,0 км, площадь 49500 кв.м.;

Таким образом, на период расчетного срока будет построено – 15,4 км, площадь 93300 кв.м.

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение:

Водоснабжение посёлка принимается от городских сетей г. Иркутска. В проекте принято подключение к водопроводу Д=200мм. по ул. Дорожной. Для реализации данного решения требуется в администрации г.Иркутска получить технические условия на подключение.  Водопотребление принимается согласно СНиП 2.04.02-84, Т.4 по нормам: для городов и посёлков городского типа- 600л/сутки на человека. В данную норму включён расход на полив зелёных насаждений. Требуемый расход для населения 4500человек составляет 2700м3/сутки. По территории посёлка принимается строительство кольцевых уличных сетей  Д=100-150мм. с установкой колодцев для установки запорной арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Хоз.-бытовая канализация:

Для расчётов объемов водоотведения приняты те же нормы, что и для водопотребления за исключением 10% принятых на полив, т.е. 2457м3/сутки. Водоотведение осуществляется по коллекторам Д=200мм. на КНС, которые расположены в пониженных местах рельефа местности. КНС по напорным трубопроводам перекачивает стоки в систему канализации г. Иркутска. Для реализации данного решения требуется в администрации г.Иркутска получить технические условия на подключение.

Ливневая канализация:

Схема ливневой канализации, в основном, повторяет схему хозяйственно-фекальной. Дождевые стоки по коллекторам Д=1000-1500мм. поступают в регулирующие резервуары, откуда насосными станциями перекачки подаются по напорным трубопроводам в систему ливневой канализации г. Иркутска. Для реализации данного решения требуется в администрации г.Иркутска получить технические условия на подключение.

Газоснабжение:

На территории п. Дзержинск на расчетный срок планируется строительство газопровода «Кавыкта-Саянск-Иркутск» ОАО Газпром филиал «Газпроминвествосток».

Мощности магистрали в первую очередь ориентированы на крупных промышленных потребителей. Объемы газа на нужды жилого сектора незначительны в сравнении с промышленными. Газоснабжающая организация финансирует строительство только магистрального трубопровода,  строительство распределительных газопроводов,  газораспределительных станций (ГРС) и газораспределительных пунктов (ГРП) до потребителей планируются самостоятельно после технико-экономического обоснования в сравнении стоимости альтернативных энергоресурсов (уголь, эл. энергия).

Электроснабжение:

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Опорным центром питания МО «Дзержинское» остается Иркутская энергосистема. Электроснабжение городских потребителей на уровне 2015г предусматривается от  ПС110//10кВ  «Пивовариха» и проектируемой ПС35/10кВ.

Предлагаем на первую очередь – 2015год:

Строительство ПС «Дзержинская» 35/10кВ.

В районе военкомата – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС35/10кВ воздушной линией 10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе проектируемой школы – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС35/10кВ воздушной линией 10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе  проектируемых детского сада, клуба, спортзала и бассейна - строительство ТП(1х400кВА). Питание предусмотреть от проектируемой ПС35/10кВ воздушной линией 10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе проектируемого строительства 2-3 этажного блокированного жилья с прилегающей общественно-деловой зоной -  строительство ТП(1х1000кВА) и ТП(1х250кВА). Питание предусмотреть от проектируемой ПС35/10кВ  воздушной линией 10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе проектируемой индивидуальной усадебной застройки -  строительство  ТП(1х1000кВА). Питание предусмотреть от проектируемой ПС35/10кВ воздушной линией 10кВ с подвеской проводов СИП.

Предлагаем на расчетный срок – 2030год:

В районе проектируемой индивидуальной усадебной застройки и строительства 2-3 этажного блокированного жилья с прилегающей общественно-деловой зоной - строительство двух ТП(1х630кВА) и ТП(1х1000кВА). Питание предусмотреть от проектируемой ПС35/10кВ воздушной линией 10кВ с подвеской проводов СИП.

На уровне проекта детальной планировки зарезервировать земли воздушные линии 35-10кВ.

Нагрузки нового жилищного строительства на I очередь                                      Таблица 2.1

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта | Итого на 2015г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 этажные блокированные | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | Количество коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| МО Дзержинское | 32,7 | 677 | 51 | 765 | 463 | 1905 |

Нагрузки нового жилищного строительства на расчетный срок                              Таблица 2.2

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта | Итого на 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 этажные блокированные | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | Количество коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| МО Дзержинское | 32,1 | 665 | 111 | 1665 | 262 | 2592 |

Теплоснабжение:

В связи с низкой плотностью усадебной застройки и отсутствием перспектив многоэтажного строительства, развитие централизованного отопления жилого фонда не предусматривается. Развитие усадебной застройки обеспечивается теплом  от индивидуальных источников тепла.

Объекты социально-бытового назначения, запланированные к возведению на 1 очередь  и расчетный срок, предполагается обеспечить централизованным отоплением, для этого: существующая котельная поселка реконструируется с увеличением мощности  и проектируется новая котельная  - общая  дополнительная мощность  тепловых нагрузок котельных   составляет  2,26 гКал на 1 очередь  и 0,5 гКал на расчетный срок. Запитка новых потребителей от существующей котельной устраивается путем прокладки новой теплотрассы д=350 мм и  реконструкцией существующего участка от котельной до новой врезки с соответствующим увеличением диаметра. Теплотрасса от новой котельной проектируется диаметром  не менее 200 мм. Прокладка трассы проектируется подземная, в непроходных ж/б каналах.

В дальнейшем (на расчетный срок), с прокладкой проектируемого газопровода «Кавыкта-Саянск-Иркутск» -  участка «Иркутск-Большое Голоустное», проектируется перевод обеих котельных на газовое топливо.

Газоснабжение на бытовые нужды, в настоящее время осуществляется за счет привозного баллонного газа. Впоследствии, по мере появления допуска к наиболее технологическому виду топлива – природному сетевому газу, возможно развитие газификации жилья от магистральных трубопроводов.

## 2.7 Инженерная подготовка и защита территории

- организации отвода поверхностных вод

- вынос жилья  из зоны подтопления и затопления

## 2.8 Охрана окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха Дзержинского муниципального образования предлагается выполнить следующие природоохранные мероприятия:

- Разработка проектов санитарно(защитных зон приоритетных предприятий – загрязнителей атмосферного воздуха Дзержинского муниципального образования.

- Вынос жилья из санитарно – защитных зон предприятий.

- Нормирование санитарно-защитных зон предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Перевод всех котельных с твердого топлива на альтернативное топливо (газ).

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

- Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Иркутского района с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ.

- Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водными объектами общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

- Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов.

- Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Проведение разъяснительной работы с туристами.

- Реконструкция и модернизация КНС.

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации поселков и сел по неполной раздельной системе (согласно СНиП 2.04.03-85);

- Ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах реки Ушаковка.

- Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с поселений, садоводств и мест отдыха туристов.

- Не допускать сброс неочищенных сточных вод.

- Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.

- Разработка решений по охране подземных вод района.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин;

- расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.

- Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм.

Мероприятия по охране лесных ресурсов, в том числе лесопарков, парков, скверов и пр.

- Разработка схемы озеленения территории  Дзержинского муниципального образования. Проведение инвентаризации зеленых насаждений.

Физические загрязнения.

- Разработка карты шумового дискомфорта.

- Организовать мониторинг по санитарно-гигиеническому состоянию Дзержинского муниципального образования (замеры шума, ЭМИ, радиационного фона).

Мероприятия по обращению с отходами

- Разработка схемы санитарной очистки Муниципального образования.

- Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп.

- Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений:

- Организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов;

- Создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Проведение разъяснительной работы с туристами.

- Сортировка отходов для переработки и вторичного использования.

- Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки Дзержинского муниципального образования.

- Санирование территорий занятых несанкционированными свалками отходов.

Эколого-территориальные мероприятия

- Установление размеров и организация водоохранных зон водных объектов.

- Осуществление строгого контроля за «Регламентом использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос» водных объектов.

- Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин;

- Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.

- Выполнение оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух; минимизация воздействия на население (концентрация веществ менее 0,1 ПДК).

Организационно–управленческие мероприятия

- Разработка системы экологического мониторинга источников загрязнения, позволяющей оценить состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, физического загрязнения территории МО.

- Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов МО Дзержинское с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ.

- Выделить и согласовать в установленном порядке участки для зон отдыха на водоёме района: на реке Ушаковка. Зоны отдыха должны быть благоустроены с обустройством пляжа, строительством туалетов, организацией лабораторного контроля.

- Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Создание общественных организаций охраны природы и природопользования. Распространение экологических знаний через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.

2.9 Археологическая оценка территории

Основные понятия и определения

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

## Перечень объектов культурного наследия ,расположенных на территории Дзержинского муниципального образования

На территории Дзержинского муниципального образования на учете государственного органа по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоят: 2 объекта археологического наследия (1 памятник археологии,1- достопримечательное место) объекты культурного наследия-памятники истории и архитектуры  не зафиксированы (письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской обл. №76-37-5759/11 от 01.11.2011) Перечень объектов культурного наследия представлен ниже.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миловиды памятник (стоянка 1,2) | Левый и правый борта лога,в 2 км западнее пос.Пивовариха | выявленный |
| 2 | Пивовариха Достопримечательное место | Поверхность террасовидного уступа мыса склонового генезиси левого борта долины р. Ушаковка,в 0,2-2,0 км к западу от п. Пивовариха | выявленный |

Основными мероприятиями по охране ОКН Дзержинского МО являются:

1. Разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным государственным органом Иркутской области опорного плана и границ зон охраны объектов культурного наследия (памятник археологии), а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены (20012-2013 годы).

2. Разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным государственным органом Иркутской области мероприятий по охране объектов культурного наследия - достопримечательное место(до 2014 года).

3. ИТМ ГО ЧС

- создание эффективной системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях;

- для защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций оборудование пунктов приема и временного размещения, а также пунктов сбора при чрезвычайных ситуациях и защитных сооружений в соответствии с требованиями для эвакуируемого на территорию Дзержинского муниципального образования;

- для эффективной работы противопожарных служб обустройство мест, оборудованных для подъезда пожарных автомобилей к открытым водным объектам для забора воды.

3.1 Сведения о видах, назначений и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Дзержинского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

Таблица 3.1

|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
| № п/п | Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристи-ки | Местополо-жение | Зоны с особыми условиями использования территории |
|  | Объекты внутриселенного значения – обслуживающие население Дзержинского городского поселения; |
| 1 | жилые зоны Зоны размещения объектов дошкольного образования | Учреждения народного образования | Детские дошкольные учреждения *(1) | 1x140 мест | п. Дзержинск | не требуется *(2) |
| 2 | Общественно-деловые зоны Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | Учреждения культурно-досугового назначения | Клуб | 1x200 мест | п. Дзержинск | не требуется |
| 3 | Общественно-деловые зоны Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | Учреждения культурно-досугового назначения | Библиотека | 1x18 тыс.ед.хранения | п. Дзержинск | не требуется |
| 4 | Общественно-деловые зоны Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужива-ния | Гостиница | 1х20 мест | п. Дзержинск | не требуется |
| 6 | Общественно-деловые зоны Зоны делового, коммерческого и административного назначения | Предприятия общественного питания | Кафе | 1х45 мест | п. Дзержинск | не требуется |
| 7 | Общественно-деловые зоны Зоны размещения спортивных объектов | Оъекты массового спорта | Спорткомплекс с бассейном | 1х250 м2 площади пола 1х100 м2 зеркала воды | п. Дзержинск | не требуется |

*(1) При строительстве дошкольных организаций следует учитывать радиус их пешеходной доступности: в городах - не более 300 м, в сельских населенных пунктах и малых городах одно- и двухэтажной застройки - не более 500 м. Допускается для сельских районов радиус пешеходной доступности до 1 км.

*(2) При размещении зданий дошкольных организаций должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Через территорию организаций не должны проходить магистральные инженерные коммуникации (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.

## Перечень функциональных зон, установленных для Дзержинского муниципального образования Иркутского района.

Таблица II. Перечень функциональных зон

| № П /П | Буквенное обозначение | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| I |  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| 1 | Ж-1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) |
| 2 | Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| 3 | Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| 4 | ШВ | Зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования |
| II |  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| 5 | ОД-1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения |
| 6 | ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| 7 | ОД-3 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| III |  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| 8 | ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности |
| 9 | ПК-2 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
| IV |  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| 10 | ИТ-1 | Зоны размещения объектов транспорта |
| 11 | ИТ-2 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 12 | ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
| V |  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 13 | СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| 14 | СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
| VI |  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Р-1 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| 16 | Р-2 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта. |
| 17 | Р-3 | Зоны размещения территории пляжей |
| VII |  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 18 | ПТ-1 | Зоны территории болот |
| 19 | ПТ-2 | Зоны, занятые лесами |
| 20 | ПТ-3 | Зоны природных территорий |
| 21 | ПТ-4 | Зоны водных объектов |
| VIII |  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 23 | СН-1 | Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы. |
| 24 | СН-2 | Зоны объектов специального назначения (объекты МЧС, МВД) |

## Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Требования к параметрам функциональных зон установлены в соответствии со следующими документами:

-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

- НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 сентября 2007 года №74 (с изменениями на 9 сентября 2010 года).

- СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 164) Введены в действие с 1 октября 2010 года.

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Введено в действие с 1 сентября 2011 г.

- Лесной Кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 июля 2011 года). Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 г.

- Земельный Кодекс Российской Федерации (с изменениями на 19 июля 2011 года). Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года.

- ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Дата введения 1991-01-01

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В целях определения параметров развития функциональных зон применяются следующие основные показатели:

### Для зоны Ж-1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Таблица №I-1. Состав функциональной зоны Ж-1

| № П/П | Объекты застройки индивидуального жилого назначения |
| --- | --- |
| 1 | Инвентарное жильё |
| 2 | Одноквартирные жилые дома с приусадебным участком с нежилыми помещениями |
| 3 | Одноквартирные жилые дома без приусадебного участка с нежилыми помещениями |
| 4 | Одноквартирные жилые дома c приусадебным участком |
| 5 | Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков |
| 6 | Двухквартирные жилые дома с нежилыми помещениями с приквартирными участками |
| 7 | Двухквартирные жилые дома с нежилыми помещениями без приквартирных участков |
| 8 | Двухквартирные жилые дома с приквартирными участками |
| 9 | Двухквартирные жилые дома без приквартирных участков |
| 10 | Общежития |
| 11 | Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями с приквартирными участками |
| 12 | Многоквартирные дома с нежилыми помещениями без приквартирных участков |
| 13 | Многоквартирные жилые дома с приквартиными участками |
| 14 | Многоквартирные жилые дома без приквартирных участков |
| 15 | Прочие |

Таблица №I-1A. Основные параметры функциональной зоны Ж-1

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 3 |
| среднее | - |
| минимальное | не нормируется |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | 0,15 Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации |
| минимальный: | не нормируется |
| Площадь зоны (земельного участка) |  |
| минимальная | 0,1 га |
| максимальная | 0,20 га |
| максимальное количество автомобильного транспорта; | наземные и наземно-подземные гаражи, открытые автостоянки до 3 автомобилей предназначенных для постоянного и временного хранения на одном земельном участке, площадью от 0,1 га – 0,2 га. наземные и наземно-подземные гаражи, открытые автостоянки до 5 автомобилей предназначенных для постоянного и временного хранения на одном земельном участке, площадью от 0,12 га – 0,15 га. наземные и наземно-подземные гаражи и открытые автостоянки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и СанПин. Количество наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок на индивидуальных земельных участках может варьироваться в сторону увеличения при соответствующем обосновании. |
| Иные параметры: |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |
|  | 15 м с возможным использованием мансардного этажа, как исключение: шпили, башни, флагштоки, но не более 1/3 высоты основного строения | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. |
| минимальная | не нормируется |
| предназначение | Отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); |
| максимальная высота оград вдоль улиц | Допускается высотой не более 2 м при соблюдении условии просматриваемости ограждения на высоте выше 0,4 м от поверхности земли. |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0м (при условии устройства проветриваемого ограждения) |

Примечание: Зона усадебной застройки: Территория, занятая преимущественно

### Для зоны Ж-2 – зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

Таблица №I-2.  Состав функциональной зоны Ж-2

| № П/П | Объекты застройки малоэтажного жилого назначения |
| --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями |
| 2 | Многоквартирные жилые дома |
| 3 | Блокированные дома |
| 4 | Общежития |
| 5 | Прочие |

Таблица №I-2А. Состав функциональной зоны Ж-2

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 3 |
| среднее | 2 |
| минимальное | 1 |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | 0,2 |
| минимальный: | не нормируется |
| максимальное количество автомобильного транспорта; | наземные и наземно-подземные гаражи до 2 автомобилей предназначенных для постоянного хранения, рассчитанные на одну семью. открытые (гостевые) автостоянки до 2 автомобилей предназначенных для постоянного и временного хранения, рассчитанные на одну семью, расположенные на (внутри дворовой) территории общего пользования. наземные и наземно-подземные гаражи и открытые автостоянки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и СанПин. Количество наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок на индивидуальных земельных участках может варьироваться в сторону увеличения при соответствующем обосновании. |
| Иные параметры: |  |
| Площадь земельного участка придомовой территории | из расчета на одну квартиру (без учета площади застройки) СНиП 2.07.01-89* |
| максимальная | 100 м2 |
| минимальная | 60 м2 |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения |
|  | 15 м, как исключение: шпили, башни, флагштоки, но не более 1/3 высоты основного строения |
| минимальная | Не нормируется |
| предназначение | Отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более, чем три имеющих непосредственный выход на территорию общего пользования (внутри дворовую территорию). Жилое здание состоящие из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок, в том числе при расположении его выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или несколько уровней одной квартиры располагается над помещениями другой квартиры или располагается над помещениями другой квартиры или когда автономные жилые блоки имеют общие выходы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, инженерные системы. |
| плотность озелененной территории микрорайона (квартала) | не менее 6 м2 на человека |
| максимальная высота оград вдоль улиц | Допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий просматриваемости ограждения на высоте выше 0,4 м от поверхности земли. |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0м (при условии устройства проветриваемого ограждения) |

Примечание: Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к жилому зданию (квартире) с непосредственным выходом на него.

### Для зоны Д – зоны размещения объектов дошкольного образования.

Таблица №I-3. Состав функциональной зоны Д

| № П/П | Объекты застройки дошкольного назначения |
| --- | --- |
| 1 | Детский сад; |
| 2 | Детский сад для детей раннего возраста; |
| 3 | Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста; |
| 4 | Детский сад присмотра и оздоровления; |
| 5 | Детский сад компенсирующего вида; |
| 6 | Детский сад комбинирующего вида; |
| 7 | Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; |
| 8 | Центр развития ребенка – детский сад. |
| 9 | Прочие |

Таблица №I-3А. Основные параметры функциональной зоны  Д.

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей | - Все основные помещения дошкольных организаций размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий, помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения. - Этажность зданий должна учитывать контингент воспитанников специальных дошкольных организаций (дефекты физического развития, затрудняющие передвижение, нарушение координации движений, ослабление или отсутствие зрения и другие) и обеспечивать возможность удобной, простой и короткой связи не только внутри здания, но и с участком. |
| максимальное | 3 (в условиях плотной застройки и недостатка площадей) |
| среднее | 2 (рекомендуемое) |
| минимальное | 1 |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | определяются исходя из числа обучающихся в одном классе в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 0,35 |
| минимальный: | 0,1 |
| максимальное количество автомобильного транспорта; | - при наличии автотранспорта, обслуживающего дошкольную организацию, необходимо предусмотреть место для его стоянки. (по заданию на проектирование) - кол-во гостевых автостоянок не более 15 |
| Площадь зоны |  |
| Размеры земельных участков | При вместимости яслей садов, м2 на 1 место: До 100 мест – 40м2 Св. 100 - 35 м2 В комплексе яслей садов св. 500 мест -30 м2 |
| Иные параметры: |  |
| Максимальная вместимость здания детского сада | - Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не рекомендуется превышать 350 мест. - При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольной организации отделяется от жилого здания капитальной стеной. |
| Высота зданий, сооружений: |  |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательные строения |
|  | 13 м | 7 м |
| минимальная | Высота от пола до потолка основных помещений дошкольных организаций - не менее 3 м. | Не нормируется |
| предназначение |  |
| максимальная высота ограждений дошкольных образовательных учреждений | 1,5 м (но не более 2 метров) |
| озеленение территории | Территория дошкольной организации по периметру ограждается забором и полосой зеленых насаждений. Деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания дошкольной организации. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используют для отделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. При размещении территории дошкольной образовательной организации на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%. |
| Требования к зданию | Здания дошкольных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к торцам жилых домов, встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к торцам жилых домов. |

### Для зоны ШВ – зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования

Таблица №I-4. Состав функциональной зоны ШВ

| № П/П | Объекты застройки школьного и внешкольного назначения |
| --- | --- |
| 1 | Школьные учреждения |
| 2 | Общеобразовательные школы |
| 3 | Школы интернаты |
| 4 | Прочее |
| 5 | Внешкольные учреждения |
| 6 | Дворец (Дом) творчества школьников |
| 7 | Станция юных техников |
| 8 | Станция юных натуралистов |
| 9 | Станция юных туристов |
| 10 | Детская школа искусств |
| 11 | Детская музыкальная школа |
| 12 | Детская художественная школа |
| 13 | Детская хореографическая школа |
| 14 | Прочие объекты школьного и внешкольного назначения. |

Таблица №I-4А. Основные параметры функциональной зоны ШВ

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей | Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы. Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещать не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3-го этажа. |
| максимальное | 3 (4 – при размещений учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений;) |
| среднее | 2 |
| минимальное | 1 |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальная: | определяются исходя из числа обучающихся в одном классе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 0,35 |
| минимальный: | 0,1 |
| максимальное количество автомобильного транспорта; | - при наличии автотранспорта, обслуживающего школьную организацию, необходимо предусмотреть место для его стоянки. (по заданию на проектирование) - кол-во гостевых автостоянок не более 49 |
| Площадь зоны |  |
| Размеры земельных участков | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся ***: Св.40 до 400 – 50м2 на 1 учащегося >> 400 >> 500 – 60м2 Св. 500 до 600 – 50 м2 >> 600 >>800 – 40м2 >> 800>>1100 – 33м2 >> 1100 >>1500 – 21м2 >> 1500 >>2000 – 17м2 >> 2000 – 16 м2 |
| Иные параметры: |  |
| Максимальная вместимость здания детского сада | вместимость вновь строящихся или реконструируемых общеобразовательных учреждений должна быть рассчитана для обучения только в одну смену. |
| Высота зданий, сооружений: |  |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательные строения |
|  | 21 м | 7 м |
| минимальная | Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений высота учебных помещений должна быть не менее 3,6 м2. | Не нормируется |
| максимальная высота ограждений дошкольных образовательных учреждений | 1,5 м (но не более 2 метров) |
| озеленение территории | Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50 % площади его территории. При размещении территории общеобразовательного учреждения на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%. Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от здания учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами в целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся. |
| Требования к зданию | выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок; |

Примечание: Этажи жилые (кроме блокированных зданий) и этажи с помещениями для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений   должны отделяться от автостоянки техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями для защиты от проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней шума.

II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Примечание: В перечень объектов недвижимости, разрешенных в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

### Для зоны ОД-1 – зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения

Таблица №II-5. Состав функциональной зоны ОД-1

| № П/П | Объекты административно-делового назначения | Санитарно-защитная зона (в метрах)* |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты административного назначения |  |
| 1 | Административные здания | - |
| 2 | Административно-хозяйственные учреждения | - |
| 3 | Общественные учреждения и организации | - |
| 4 | Многофункциональные деловые и обслуживающие здания | - |
| 5 | Офисы, конторы | - |
| 6 | Посольства | - |
| 7 | Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, институты | - |
| 8 | Бизнес комплекс-центр | - |
| 9 | Административно-бытовые здания, корпуса | - |
| 10 | ЗАГСы, дворцы бракосочетания | - |
| 11 | Архивы | - |
| 12 | Творческие мастерские | - |
|  | Объекты финансового назначения |  |
| 13 | Банки, отделения банков | - |
| 14 | Кредитно-финансовые учреждения | - |
|  | Объекты юридического назначения |  |
| 15 | Суды | - |
| 16 | Юридические учреждения | - |
| 17 | Нотариальные конторы | - |
| 18 | Объекты МЧС | - |
| 19 | Объекты МВД | - |
| 20 | Отделения, участковые пункты милиции | - |
| 21 | Охранные пункты | - |
| 22 | Спасательные станции | - |
| 23 | Пожарные части | - |
| 24 | Военные комиссариаты (районные и городские) | - |
|  | Объекты торгового назначения |  |
| 25 | Торговые комплексы |  |
| 26 | Рынки крытые |  |
| 27 | Рынки открытые; (многофункциональные, авторынки, стройматериалов, сельхозпродукции) |  |
| 28 | Мини-рынки |  |
| 29 | Оптовые рынки |  |
| 30 | Ярмарки |  |
| 31 | Магазины |  |
| 32 | Магазины продуктовые |  |
| 33 | Магазины промтоварные |  |
| 34 | Временные павильоны и киоски розничной торговли | - |
|  | Объекты развлекательного назначения |  |
| 35 | Аквапарк |  |
| 36 | Видеосалоны | - |
| 37 | Кинотеатры | - |
| 38 | Боулинг центры | - |
| 39 | Концертные залы | - |
| 40 | Универсальные спортивно-зрелищные комплексы | - |
| 41 | Залы аттракционов и игровых автоматов | - |
| 42 | Цирки | - |
| 43 | Зоопарки |  |
| 44 | Предприятия игорного бизнеса | - |
|  | Предприятия общественного питания |  |
| 46 | Столовые | - |
| 47 | Рестораны | - |
| 48 | Кафе | - |
| 49 | Бары | - |
| 50 | Закусочные, кафетерии | - |
| 51 | Прочие объекты делового, общественного и коммерческого назначения. |  |

*(-) –  здания, сооружения, для которых не требуется устройства санитарно-защитных зон.

Таблица №II-5А. Основные параметры функциональной зоны ОД-1

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| среднее | 3 |
| минимальное | не нормируется |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | 0,3 Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации |
| минимальный: | 0,2 |
| Площадь зоны (земельного участка) |  |
| минимальная | 0,2 га |
| максимальная | Не нормируется |
| максимальное количество автомобильного транспорта | Кол-во наземных, наземно-подземных и подземных гаражей и автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов. |
| Иные параметры: |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |
|  | 20 м с возможным использованием мансардного этажа, как исключение: шпили, башни, флагштоки, но не более 1/3 высоты основного строения | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 12 м. |
| минимальная | не нормируется |
| Устройство ограждений земельных участков, кроме физкультурно-спортивных комплексов | Не допускается |
| Устройство ограждений физкультурно-спортивных комплексов | Допускается при условии соблюдения просматриваемости. |

### Для зоны ОД-2 – зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения

Таблица №.II-6. Состав функциональной зоны ОД-2

| № П/П | Объекты социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
|  | Социального назначения |  |
| 1 | Детские молочные кухни | - |
| 2 | Раздаточные пункты детских молочных кухонь | - |
| 3 | Аптеки | - |
| 4 | Оптика | - |
|  | Гостиничного назначения |  |
| 5 | Гостиницы 5* | - |
| 6 | Гостиницы 4* | - |
| 7 | Гостиницы 3* | - |
| 8 | Гостиницы 2* | - |
| 9 | Мотели | - |
|  | Социального обеспечения |  |
| 10 | Дома-интернаты для престарелых |  |
| 11 | Дома-интернаты для детей |  |
| 12 | Дома ребенка |  |
| 13 | Детские дома |  |
| 14 | Дома-интернаты для инвалидов |  |
| 15 | Учреждения социальной защиты |  |
| 16 | Объекты социальной защиты |  |
| 17 | Дома общества слепых, глухих |  |
| 18 | Приюты, ночлежные дома |  |
|  | Коммунально-бытового назначения |  |
| 20 | Дома быта |  |
| 21 | Ателье ремонта бытовой техники |  |
| 22 | Мастерские по пошиву и ремонту обуви |  |
| 23 | Мастерские по ремонту часов |  |
| 24 | Ювелирные мастерские |  |
| 25 | Фотоателье |  |
| 26 | Салоны красоты, парикмахерские |  |
| 27 | Ломбарды |  |
| 28 | Справочные бюро |  |
| 29 | Пункты проката |  |
| 30 | Пункты приема вторсырья |  |
| 31 | Приемные пункты химчисток, прачечных |  |
| 32 | Химчистки производительностью не более 160 кг/смену. |  |
| 33 | Прачечные самообслуживания |  |
| 34 | Бани |  |
| 35 | Банно-прачечные комбинаты |  |
| 36 | Общественные туалеты |  |
| 37 | Временные павильоны и киоски бытового обслуживания населения |  |
| 38 | Жилищно-эксплуатационные организации |  |
| 39 | Аварийно-диспетчерские службы |  |
| 40 | Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения |  |
| 41 | Фирмы по предоставлению услуг сотовой связи |  |
| 42 | Туристические агентства |  |
| 43 | Рекламные агентства |  |
| 44 | Агентства недвижимости |  |
| 45 | Центры по предоставлению полиграфических услуг |  |
| 46 | Отделения связи |  |
| 47 | Почтовые отделения |  |
| 48 | Переговорные пункты |  |
| 49 | Хозяйственные постройки |  |
| 50 | Хозяйственные площадки |  |
| 51 | Похоронные бюро |  |
| 52 | Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей |  |
| 53 | Прочие объекты социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |  |

Таблица №.II-6А. Основные параметры функциональной зоны ОД-2

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | Для объектов гостиничной инфраструктуры не более 5 (для остальных объектов социального или коммунального назначения не более 3) |
| среднее | 2 |
| минимальное | не нормируется |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | 0,3 Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации |
| минимальный: | 0,2 |
| Площадь зоны (земельного участка) |  |
| минимальная | 0,2 га |
| максимальная | Не нормируется |
| максимальное количество автомобильного транспорта | Кол-во наземных, наземно-подземных и подземных гаражей и автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов. |
| Иные параметры: |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |
|  | 20 м с возможным использованием мансардного этажа, как исключение: шпили, башни, флагштоки, но не более 1/3 высоты основного строения | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 12 м. |
| минимальная | не нормируется |
| максимальная высота оград вдоль улиц | Допускается высотой не более 2 м при соблюдении условии просматриваемости ограждения на высоте выше 0,4 м от поверхности земли. |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0м (при условии устройства проветриваемого ограждения) |

### Для зоны ОД-3 – Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения

Таблица №.II-7. Состав функциональной зоны ОД-3

| № П/П | Объекты здравоохранения и санаторно-курортного лечения | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты здравоохранения |  |
| 1 | Многопрофильные больничные комплексы |  |
| 2 | Поликлиники |  |
| 3 | Больницы |  |
| 4 | Клиники |  |
| 5 | Амбулатория |  |
| 6 | ФАП |  |
| 7 | Специализированные медицинские центры |  |
| 8 | Реабилитационные центры |  |
| 9 | Диспансеры |  |
| 10 | Госпитали |  |
| 11 | Станции скорой помощи |  |
| 12 | СЭС; Дезостанции |  |
| 13 | Родильные дома |  |
| 14 | Объекты судебно-медицинской экспертизы |  |
| 15 | Морги |  |
| 16 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 17 | Кабинеты семейного доктора |  |
| 18 | Объекты санаторно-курортного назначения |  |
| 19 | Санатории (без туберкулезных) |  |
| 20 | Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) |  |
| 21 | Санатории-профилактории |  |
| 22 | Санаторные, детские лагеря |  |
| 23 | Дома отдыха (пансионаты) |  |
| 24 | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми |  |
| 25 | Курортные гостиницы |  |
| 26 | Оздоровительные лагеря для старшеклассников |  |
| 27 | Прочие объекты здравоохранения и санаторно-курортного лечения |  |

Таблица №.II-7А. Основные параметры функциональной зоны ОД-3

|  | Для всех участков функциональной зоны ОД-3 |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 3 |
| среднее | 2 |
| минимальное | не нормируется |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | 0,3 |
| Площадь зоны (земельного участка) |  |
| минимальная | Рекомендуемый размер земельного участка поликлиники рассчитывается на число посещений в смену: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект. |
| максимальная | Нормируется в зависимости от параметров объекта здравоохранения (кол-во посещений в смену, койка мест и пр.) |
| максимальное количество автомобильного транспорта | Кол-во наземных, наземно-подземных и подземных гаражей и автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов. Подстанции скорой помощи - 0,2 - 0,4 га на один объект; для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв. м на одно машиноместо. Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м. |
| Иные параметры: |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |
|  | 15 м Высота помещений допускается не менее 2,6 м. | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 9 м; до конька скатной кровли – не более 12 м. |
| минимальная | не нормируется |
| максимальная высота ограждений объектов здравоохранения и социального обеспечения | 1,5 м (но не более 2 метров) |
| озеленение территории | Лечебно-профилактические организации (ЛПО) ЛПО располагают на территории жилой застройки, в зеленой или пригородной зонах на расстоянии от общественных, промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций Территория ЛПО должна быть благоустроена с учетом необходимости обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 50% общей площади участка стационара. В условиях стесненной застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10 - 15% от нормируемой, за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны. В целях предупреждения снижения естественной освещенности и инсоляции деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15 метров, кустарники - 5 метров от светонесущих проемов зданий |
|  | Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета 100 м на одно место в санитарно-курортных и оздоровительных учреждениях. |

III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:

Производственные и коммунальные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, функционирование которых связано с созданием и развитием особых экономических зон туристско-рекреационного типа системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

### Для зоны ПК-1 – зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности.

Зона предназначена для объектов производства и коммунальных баз, имеющих санитарную зону от 50 до 100 м.

Таблица №III-8. Состав функциональной зоны ПК-1

| № П/П | Объекты производственного назначения 4 класса опасности (СЗЗ составляет 100 метров) |
| --- | --- |
|  | Строительная промышленность |
|  | Установка по производству бетона. |
|  | Обработка древесины |
|  | Производство лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий. |
|  | Сборка мебели с лакировкой и окраской. |
|  | Прочие. |
|  | Производства легкой промышленности |
|  | Производство фурнитуры. |
|  | Прочие. |
|  | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства |
|  | Тепличные и парниковые хозяйства. |
|  | Прочие. |
|  | Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ |
|  | Хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки. |
|  | Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов (садовой клубники, дикоросы) емкостью более 600 тонн. |
|  | Прочие. |
|  | Объекты производственного назначения 5 класса опасности (СЗЗ составляет 50 метров) |
|  | Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ |
|  | Производство макарон. |
|  | Производство фруктовых и овощных соков. |
|  | Производство по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению). |
|  | Производства пива (без солодовен). |
|  | Малые предприятия и цеха малой мощности: производства хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки, рыбы до 10т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделии до 0,5 т/сутки. |
|  | Прочие. |

Таблица №III-8А

| № П/П | Объекты производственного назначения в области инженерной инфраструктуры различного класса опасности. |
| --- | --- |
|  | Определение класса опасности: Для котельных тепловой мощностью 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается каждом конкретном случае на оснований расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум вибрация, ЭПМ и др.), а также на основании результатов натурных измерений. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. |
|  | Электроснабжения | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
|  | Тепловая электростанция (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут. | 1000 |
|  | Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, работающие на газовом и газо-мазутном топливе. | 500 |
|  | Гидроэлектростанция (ГЭС) | Не менее 300 |
|  | Атомная электростанция (АЭС) | По спец. расчетам |
|  | Гидро, тепловая электростанция (ГТЭС) |  |
|  | Дизельная электростанция (ДЭС) |  |
|  | Прочие |  |
|  | Теплоснабжения |  |
|  | ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе. | 500 |
|  | ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный). | 300 |
|  | Золоотвалы теплоэлектростанции (ТЭС) | 300 |
|  | Автономные центральные тепловые пункты | - |
|  | Прочие |  |

### Для зоны ПК-2– зоны размещения коммунальных и складских объектов

Таблица №III-9. Состав функциональной зоны ПК-2

| № П/П | Объекты коммунального и складского назначения | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Склады горюче-смазочных материалов. | 100 |
| 2 | Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. | 50 |
| 3 | Овоще-, фруктохранилища. | 50 |
| 4 | Материальные склады. | 50 |
| 5 | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. | 50 |
| 6 | Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров. | 50 |
| 7 | Прочие. |  |

Параметры функциональной зоны ПК-2е устанавливаются.

IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, функционирование которых связано с созданием и развитием особых экономических зон туристско-рекреационного типа системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

### Для зоны ИТ-1 – зоны размещения объектов транспорта

Таблица №IV-10. Состав функциональной зоны ИТ-1

| № П/П | Объекты транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автобусные парки, автокомбинаты (с ремонтной базой) | 300 |
| 2 | Автобусные вокзалы | 300 |
| 3 | Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей | 300 |
| 4 | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк. | 100 |
| 5 | Механизированные транспортные парки по очистке города (КМУ) без ремонтной базы. | 100 |
| 6 | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. | 100 |
| 7 | Автозаправочные станции не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) | 50 |
| 8 | Мойка грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий). | 100 |
| 9 | Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5. | 100 |
| 10 | Мойка автомобилей до 2 постов. | 50 |
| 11 | платформы трамвая |  |
| 12 | Автобусные парки до 300 машин | 100 |
| 13 | Троллейбусные парки до 300 машин | 100 |
| 14 | Автоколонны |  |
| 15 | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта | 50 |
| 16 | Станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов. | 50 |
| 17 | Открытые автостоянки и паркинги | Определяется в зависимости от вместимости машиномест |
| 18 | Подземные, полуподземные и обвалованные гаражи стоянки | Регламентируется лишь расстояние от въезда и выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., должно составлять не менее 15 метров |
| 19 | Многоуровневые гаражные комплексы | - |
| 20 | Гостевые автостоянки для жилых домов | Разрывы не устанавливаются |
| 21 | Прочие объекты транспорта |  |

Примечание: На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения кровли и обеспечения ПДК в устье выброса в атмосферу.

Параметры функциональной зоны ИТ-1 не устанавливаются.

### Для зоны ИТ-2 – зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица №IV-11. Состав функциональной зоны ИТ-2

| № П/П | Объекты инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
|  | Электроснабжения |  |
| 1 | Электроподстанции | Устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на оснований расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| 2 | Распределительные установки (РУ) | - |
| 3 | Распределительные пункты (РП) | - |
| 4 | Трансформаторные подстанции (ТП) | - |
|  | Водоснабжения |  |
| 5 | Водопроводные очистные сооружения | - |
| 6 | Водозаборные сооружения | - |
| 7 | Станции водоподготовки | - |
| 8 | Насосные станции | - |
| 9 | Станции подкачки | - |
| 10 | Водонапорные башни | - |
| 11 | Артезианские скважины | - |
| 12 | Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды | - |
| 13 | Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) | - |
| 14 | Скважины для забора воды | - |
| 15 | Индивидуальные колодцы | - |
| 16 | Резервуары для хранения воды | - |
|  | Теплоснабжения |  |
| 17 | Центральные тепловые пункты | - |
| 18 | Тепловые узлы | - |
| 19 | Пункты учета | - |
|  | Канализация |  |
| 20 | Канализационные очистные сооружения | В зависимости от расчетной производительности в тыс.м3/сутки |
| 21 | Канализационные насосные сооружения | - |
| 22 | Станции аэрации | - |
| 23 | Септики | - |
| 24 | Выгреба | - |
| 25 | Сливная станция | 300 |
| 26 | Очистные сооружения поверхностного стока открытого типа | 100 |
| 27 | Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа | 50 |
| 28 | Снеготаялка и снегоплавильный пункт | 100 |
| 29 | Поля подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки | 50 |
|  | Газоснабжения |  |
| 30 | Куст скважин | - |
| 31 | Кустовая насосная станция | - |
| 32 | Дожимная насосная станция | - |
| 33 | Газоперерабатывающий завод | - |
| 34 | Газонаполнительная станция | - |
| 35 | Компрессорная станция | - |
| 36 | Газохранилище | - |
| 37 | Газгольдер | - |
| 38 | Газораспределительная станция | - |
| 39 | Прочие |  |
|  | Связи |  |
| 40 | АТС, телефонные станции | - |
| 41 | Узел связи | - |
| 42 | Телецентры, радиоцентры | - |
| 43 | Радиотрансляционные станции | - |
| 44 | Радиорелейные станции | - |
| 45 | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи | - |
| 46 | Распределительные шкафы | - |
| 47 | Аэрологические станции | - |
| 48 | Прочие объекты инженерной инфраструктуры |  |

Параметры функциональной зоны ИТ-2 не устанавливаются.

### Для зоны ИТ-3 – зоны размещения объектов внешнего транспорта

Таблица №IV-12. Состав функциональной зоны ИТ-3

| № П/П | Объекты транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
|  | Железнодорожного транспорта |  |
| 1 | Железнодорожные вокзалы |  |
| 2 | Железнодорожные станции |  |
| 3 | Пассажирские станции |  |
| 4 | Сортировочные станции |  |
| 5 | Грузовые станции |  |
| 6 | Депо (ремонтное, локомотивное) |  |
| 7 | Здания обслуживания контактной сети и тяговые подстанции |  |
| 8 | Навесная платформа |  |
| 9 | Грузовой двор |  |
| 10 | Весовая |  |
| 11 | Сортировочная горка |  |
| 12 | Здания автоматики и телемеханики |  |
|  | Автомобильного транспорта |  |
| 13 | Автовокзалы |  |
| 14 | Автостанции |  |
|  | Воздушного транспорта |  |
| 15 | Аэропорты 1-5 класса |  |
| 16 | Вертодромы |  |
| 17 | Вертолетные площадки |  |
| 18 | Летные поля |  |
| 19 | Радарные станции |  |
| 20 | Диспетчерские пункты |  |
| 21 | Маркерные маяки |  |
| 22 | Ангары |  |
| 23 | Пункты технического обслуживания |  |
| 24 | Пункты заправки воздушных судов |  |
|  | Речного (морского) транспорта |  |
| 25 | Речные (морские) вокзалы |  |
| 26 | Речные и морские порты |  |
| 27 | Пристани |  |
| 28 | Причалы |  |
| 29 | Паромные переправы |  |
| 30 | Лодочные станции |  |
| 31 | Судоремонтные заводы |  |
| 32 | Пункты технического обслуживания и заправки судов |  |
| 33 | Шлюзовые сооружения |  |
| 34 | Прочие объекты внешнего транспорта |  |

V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

### Для зоны СХ-1 – зоны сельскохозяйственных угодий.

Таблица №V-13. Состав функциональной зоны СХ-1

| № П/П | Состав функциональной зоны СХ-1 | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пашни |  |
| 2 | Пастбища |  |
| 3 | Сенокосы |  |
| 4 | Сады |  |
| 5 | Огороды |  |
| 6 | Прочие зоны сельскохозяйственных угодий |  |

Параметры функциональной зоны СХ-1 не устанавливаются.

### Для зоны СХ-2 – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения

Таблица №V-14. Состав функциональной зоны СХ-2

| № П/П | Состав функциональной зоны СХ-2 | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных |  |
| 2 | Теплицы, оранжереи, парники |  |
| 3 | Питомники |  |
| 4 | Лесные питомники | Категория лесных земель, в которую входят участки, на которых предварительно выращивают сеянцы и саженцы древесно-кустарниковых пород для последующего создания лесных культур. |
| 5 | Плантации | Участки лесных земель, на которых выращивают древесные и кустарниковые породы для получения ценных сортиментов древесины (плантации тополей, ив, пробкового дуба и т.п.). |
| 6 | Дачные кооперативы |  |
| 7 | Сады | Категория нелесных земель, которую образуют участки фруктовых садов на территории лесного фонда. |
| 8 | Виноградники | Категория нелесных земель, которую образуют участки виноградников на территории лесного фонда. |
| 9 | Плодово-ягодные плантации | Категория нелесных земель, которую образуют участки, занятые ягодниками. |
| 10 | Садоводства |  |
| 11 | Пасеки |  |
| 12 | Мельницы и элеваторы |  |
| 13 | Строения для содержания скота и птицы |  |
| 14 | Строения для содержания мелких домашних животных |  |
| 15 | С/х ветеринарные станции |  |
| 16 | Прочие объекты сельскохозяйственного назначения |  |

Параметры функциональной зоны СХ-2 не устанавливаются.

VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесопарками, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. (в соотв. с Град. Кодексом).

Примечание: В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. (в соотв. с Земельным. Кодексом РФ).

### Для зоны Р-1 – зоны парков, скверов и бульваров

Таблица №VI-15. Состав функциональной зоны Р-1

| № П/П | Состав функциональной зоны Р-1 | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | Озелененные территории рекреационного назначения общего пользования |  |
| 1 | Парки | Озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. |
|  |  | Примечание. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др. |
| 2 | Скверы | Озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения |
| 3 | Бульвары | Озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха |
| 4 | Сад | Озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями |
|  | Озелененные территории рекреационного назначения ограниченного пользования | Озелененная территория лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов |
|  | Ботанический сад | Озелененная территория специального назначения, на которой размещается коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений для научно-исследовательских и просветительных целей |
|  | Дендрологический сад | Часть ботанического сада или самостоятельный объект, где экспонируется коллекция только древесных и кустарниковых растений |
| 4 | Прочие зоны парков, скверов и бульваров |  |

### Для зоны Р-2 – зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта

Таблица №VI-16. Состав функциональной зоны Р-2

| № П/П | Объекты физкультурного и спортивного назначения | Санитарно-защитная зона (в метрах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные комплексы |  |
| 2 | Стадионы |  |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы |  |
| 4 | Бассейны крытые |  |
| 5 | Бассейны открытые |  |
| 6 | Ипподромы |  |
| 7 | Конноспортивные базы |  |
| 8 | Спортивные школы и клубы |  |
| 9 | Спортивные базы; |  |
| 10 | Оборудованные спортивные площадки |  |
| 11 | Фитнес-центры |  |
| 12 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест. | 300 |
| 13 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест. | 100 |
| 14 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест. | 50 |
| 15 | Велотреки |  |
| 16 | Автодромы |  |
| 17 | Мотодромы, картинги |  |
| 18 | Лодочные станции, яхт клубы |  |
| 19 | Школы и клубы служебного собаководства |  |
| 20 | Прочие объекты физической культуры и массового спорта |  |

Таблица №VI-16А. Основные параметры функциональной зоны Р-2

|  | Для всех участков функциональной зоны Р-2 |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | не нормируется |
| среднее | не нормируется |
| минимальное | не нормируется |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | не нормируется |
| минимальный: | 0,1 |
| Площадь зоны (земельного участка) |  |
| минимальная | 0,2 га |
| максимальная | Не нормируется |
| максимальное количество автомобильного транспорта | Кол-во наземных, наземно-подземных и подземных гаражей и автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов. |
| Иные параметры: |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |
|  | не нормируется | Не более 12 метров |
| минимальная | не нормируется |
| устройство ограждений между участками | Допускается высотой не более 1,5 м |
| Устройство ограждений физкультурно-спортивных комплексов | Допускается при условии соблюдения просматриваемости. |

### Для зоны Р-3 – зоны лесов и лесопарков

Таблица №VI-17. Состав функциональной зоны Р-3

| № П/П | Состав функциональной зоны Р-3 | Правовой режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5_1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. |
| 2 | лесопарковые зоны | *(1), *(2) Запрещается: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Разрешается: - В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. |
| 3 | туристские парки |  |
| 4 | Прочие зоны лесов и лесопарков |  |

Примечание:

- *(1) Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

-*(2) Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Зоны природного назначения.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). п.1 ст. 101 Земельного Кодекса РФ.

### Для зоны ПТ-1  зоны территории болот

Таблица №VII-18

| № П/П | Зоны территории болот | Правовой режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Болота | Категория нелесных земель, которую образуют участки с избыточным или относительно проточным увлажнением с характерной растительностью и своеобразным болотным типом почвообразования. |
| 2 | Земли, не пригодные для выращивания леса | Категории нелесных земель, которые включают участки лесного фонда, не пригодные для выращивания леса без проведения специальных мелиоративных мероприятий. |
| 3 | Ямы |  |
| 4 | Прочие территории болот |  |

### Для зоны ПН-2 – зоны занятые лесами

Таблица №VII-19. Состав функциональной зоны ПН-2

| № П/П | Виды земель или угодья, находящиеся в составе земель лесного фонда | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покрытые лесом земли | Объединяют категории продуктивных и непродуктивных земель, занятых лесными насаждениями естественного и искусственного происхождения (лесные культуры), а также кустарниками. Основным признаком принадлежности насаждений и кустарников к покрытым лесом землям служит полнота, которая должна быть в молодняках и кустарниковых зарослях 0.4 и выше, а в насаждениях более старших возрастов - 0.3 и выше. |
| 2 | Лесные культуры | Категория лесных земель, в которую входят участки насаждений искусственного происхождения, созданные посевом или посадкой леса. К этой категории земель относятся также участки леса, в которых проведена реконструкция насаждения путем введения в их состав ценных в хозяйственном отношении древесных пород. Лесные культуры разделяются на сомкнувшиеся (переведенные в категорию покрытых лесом земель) и несомкнувшиеся. |
| 3 | Лесные насаждения | Совокупность древесных и недревесных растений, прошедших одинаковую историю развития в однородных лесорастительных условиях. Состоят, как правило, из древостоя, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова. При проведении государственного учета лесов площади или площади и запасы лесных насаждений распределяются по преобладанию древесных пород или группам пород, по группам возраста, по группам полнот, классам бонитета и другим показателям. |
| 4 | Древостой | Надземная часть древесного яруса лесных насаждений (лесных сообществ). |
| 5 | Кустарники | Жизненная форма деревянистых растений высотой 0.8-6.0 м с невыраженным главным стволом. Образуют самостоятельные сообщества или входят в состав подлеска в лесном насаждении |
| 6 | Подрост | Молодое поколение древесных растений естественного происхождения под пологом леса высотой не более 1/4 высоты основного яруса древостоя. |
| 7 | Подлесок | Кустарники или деревья под пологом леса, которые не могут достигнуть высоты древесного полога. |
| 8 | Прочие зоны занятые лесами |  |

### Для зоны ПН-3 – зоны природных территорий

Таблица №.VII-20. Состав функциональной зоны ПН-3

| № П/П | Наименование | Правовой режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Луговая растительность Степная растительность Солончаковые луга | К лугам относят растительные сообщества, основу которых составляют многолетние травянистые растения-мезофиты, требующие для своего развития умеренно влажные и умеренно богатые сравнительно теплые почвы с достаточной аэрацией. При увеличении влажности, а также при снижении почвенной температуры и содержания в почве кислорода луговые сообщества становятся болотами, где преобладают растения-гигрофиты. При увеличении сухости почвы и повышении температуры формируется степная растительность с преобладанием ксерофильных видов. Резких границ между лугами и другими типами растительного покрова обычно не существует. Так, между лугами и настоящими степями лежат так называемые луговые, или разнотравные, степи, в травостое которых преобладают не ксерофильные, а ксеромезофильные и мезофильные виды. К лугам относят также и ценозы с наличием галофитов при преобладании галомезофитов — солончаковые луга, — развивающиеся в условиях сухости климата при плохом дренаже, повышенном содержании в почвах легкорастворимых солей и формирующиеся на морских побережьях и террасах; рядом переходов они могут быть связаны с солонцами и солончаками. |
| 2 | Поляны | Категория нелесных земель, которую образуют расположенные среди леса открытые участки, используемые в целях рекреации. |
| 3 | Пески | Категория нелесных земель, которую образуют участки с песчаной поверхностью, лишенные древесно-кустарниковой растительности. |
| 4 | Трассы для коммуникации | Категория нелесных земель, которую образуют полосы, прорубаемые на территории лесного фонда с целью прокладки коммуникаций (например, линии связи, электропередачи, трубопроводы и др.). |
| 5 | Живой напочвенный покров | Травянистые растения, мхи, лишайники и полукустарники, произрастающие под пологом леса. Вместе с мертвым покровом образуют напочвенный покров. |
| 6 | Прочие природные территории |  |

### Для зоны ПТ-4  зоны водных объектов

Таблица №VII-21. Состав функциональной зоны ПТ-4

| № П/П | Зоны водных объектов | Правовой режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Моря |  |
| 2 | Озера |  |
| 3 | Реки |  |
| 4 | Ручьи |  |
| 5 | Прочие водные объекты |  |

Таблица №VII-22. Виды, назначение и правовой режим использования земель лесного фонда в соответствии с действующим законодательством.

| № П/П | Земли лесного фонда | Правовой режим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса Цель: Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. | *(6) |
|  | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | *(4) - Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. - за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. - Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |
|  | леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, | - |
|  | Национальные парки | В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. |
|  | Памятники природы |  |
|  | Государственные заповедники | В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. |
|  | Иные установленные федеральными законами ООПТ | - |
| 2 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5_1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - создание и эксплуатация лесных плантаций; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. |
| 3 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5_1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. |
|  | Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; |  |
|  | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; |  |
|  | зеленые зоны | *(1), *(2) Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5_1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан; - Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. |
|  | леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; |  |
|  | Ценные леса | *(3) Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5_1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. - В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. |
|  | Государственные защитные лесные полосы; |  |
|  | Противоэрозионные леса |  |
|  | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |  |
|  | Леса, имеющие научное или историческое значение |  |
|  | Орехово-промысловые зоны |  |
|  | Лесные плодовые насаждения |  |
|  | Ленточные боры |  |
|  | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  |
|  | Нерестоохранные полосы лесов |  |
|  | Особо защитные участки лесов | *(5) *(7) Запрещается: - осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Кроме того, за исключением указанных в части (заповедных земельных участков) запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5_1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. - На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений |
|  | Заповедные лесные участки | Запрещается: - проведение рубок лесных насаждений; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства. |
|  | Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов. |  |
|  | Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами |  |
|  | Лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного семеноводства |  |
|  | Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; |  |
|  | Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; |  |
|  | Другие особо защитные участки лесов. |  |
|  | Эксплуатационные леса Цель: Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов | *(8) Разрешается: - заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2010 года Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) (пункт дополнительно включен с 31 декабря 2010 года Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 442-ФЗ); - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2010 года Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 442-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); - переработка древесины и иных лесных ресурсов; -осуществление религиозной деятельности; - Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. |
|  | Резервные леса К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. | *(9) Разрешается: - авиационные работы по охране и защите лесов. На лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами инфраструктуры, осуществляются меры пожарной безопасности, указанные в части 1 статьи 53 Лесного Кодекса, и тушение лесных пожаров; - Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. |

Примечание:

- В соответствии со ст. 10 (Лесной кодекс РФ в ред. От22.07.2010 №167-ФЗ) леса расположенные на землях лесного фонда по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

- В соотв. Со ст. 23 Лесного Кодекса РФ Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки.

-*(1) Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- *(2) В границах Дзержинского муниципального образования леса, расположенные на ООПТ не выявлены.

- *(3) Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах

- *(4) Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Лесного Кодекса РФ.

- *(5) Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- *(6) Отнесение лесов к эксплуатационным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного Кодекса РФ.

- *(9) Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса.

VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

К зонам специально назначения относятся земли министерства обороны (военные полигоны, воинские части), земли министерства по чрезвычайным ситуациям (спасательные станции, пожарные депо), а также к этим зонам отнесены зоны озеленения специального назначения (санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы). Для всех зон специального назначения применяется особый режим использования территории.

### Для зоны СН-1 – зоны озеленения специального назначения (санитарно-защитная зона, санитарные разрывы)

Озелененная территория специального назначения - озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства

Санитарно-защитные территории (далее СЗЗ) - это озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду.

Примечание: К зонам озеленения специального назначения отнесены все соответствующие территории, за исключением территории, отнесенные к зонам рекреации.

Таблица №VIII-23. Состав функциональной зоны СН-1

| № П/П | Состав функциональной зоны СН-1 | Ориентировочные размеры СЗЗ (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- |
|  | Для промышленных объектов и производств тепловых электрических станции, складских зданий и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются: | - промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; - промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; - промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; - промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; - промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м". |
|  | Минимальная площадь озеленения СЗЗ следует принимать в зависимости от ширины зоны, % | До 300 м – 60% Св. 300 – 1000 м -50% «1000» - 3000 м – 40% «3000 – 20% |
|  | Санитарные разрывы, СЗЗ | Нормируемый размер в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция. Москва 2011. |
|  | Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. | Железнодорожный транспорт. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Автомагистрали. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330*. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330* и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. Гаражи и автостоянки. В зависимости от вместимости автостоянок и паркингов регламентируются расстояния до которых исчисляется разрыв: - Фасады жилых домов и торцы с окнами - Торцы жилых домов без окон - Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских. - Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) (см. табл. 7.1.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. Для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются. |
|  | Прочие зоны специального назначения |  |

Примечание:

Таблица №VIII-23А. Режим территории санитарно-защитной

зоны в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

| № П/П | Санитарно-защитные зоны |
| --- | --- |
|  | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: |
| 1 | Жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
| 2 | В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |
| 3 |  |
|  | Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства |
| 1 | - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. |
| 2 | В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. |
| 3 | Примечание: - Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны. - Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. |

### Для зоны СН-2 – зоны объектов специального назначения (объекты МЧС, МВД).

Таблица №VIII-24. Состав функциональной зоны СН-2

| № П/П | Состав функциональной зоны СН-1 | Ориентировочные размеры СЗЗ (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты МЧС |  |
| 2 | Объекты МВД |  |
| 3 | Отделения, участковые пункты милиции |  |
| 4 | Оранные пункты |  |
| 5 | Спасательные станции |  |
| 6 | Пожарные части |  |
| 7 | Военные комиссариаты (районные и городские) |  |

*(-) –  здания, сооружения, для которых не требуется устройства санитарно-защитных зон.

Таблица №VIII-24А. Основные параметры функциональной зоны СН-2

|  | Для всех участков функционального зонирования: |
| --- | --- |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| среднее | 3 |
| минимальное | не нормируется |
| Коэффициент застройки зоны: |  |
| максимальный: | 0,3 Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации |
| минимальный: | 0,2 |
| Площадь зоны (земельного участка) |  |
| минимальная | 0,2 га |
| максимальная | Не нормируется |
| максимальное количество автомобильного транспорта | Кол-во наземных, наземно-подземных и подземных гаражей и автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов. |
| Иные параметры: |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |
|  | 20 м с возможным использованием мансардного этажа, как исключение: шпили, башни, флагштоки, но не более 1/3 высоты основного строения | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 12 м. |
| минимальная | не нормируется |
| Устройство ограждений земельных участков, кроме физкультурно-спортивных комплексов | Не допускается |
| Устройство ограждений физкультурно-спортивных комплексов | Допускается при условии соблюдения просматриваемости. |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЯ