ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Муниципальный заказчик:

Администрация Дзержинского

муниципального образования

Муниципальный контракт:

№ 2 от 01.10.2010 года

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОЕ

Том III

Комплексная оценка. Охрана окружающей среды (Материалы по обоснованию)

Иркутск– 2011 гг.

Подписи

ВРИО генерального директора

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                      В.Ю. Юртин

Главный архитектор

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                     И.В. Козак

Нач. Отдела  территориального планирования                            С.Г. Алешкина

Главный архитектор проекта                                                          В.Я. Снежко-Блоцкий

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта                                                          В.Я. Снежко-Блоцкий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	4

1.1 Атмосферный воздух	4

1.2 Рельеф, гидрография и водные ресурсы	6

1.4 Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников	11

1.5 Растительность	12

1.6 Земельные ресурсы и почвы	14

1.7 Твердые бытовые отходы	16

1.8 Физические факторы окружающей среды	18

1.8.1 Электромагнитное загрязнение	18

1.8.2 Акустическое загрязнение	23

1.8.3 Радиационная обстановка на территории МО Дзержинское.	25

1.9 Здоровье населения	31

1.9.1 Медико-демографические показатели здоровья населения	31

1.9.2 Характеристика онкологической заболеваемости и ее риска	32

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕПОСЕЛКОВАЯ СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ	33

2.1 Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)	33

2.2 Зеленые зоны поселений	34

2.3 Система озеленения поселений	35

РАЗДЕЛ 3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	39

3.1 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	39

3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	41

3.3 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	44

РАЗДЕЛ 4. ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ	47

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	52

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	54

ПРИЛОЖЕНИЯ	55

ВВЕДЕНИЕ

«Генеральный план МО Дзержинское  выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №294/1 от 03.10.2007 г. заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией «Дзержинского  МО», в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 410-ФЗ от 20.03.2011 г.), Законом Иркутской области от 23 декабря 2004 года №96-оз "О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области", Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой постановлением Госстроя России от 29.10.2002г. № 150, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Иркутского района, а также положениями технического задания к проекту.

В проекте генерального плана  были использованы следующие материалы:

- официальных показателей государственной статистики и отчетности;

- анализа материалов, предоставленных министерствами и ведомствами Иркутской области, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями.

Область применения настоящих положений предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

# РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории и служит основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития и реконструкции территорий, определяет условия и ограничения реализации проектов планировки и реконструкции.

Экологическое обоснование проектных решений Генерального плана направлено на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, защиту здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены рядом законов Российской Федерации: «Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Основы лесного законодательства РФ», «Об экологической экспертизе», «Водным кодексом РФ», «Земельным кодексом РФ», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (М., 1995 г.) и др.

В настоящем разделе рассматривается состояние различных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, растительности, факторов физического воздействия.

## 1.1 Атмосферный воздух

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории МО Дзержинское отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселений оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта и АЗС п. Дзержинск. Перечень предприятий, расположенных в МО Дзержинское, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень предприятий, коммунально-бытовых объектов

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
|  | Дзержинское МО |  |
|  | п. Дзержинск |  |
|  | Котельная | обогрев |
|  | ООО «Нефтеснаб» | розничная торговля моторным топливом |
|  | ООО «Контерра» | розничная торговля моторным топливом |
|  | ООО «БУФ» | Лесозаготовки. Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины |

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на терртории всех муниципальных образований Иркутского района не проводится. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха в МО Дзержинское не организовано. Том ПДВ по муниципальному образованию не разрабатывался.

Учитывая виды деятельности предприятий МО, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, на население поселков возможно от котельных, работающих на угле: в атмосфере близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.

Выводы:

1. Для большинства источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории МО Дзержинское, инвентаризации отсутствуют.

2.Состояние атмосферного воздуха на территории МО Дзержинское не изучалось.

Рекомендации:

- Требуется выявление приоритетных источников загрязнения.

- Для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод на альтернативные виды топлива (газ) и работа от электричества.

## 1.2 Рельеф, гидрография и водные ресурсы

Дзержинское МО расположено на древней Сибирской платформе, на границе её краевого прогиба, докембрийской складчатой области. Южнее проходит линия тектонических нарушений – крупного разлома земной коры. Территория Иркутско-Черемховской равнины занята юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Отложения представлены лессовидными суглинками и супесями, подверженными размыву. Четвертичные отложения пользуются широким развитием. Они представлены элювиально-делювиальными образованиями на водоразделах и аллювиальными отложениями в долинах рек и понижениях.

Элювиально-делювиальные образования  имеют значительное распространение. Состав этих отложений находится в тесной связи с литологией подстилающих коренных пород. Представлены они глинами, суглинками, супесями и песками различной консистенции и влажности.

Аллювиальные отложения охватывают современный и верхнечетвертичный отделы. Современный отдел представляют русловые и пойменные образования. Верхнечетвертичный отдел – отложения надпойменных террас.

В орографическом отношении Дзержинское муниципальное образование расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Территория представляет собой пологохолмистую равнину и пригодна для ведения сельского хозяйства и жилищного строительства. Наклон поверхности изменяется от 2 до 5-70, общий уклон в юго-восточном направлении.

На формирование рельефа значительное влияние оказывают экзогенные процессы. Овраги, промоины и другие эрозионные формы приурочены к ложбинам стока. Негативное воздействие могут в таком случае оказать распашка земель и строительство в прибрежной зоне.

Река Ушаковка является правым притоком р.Ангара. Длина реки 70 км, площадь водосбора 990 км2. Протяженность реки Ушаковка в пределах границ с Дзержинским муниципальным образованием 4км. Средняя ширина русловой части 10м. Глубина до 0,7-1,0м, скорость течения 0,4-1,0м/с.

Режим уровней реки Ушаковка характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, частыми летними дождевыми паводками, по расходам систематически превышающими половодье, непродолжительной осенней и низкой зимней меженью.

Талые воды в русло начинают поступать в конце марта начале апреля и постепенно разрушают ледяной покров с полыньями, после чего уровни в реке начинают подниматься и наступает весеннее половодье. Продолжительность его составляет от 30-65 дней. За полтора-два месяца до весеннего ледохода наблюдается постепенное повышение уровня, не превышающее 0,5 м над зимней меженью. После вскрытия уровни резко понижаются от 70 до 80 см, а в конце апреля- начале мая наступает весенний минимум, который продолжается не более одной декады.

В конце марта - в половине апреля поступающие в русло талые воды вызывают небольшой весенний подъем уровней.

Продолжительность весеннего половодья колеблется в пределах 15-20 дней, иногда до 1 месяца. Обычно половодья образуют несколько небольших пиков с постепенно нарастающей высотой уровня воды, которые достигают 0.3- 0.5 м выше межени.

После спада весенних вод наступает период низкого стояния уровней, непродолжительный, так как непосредственно за ним начинаются летние дождевые паводки, которые значительно выше весенних. В течение лета бывает от двух до шести паводков, а в сентябре устанавливается межень. Обычная высота паводков в районе г.Иркутска - 0.6-0.9 м над меженью. Максимальная высота - 1.6-1.8 м над меженью. Наивысший уровень (255 см) был отмечен в июле 1942 года.

Подъем уровня в период дождевых паводков происходит довольно быстро, наивысший уровень держится 2-4 дня не более, после чего начинается спад уровня продолжительностью 4-12 дней, исключение составляет 1993 г с продолжительностью спада 3 дня. В случае затяжных дождей продолжительность паводков увеличивается, подъем и спад их становиться менее интенсивным.

В сентябре месяце устанавливается межень, стоящая до момента начала ледообразования.

Среднегодовой модуль стока р. Ушаковка составляет 7,40 л/с с км .

Около 90% годового стока проходит в теплый период года. Наибольшие в году расходы наблюдаются в мае - июле (366 мЗ/с в 1938 году 26.06), наименьшие - в январе - феврале, когда грунтовое питание становится минимальным.

Внутригодовое распределение стока р. Ушаковка в разрезе сезонного стока на весенне-летний период приходится 90,2 % от годового, на меженный период 9.8 %, на осенний период 7.8 % и на зимний период только 2 %. Внутри года сток распределяется также неравномерно.

Минимальный 30-дн. сток 75% 80% 90% 95% 97% (л/с км2) летнее-осенний 2,64; 2,34; 1,64; 1,14; 0,84 зимний 0,14; 0,12; 0,078; 0,053;0.041.

Выводы:

- Рельеф МО Дзержинское характеризуется как среднегорный интенсивно расчлененный.

- Река Ушаковка является правым притоком р.Ангара. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются: климатические, орографические и гидрогеологические условия территории.

Месторождения пресных подземных вод

Запасы подземных вод, в отличие от всех других видов полезных ископаемых, могут возобновляться в соответствии с природными циклами, характерными для той или иной климатической зоны, геологическим строением и ландшафтными особенностями территории. Извлечение сверх природных возможностей восстановления запасов подземных вод приводит к их истощению.

Для характеристики ресурсов и запасов подземных вод используются следующие понятия:

- естественные ресурсы (величина ежегодного инфильтрационного питания подземных вод или годового подземного стока в речную сеть);

- емкостные запасы (объем воды в водовмещающих породах, который может быть получен при их осушении);

- прогнозные эксплуатационные ресурсы (прогнозная величина максимально возможного извлечения подземных вод без ущерба их качеству и окружающей среде);

- эксплуатационные запасы подземных вод (установленная опытными работами величина возможного извлечения подземных вод);

- фактический водоотбор подземных вод.

Особой статьей выделяются привлекаемые ресурсы подземных вод, обеспечивающие водоотбор прибрежных (инфильтрационных) водозаборных сооружений (скважин, галерей) путем привлечения поверхностных вод из водотоков и водоемов через прибрежные отложения.

Подземные воды в пределах поймы р. Ушаковка встречены на глубине, близкой к уровню воды в реке.

Водовмещающими являются практически все грунты разреза. Водоносный горизонт характеризуется приречным типом режима, уровни воды в скважинах гидравлически связаны с уровнем воды в реке. Питание водоносного горизонта осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных осадков, частично, за счет разгрузки.

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая, кальциево-магниевая.

1.3 Поверхностные воды. Качество воды. Источники загрязнения

Анализ результатов лабораторных исследований.

р.Ушаковка. Реку загрязняют неорганизованные сбросы садоводческих объединений, сельскохозяйственных угодий.

Гидрохимические наблюдения проводили в двух пунктах, трёх створах IV категории. В верхнем течении реки, 0,15 км выше пос. Добролёт, в среднегодовых концентрациях наблюдалось превышение ПДК по железу общему (до 1,7 ПДК) и меди (до 2,1 ПДК). Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК и фенолам достигало уровня ПДК, железа общего – 3,5 ПДК, меди – 3 ПДК. По комплексу показателей вода створа оценивалась 2 классом и характеризовалась как «слабо загрязненная».

В районе г.Иркутска, в створе 21 км выше города (фоновый), среднегодовые концентрации превышали норму по органическим веществам по ХПК в 1,3 раза, железу общему – в 1,7 раза, меди – в 2,5 раза. Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК достигало 3,2 нормы, железа – 2,5 нормы, меди – 3,2 нормы, марганца – 1,3 нормы, фенолов – 3 нормы, ртуть достигала уровня ПДК.

В 2010г. наблюдалось улучшение качества воды, обусловленное снижением содержания азота нитритного и нитратного, фосфатов, соединений железа, меди и марганца, фенолов летучих. Вода створа оценивалась 2 классом «слабо загрязненная».

В контрольном створе, 0,2 км ниже сброса машиностроительного завода, наблюдалось превышение ПДК среднегодовых концентраций по труднооокисляемым органическим веществам (по ХПК), железу общему, меди, ртути в 1,3; 1,9; 2,6; 2 раза соответственно. Максимальные содержания в воде органических веществ по ХПК превышало норму в 3,2 раза, по БПК5 – в 1,1 раза, железа общего – в 4,5 раза, меди – в 3,2 раза, ртуть и фенолы достигали 2 ПДК. По комплексу показателей вода створа оценивалась 3 классом, разряд «а» и характеризовалась как «загрязненная».

Гидробиологический контроль р. Ушаковки по состоянию фито-, зоо-,бактериопланктону и зообентосу проведен в трех створах: 0,15 км выше п.Добролет, 21 км выше г. Иркутска и в черте г. Иркутска (устье р. Ушаковки) В межгодовой динамике наблюдалось повышение уровня количественного развития зоопланктона по сравнению с 2009 годом: средние численность и биомасса (для реки в целом) выросли соответственно в 3,5 и 1,7 раза. Вышеназванные параметры зообентоса и фитопланктона снизились. В пространственном распределении отмечался рост количественных характеристик планктонных и донных сообществ (по осредненным данным) от фонового створа к замыкающему: ЧС в 3,1 раза, ОЧБ в 1,84; численности и биомассы альгофлоры и зоопланктона соответственно в 2,0 и 1,6; 11,0 и 6,2 раза; численности зообентоса в 1,6.

В альгоценозе повсеместно доминировали диатомовые водоросли (72,0-93,5% от общей численности) с таксономическим разнообразием от 31 до 62 видов в пробе. Чистоводные золотистые водоросли с массовой долей 5,14-6,7% были наиболее представлены в фоновом и промежуточном створах. Воды створа в черте г. Иркутска (устье р. Ушаковки) характеризовались максимальным средним ИС – 1,87. Весной в данном створе в массе развивались мелкие центрические диатомеи (49,1% численности).

В донных ценозах р. Ушаковки по численности доминировали хирономиды с массовой долей от 57,8 (промежуточный створ) до 77,0% (устье). По всему руслу отмечалось высокое видовое разнообразие амфибиотических насекомых (39 видов за сезон), играющих значительную роль в формировании биомассы. В створе 21 км выше г. Иркутска в сравнении с фоном произошла перестройка структуры сообщества. Доминантный комплекс хирономидно–олигохетный, роль амфибиотических насекомых невелика. Из олигохет преобладали полисапробные детритоядные тубифициды.

В створе, расположенном в черте г. Иркутска, средние значения количественных показателей максимальны. Хирономиды и олигохеты продолжали доминировать, но доля последних снизилась. По региональной методике качество вод в двух нижерасположенных створах по сравнению с 2009 годом ухудшилось.

В сравнении с прошлым годом качество вод р. Ушаковки в фоновом створе ухудшилось на полкласса, в промежуточном и замыкающем – не изменилось. Интегральная оценка по гидробиологическим показателям для всего водотока – II-III класс.

Источниками загрязнения воды поверхностных вод МО Дзержинское являются и несанкционированные свалки ТБО на водосборных территориях поселка, а также неорганизованный туризм, оставляющий мусор в водоохранных зонах.

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод МО Дзержинское от загрязнения сточными водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их обезвреживание.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод, № 04-19-16/805 от 03.04.1991г.» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

С этих позиций заслуживает внимания проблема канализования хозяйственно-фекальных и ливневых вод в МО Дзержинское. Водоотведение в настоящее время осуществляется по коллекторам Д=200мм. на КНС, которая расположена в пониженном месте рельефа местности. КНС не работает и стоки без очистки сливаются на рельеф.

В большинстве поселений хозяйственно-фекальные сточные воды из выгребных ям общественных зданий и надворных уборных вывозятся на несанкционированные свалки ТБО, либо частным сектором на приусадебные участки.

Выгребные ямы представляют собой кирпичные колодцы глубиной до 2,5 м, при этом, весьма часто допускается нарушения их эксплуатации, в результате происходят переливы стоков, которые загрязняют не только близлежащие территории жилых массивов, но и попадают с потоками ливневых и поверхностных вод в реки и ручьи.

Что касается ливневой канализации, предназначенной для отведения дождевых и поверхностных стоков, то ее, как таковой, в МО Дзержинское вообще нет. В лучшем случае этот вид сточных вод по кюветам дорог отводится на рельеф местности и таким образом также служит источником загрязнения почвы и поверхностных водных объектов.

В целом совместный анализ имеющихся материалов позволяет рассмотреть 3 возможных варианта мероприятий по охране поверхностных вод МО Дзержинское от загрязнения сточными водами хозяйственно-фекального происхождения:

1. Канализование сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС.

2. Строительство очистных сооружений биологической очистки с последующим обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения и хлорирования.

3. Реконструкция существующей КНС.

При этом навозосодержащие стоки независимо от выбранного варианта должны обязательно проходить очистку на локальных очистных сооружениях. В то же время важно учитывать, что эксплуатационные расходы при канализовании сточных вод гораздо меньше, чем при вывозной системе.

Отведение ливневых и поверхностных стоков, согласно п.4.1.2. СанПиН 2.1.5.980-00 не допускает организованный сброс ливневых сточных вод в черте населенных мест, а в соответствии с п.4.7 этих же СанПиН «отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же требования, как к сточным водам».

В этой связи, необходима разработка и строительство ливневой. При этом очистку ливневых стоков целесообразно производить также в каждом поселении на сооружениях, включающих механическую очистку, пруды искусственной и естественной аэрации, фильтры, обеззараживание с помощью бактерицидного облучения и хлорирования с последующим отведение очищенных сточных вод в водоемы. Качество очищенных стоков и условия их отведения в водные объекты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и «Правилам охраны поверхностных вод. – М., 1991г.».

Что касается ливневой канализации малых населенных пунктов, то она может выполняться по кюветам дорог с последующим прохождением механической очистки и отведением сточных вод за пределы населенных пунктов на рельеф местности.

Вообще важно учитывать, что канализование является обязательным условием для широкого развития водопотребления т.к. позволяет доводить водопотребление в канализованных населенных пунктах до норм, полностью удовлетворяющих требования поддержания личной и общественной гигиены. С другой стороны канализование играет большую роль в профилактике заболеваемости кишечными инфекциями.

Выводы:

- Воды поверхностных водоемов МО Дзержинское подвергаются воздействию преимущественно хозяйственно-фекальных и поверхностных (ливневых) сточных вод.

- Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод служат источником загрязнения водных объектов и почвы.

- Увеличение строительства, как жилых объектов, так и  зон может привести к увеличению поступления талых и поверхностных (ливневых) вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребных ям и т.д.

Рекомендации:

Для уменьшения воздействия требуется:

- Строительство очистных сооружений.

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации сельских поселений по неполной раздельной системе согласно требованиям СНиП 2.04.03-85.

- Ликвидация всех стихийных и несанкционированных свалок в прибрежной зоне р.Ушаковка.

- Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с сельских поселений, садоводств и мест отдыха туристов.

- Проведение эколого-просветительной и разъяснительной работы с туристами и населением.

- Реконструкция существующей КНС.

## 1.4 Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Вопрос организации водоснабжения МО Дзержинское, испытывающих дефицит в качественной питьевой воде является актуальным. Сложность условий определяется отсутствием или небольшой мощностью зоны пресных подземных вод и неглубоким их залеганием (до 50-70м), жестких солоноватых или железистых вод, приуроченных к юрским или кембрийским отложениям. Ранее предполагалось решить эту проблему путем сооружения водоводов, для чего в 70-80 годах были разведаны месторождения пресных подземных вод за пределами распространения солоноватых вод. В новых экономических условиях из-за высокой стоимости протяженных водоводов к удаленным месторождениям от этого проекта пока отказались. В данном случае необходимо также учитывать, что сооружением скважин в сельских районах занимались организации СМУ «Водстрой», «Бурвод» и др., которые в силу своей специфики осуществляли бурение без учета гидрогеографических условий, с нарушением технологии, без специальных геофизических и гидрогеохимических исследований, в результате чего большинство скважин переуглублены и зачастую именно поэтому вскрывают некондиционные воды.

В настоящее время в Иркутской области предполагается решать проблему улучшения качества питьевой воды за счет установки водоочистки на водозаборных скважинах. При этом, чтобы избежать непроизводительных затрат, необходимо максимально использовать имеющийся потенциал эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод. Для этого установке систем водоочистки должен предшествовать комплекс гидрогеологических работ (Гос.доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области в 2009 году», Иркутск, 2010г.).

Водоснабжение посёлка в настоящее время осуществляется от водопровода по ул. Дорожной г. Иркутска и от водозаборных скважин. Водопровод по ул. Дорожной находится в аварийном состоянии и требует перекладки. По территории посёлка проложены уличные сети  Д=100-150мм., однако централизованный водопровод не охватывает всего посёлка, поэтому часть населения пользуется собственными водозаборными скважинами.

По данным администрации районного муниципального образования анализы качества воды при заборе из подземных источников, в разводящей сети, из колонок, а также из колодцев за последние время не проводились.

Контроль  качества воды проводится лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в рамках государственного санитарно – эпидемиологического надзора и ИТЦ ГМС. Кроме того, в периоды высокого и низкого стояния уровней в течение года наблюдения за качественным и количественным состоянием подземных вод проводится ГФУГП «Иркутскгеология» на участках объектного мониторинга.

Большинство водозаборов подземных вод никем не учтено (в садоводческих кооперативах, фермерских хозяйствах, жилых домах).

Выводы:

- Питьевой водой из подземных источников организованно снабжается значительная часть населённых пунктов  МО Дзержинское.

- Большинство водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения населения не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в части  их содержания и эксплуатации:

- Проекты зон санитарной охраны для водозаборных сооружений не разработаны. Территория поясов ЗСО скважин и колодцев не огорожена и не охраняется.

- Большинство водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном санитарно--техническом состоянии  и требуют капитального ремонта.

- Водоподготовка и обеззараживание воды не предусмотрены.

- На отдельных источниках не проводился химический и микробиологический анализ качества воды.

Требуется:

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.

- Разработка решений по охране подземных вод района.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм.

- Продолжение мониторинга качества и режима подземных вод МО Дзержинское.

## 1.5 Растительность

Растительность тесно взаимодействует с абиотическими компонентами: водой, почвой, воздухом и участвует в поддержании равновесия всей геосистемы.

В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные специфические для нее функции как санитарно-гигиенические, декоративно-планировочную и рекреационную, в итоге формируя экологическую среду для благоприятного проживания населения. Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной города», а в черте города – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы озеленения». В целом, эти три составляющие формируют, так называемый «зеленый фонд города» или другого поселения людей.

К сожалению, на протяжении длительного периода не проводились исследовательские работы по изучению и оценке состояния растительности даже в городских поселениях Иркутской области. Что касается сельских поселений, то работа в данном направлении не проводится вообще.

Воздействие антропогенной деятельности на сельскохозяйственные и садовые растения технические культуры и леса проявляется в нарушении их жизнедеятельности, развитии, заболеваемости, т.е. в конечном итоге на здоровье растений. Растительность может эффективно выполнять свое предназначение при условии ее достаточности для поселения, надлежащим за ней уходом и допустимой нагрузки антропогенного воздействия. Поэтому одним из интегральных показателей экологического благополучия объектов окружающей среды является состояние растительности.

Основными отрицательными факторами, воздействующими на состояние зеленых насаждений являются:

а) загрязнения окружающей среды (воздух, водные объекты, почва);

б) изменения гидрологического режима (уровень и состав грунтовых вод);

в) рекреационная деятельность населения (в основном вытаптывание).

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Иркутского района, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Этому может способствовать организованный и «дикий» туризм, массовый отдых местных жителей, перевыпас сельскохозяйственных животных в пригородных и зеленых зонах, недостаточный уровень агротехнических и лесовосстановительных работ и т.п.

Поэтому рекреационному прессингу на территориях сельских необходимо уделить должное внимание и первым шагом в этом направлении должна стать разработка и внедрение соответствующих муниципальных программ.

Природно-климатические условия для развития растительности на территории характеризуются резкой континентальностью климата с четко выраженной сезонностью циркуляционных процессов. Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяются влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением атмосферного давления и активизацией циклонической деятельности.

Дзержинское муниципальное образование расположено в умеренном климатическом поясе, тип климата – резко континентальный. Для этого типа климата характерны большие перепады температур - как в течение суток, так и в течение года; суровая продолжительная зима и теплое, с обильными осадками, лето.

Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц – январь (-20-30 градусов). В июле, самом теплом месяце года, средние месячные температуры составляют 16-18 градусов. Абсолютные максимальные температуры могут достигать 35-40 градусов, наиболее низкие –45 градусов. Осадков выпадает в год 300-500 мм, в основном в июле дождей. Максимальная сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м. Снежный покров максимальной высоты достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150 – 60 дней. Ветровой режим составляет 2-3 м/с. Он характеризуется преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары. Господствующие направления ветра: западное, северо-западное, юго-западное. Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.

В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха - азиатский антициклон, зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым количеством осадков, способствующая  накоплению примесей в приземном слое атмосферы. При антициклональном типе погоды в ночные часы происходит интенсивное радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, что ведет к формированию инверсий температуры большой интенсивности и мощности. Инверсионное распределение температуры резко снижается интенсивность турбулентного обмена и, в сочетании со слабыми скоростями ветра, формируются, так называемые, застои воздуха, ведущие к возникновению высоких величин приземных концентраций загрязняющих веществ и даже смоговых ситуаций. Характерной особенностью климата Восточной Сибири, определяющей низкую способность атмосферы к самоочищению от промышленных выбросов, является инверсионное распределение температуры в нижнем слое атмосферы в холодный период года. В теплый период года, в результате активного развития циклонической деятельности, возрастает степень покрытия неба облаками, количество выпадающих осадков, скорость ветра, что улучшает условия вымывания и рассеивания примесей.

Многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение. Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких долин и нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера не превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже –0,2-0,3°. Острова таликов концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах. Многолетнаяя мерзлота мешает вымыванию и способствует концентрации элементов в верхнем слое почвы.

Выводы:

1. Основным фактором воздействия на растительность территории МО Дзержинское  является рекреационная нагрузка.

Рекомендации:

1. Для снижения рекреационного прессинга на территориях сельских поселений необходимо разработать муниципальные программы, включающие мероприятия по устранению негативного влияния на растительность и меры по повышению ее репродуктивности.

2. При определении границ градостроительных ограничений на территории МО Дзержинское учитывать ареалы краснокнижных растений.

## 1.6 Земельные ресурсы и почвы

Площадь Дзержинского МО составляет 574,1 га. Использование территории на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 2.1.

Застройкой занято 90,2 га, что составляет 15,7% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 12,5% площади в границах МО, под прочие виды использования остается 71,8% городских земель.

Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 84,9 га, или 14,8% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 442,1 м2. Значительная часть застройки – 74,9% селитебной территории, или 78,3% жилых кварталов и микрорайонов, приходится на малоэтажную застройку, характеризующуюся низкой плотностью. Кроме того, 20,0% селитебной территории (21,7% жилой зоны) занимают садоводства.

Площадь участков предприятий и учреждений обслуживания в расчете на одного жителя составляет 22,3 м2, что обусловлено наличием крупных торговых центров, обслуживающих временное население.

Озелененных территорий общего пользования на территории нет, что обусловлено сельским характером местности и расположением вокруг лесного массива. Уровень обеспеченности населения территорией спортивных сооружений (0,7 м2 на чел.) составляет 10,0% от потребности, что также значительно ниже нормативного уровня (7 м2 на чел.).

Производственные территории занимают площадь в 4,7 га, или 0,8% земель поселения. Промышленные территории охватывают 1,2 га, коммунально-складские – 3,5 га. Территория земель сельскохозяйственного назначения составляет 383,7 га (66,8% общей территории). Такая структура территории отражает современный функциональный профиль МО как сельскохозяйственной ячейки АПК Иркутского района.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают незначительную часть земель (72,0 га), в их составе преобладают луга и сенокосы (44,6 га), которые активно используются населением в рекреационных и иных целях.

Таблица 2

Современное использование территории Дзержинского МО

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 80,6 | 14,0 | 419,8 |
| в т. ч. 1-3-этажная с приусадебными участками | 63,1 | 11,0 |  |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-3-этажная безусадебная | 0,5 | 0,1 |  |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | 0,0 | 0,0 |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | 0,0 | 0,0 |  |
| садоводства | 17,0 | 3,0 |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 1,7 | 0,3 | 9,1 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 0,6 | 0,1 | 2,9 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты здравоохранения | 0,9 | 0,1 | 4,4 |
| Учреждения социального обеспечения | 1,0 | 0,2 | 5,2 |
| Культовые сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивные сооружения | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 84,9 | 14,8 | 442,1 |
| Б. Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 1,2 | 0,2 |  |
| Внешний транспорт | 0,0 | 0,0 |  |
| Коммунально-складские территории | 3,5 | 0,6 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 4,7 | 0,8 |  |
| В. Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 20,4 | 3,6 |  |
| Луга и пойменные территории | 44,6 | 7,8 |  |
| Водные пространства | 1,0 | 0,2 |  |
| Прочие рекреационные территории | 6,0 | 1,0 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 72,0 | 12,5 |  |
| Г. Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 0,0 | 0,0 |  |
| Участки санитарно-технических устройств | 0,0 | 0,0 |  |
| Участки инженерных сооружений | 0,6 | 0,1 |  |
| Специальные территории | 0,0 | 0,0 |  |
| Питомники | 0,0 | 0,0 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 383,7 | 66,8 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие территории | 28,3 | 4,9 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 412,6 | 71,9 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 574,1 | 100,0 |  |

Что касается качественного состояния земельного фонда, т.е. нарушенные земли и их рекультивация важно отметить, что нарушенные земли – это земли под разрушенными постройками заброшенных сельских поселений, древесными валами из-под раскорчевок, под старыми силосными ямами и т.д.

В тоже время почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.

Основными источниками поступления вредных веществ в  почвы вокруг населенных пунктов являются  газопылевые выбросы предприятий теплоэнергетики, в т.ч. котельных, домовых печей;  транспортные артерии, площадки хранения золошлаков. Кроме того, почва может при определенных условиях загрязняться (как это было уже указано в разделе « Поверхностные воды») сточными водами выгребов.

Одной из проблем Иркутской области остается загрязнение сельскохозяйственных земель пестицидами, почв – загрязнителями промышленного происхождения.

Анализ содержания пестицидов в сельхозугодьях Иркутской области ежегодно проводится Иркутским УГМС.  По данным областной станции защиты растений, наиболее применяемыми в сельском хозяйстве пестицидами были гербициды  - диаленсупер, чисталан, зенкор и раундап; протравители семян – фенорам-супер, витарос;  фунгициды – татту.

Остаточных количеств  ГХБ, метафоса, фозалона, фосфамида, 2,4-Д, пирамина, пиклорама в почвах Иркутского района за период с 1997 по 2003г.г. не обнаружено.

По данным исследования почв Иркутской области службами Госсанэпиднадзора наибольший процент проб почв не соответствующих гигиеническим нормативам касался санитарно-химических показателей – 23,1% и микробиологических – 27,8 %, что свидетельствует о недостаточном качестве санитарной очистки территорий. Мониторинг загрязнения почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в муниципальном образовании Дзержинское не проводится.

## 1.7 Твердые бытовые отходы

Значительный уровень загрязнения почвы населенных пунктов Иркутской области связан с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТБО. Одним из экологических аспектов состояния земель является загрязнение и захламление промышленными и бытовыми отходами. Общепринятыми индикаторами влияния промышленно-бытовых отходов на окружающую среду считаются изменения физико-химического состава грунтовых и подземных вод в результате действия свалочного фильтрата. Фильтрат от стихийных свалок по своему составу является концентрированным высокоминерализованным стоком, загрязненным органическими веществами, преимущественно трудно окисляемыми, анионоактивными ПАВ, фосфатами, солями тяжелых металлов, фенолами и другими веществами. Отметим, что состав фильтрата и его влияние на почвы и водную среду требует специального изучения для каждого конкретного случая.

Твердые бытовые отходы от  Дзержинского муниципального образования складируются на полигоне ТБО г. Иркутска (МУП «Спецавтохозяйство»), вывоз осуществляет ООО «Ушаковская» и ООО «Петр и Ко».

В Муниципальном образовании Дзержинское не разработаны схемы очистки территорий, отсутствуют контейнеры для сбора и временного хранения мусора. Отсутствует контроль над сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах, в т.ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха.

Не менее важным источником образования отходов являются медучреждения здравоохранения. В результате деятельности лечебно-профилактических учреждений МО Дзержинское образуются отходы, отличающиеся по фракционному составу и степени опасности. По современной классификации все отходы объектов здравоохранения подразделяются по степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на 5 классов: «А» (неопасные отходы), «Б» опасные (рискованные) отходы, «В» – чрезвычайной опасные отходы, «Г» - отходы по составу близкие к промышленным и «Д» – радиоактивные отходы.

Организованная в МО Дзержинское система сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов состоит из следующих звеньев:

- сбора отходов внутри медицинских учреждений;

- транспортирование и перегрузка отходов в уличные контейнеры на территории лечебно-профилактических учреждений;

- временного хранения отходов ЛПУ на территории лечебно-профилактических учреждений;

- транспортирование отходов, в основном, на поселковую свалку.

Правила обращения с отходами и схема их удаления в каждом медицинском учреждении согласовывается с ТО ТУ Роспотребнадзора.

Лечебно-профилактические учреждения должны осуществлять сбор отходов классов «А», «Б» и «В» в одноразовые пакеты, контейнеры (емкости) разного цвета (отдельно для каждого класса опасности). Однако в связи с недостаточным финансированием на приобретение инвентаря и расходных материалов допускаются отступления от санитарных норм и правил (в практике используются бытовые полиэтиленовые пакеты, коробки, пластиковые бутылки и т.п.).

В режиме схемы обращения с медицинскими отходами, использованные шприцы (класс «Б») после дезинфекции должны сдаваться по договорам специализированным учреждениями на переработку. В этом случае сбор и перевозка шприцев осуществляется транспортом перерабатывающих предприятий.

По данным Роспотребнадзора в Иркутской области в содержание первичных емкостей (контейнеров), их оборудование (герметичность крышек, возможность транспортировки, дезинфекции и т.п.) не отвечает действующим санитарным нормам. Не решен вопрос выделения специализированного транспорта для вывоза отходов медучреждений, повсеместно практикуется использование общегородских мусороперевозчиков, что санитарными правилами не допускается.

В системе ЛПУ МО Дзержинское отсутствуют специализированные установки по термическому обеззараживанию медицинских отходов классов «Б» и «В». Практикуется вывоз отработанных игл (после обеззараживания, деформации) в твердых емкостях (пластиковые бутыли, картонные коробки) на  полигоны ТБО.

Эпидемиологически опасные патологоанатомические и биологические отходы (органы, ткани и т.п.) медучреждений захораниваются в специально отведенных могилах в деревянных ящиках на поселковых кладбищах.

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (ртуть содержание приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

Из-за недостатка вспомогательных, подсобных и хозяйственных помещений актуальным остается вопрос кратковременного хранения медицинских отходов, круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов в ЛПУ.

Выводы:

- Отсутствует система сбора и вывоза мусора в муниципальных образованиях.

- Проблема опасности загрязнения территории связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

- В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации бытовых отходов и содержимого выгребов.

Рекомендации:

- Разработка схемы санитарной очистки МО; организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в муниципальном образовании.

- Ликвидация несанкционированных свалок на побережье реки Ушаковка.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Проведение разъяснительной работы с туристами.

- С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов.

- Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений.

- организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов.

- создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов.

- Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп.

## 1.8 Физические факторы окружающей среды

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

### 1.8.1 Электромагнитное загрязнение

Электроснабжение МО «Дзержинское» осуществляется от Иркутской энергосистемы от подстанции, находящейся в собственности Восточных электрических сетей. Электроснабжение потребителей МО «Дзержинское» осуществляется от ПС110//10кВ «Пивовариха».

К сожалению, данные, характеризующие электромагнитные поля на территории поселка отсутствуют, что не позволяет дать им эколого-гигиеническую оценку как источников загрязнения атмосферы.

Электромагнитные поля (ЭМП). Источниками электромагнитных полей являются различная радиопередающая аппаратура (вещательные и телевизионные передатчики), антенные коммутаторы, разделительные высокочастотные фильтры, антенные системы, различные промышленные установки, снабженные высокочастотными (ВЧ), ультровысокочастотными (УВЧ) и сверхвысокочастотными (СВЧ) генераторами. Такое интенсивное применение радиоволн превратило ЭМП радиочастот в один из физических факторов окружающей среды, активно действующих на организм человека.

В населенных местах влияние ЭМП может проявиться в случаях близкого расположения жилой зоны к радиостанциям, телевизионным центрам, ретрансляторам и их антенным устройствам, локаторным установкам и другим техническим средствам, излучающим радиоволны и создающим ЭМП.

К факторам электромагнитной природы, находящимся в диапазоне частот от 0 до 300 ГГц, и потенциально опасным для здоровья человека относят гипогеомагнитные поля, постоянные электрические и магнитные поля, переменные ЭМП в диапазоне частот от 1 ГЦ до 300 ГГц, в котором особо выделяют электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) 50/60 Гц и  электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.

Электростатическое поле (ЭСП) отмечается часто в бытовых условиях при использовании тканей из волокон с высокими диэлектрическими свойствами, эксплуатации персональных ЭВМ, при применении установок для ионизации воздушного пространства и т.д.

Источниками постоянного магнитного поля (ПМП) в быту могут быть средства электротранспорта (поезда метрополитена, железной дороги, трамвай), физиотерапевтическая аппаратура или диагностическое оборудование (установки ядерного магнитного резонанса).

Источниками ЭМП ПЧ являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередач, распределительные устройства и др.), электротранспорт, различные типы бытового электрооборудования.

Источником электромагнитной энергии радиочастотного и микроволнового диапазонов в окружающей среде служат антенные системы радиолокационных станций, радио – и телерадиостанций, в т.ч. систем мобильной связи, а также физиотерапевтические аппараты и персональные ЭВМ. Особо нужно выделить сотовую связь, поскольку в руки потребителя попал мощный источник ЭМП, который с помощью антенны не только осуществляет связь и передает информацию (полезный эффект), но и производит облучение самого потребителя (опасный эффект).

В таблице 3 приведены основные величины, характеризующие ЭМП и единицы их измерения.

Таблица 3

Величины, характеризующие электромагнитное поле

| Величина | Единица измерения |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
| Напряженность электрического поля | Вольт на метр | В/м |
| Электрическая индукция | Кулон на квадратный метр | Кл/м2 |
| Напряженность магнитного поля | Ампер на метр | А/м |
| Магнитная индукция | Тесла | Тл |
| Плотность тока | Ампер на квадратный метр | А/м2 |
| Сила тока | Ампер | А |
| Электрический заряд | Кулон | Кл |
| Электрическое напряжение | Вольт | В |
| Плотность потока энергии электромагнитного поля | Ватт на квадратный метр | Вт/м2 |

Классификация радиоволн ЭМП в населенных местах приведена в таблице 4.

Таблица 4

Классификация радиоволн, применяемая  в санитарно-гигиенической практике (санитарные нормы и правила размещения радиотелевизионных и радиолокациооных станций, №1823-78)

| Основной термин | Международная классификация | Классификация, используемая в практике гигиенического нормирования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование диапазона |  |
|  | Параллельный термин и границы диапазона |  |
|  | Радиочастот | Радиоволн | Наименование и границы диапазона радиочастот | Наименование и границы диапазона радиоволн |
| 5-й диапазон | Низкие частоты (НЧ) 30-300 кГц | Километровые волны 10-1 км |  | Длинные волны 3-1 км |
| 6-й диапазон | Средние частоты (СЧ) 0,3-3 МГц | Гектометровые волны 1-0,1 км | Высокие частоты (ВЧ)100 кГц-300 МГц | Средние волны 1-0,1 м |
| 7-й диапазон | Высокие частоты (ВЧ)3-30 МГц | Декаметровые волны 100-10 м |  | Короткие волны 100-10м |
| 8-й диапазон | Очень высокие частоты (ОВЧ) | Метровые волны 10-1 м | Ультравысокие частоты (УВЧ) | Ультракороткие волны 10-1 м |
| 9-й диапазон | Ультра высокие частоты (УВЧ) 0,3-3 ГГц | Дециметровые волны |  | Дециметровые волны 10-1 м |
| 10-й диапазон | Сверхвысокие частоты (СВЧ) 3-30 ГГц | Сантиметровые волны | Сверхвысокие частоты | Сантиметровые волны 10-1 см |
| 11-й диапазон | Крайне высокие частоты (КВЧ) 30-300 ГГ | Миллиметровые волны 10 -1 мм |  | Миллиметровые волны 10-1 мм |

Примечание: диапазоны 1-4 для целей вещания не используются

В диапазоне длинных (5-й диапазон), средних (6-й диапазон), коротких (7-й диапазон) и частично УКВ (8-й диапазон) работают станции радиовещания и радиосвязи; в диапазоне ультракоротких волн (8-й диапазон) – телецентры и телевизионные ретрансляторы; в диапазонах 8й,9й,10й и 11й – радиолокационные станции, системы радионавигации и радиоастрономии.

Телецентры и телевизионные ретрансляторы оснащаются передатчиками:

- малой мощности – до5/2,5 кВт*

- средней мощности – до 25/7,5 кВт

- большой мощности – 50/15 кВт и выше

* Примечание: В числителе – мощность передатчика канала изображения,

в знаменателе - мощность передатчика канала звукового сопровождения.

В основе гигиенических норм и правил внепроизводственных воздействий ЭМП заложен принцип, в соответствии с которым безопасным для человека является предельно-допустимый уровень (ПДУ) ЭМП. ПДУ – уровень воздействия фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в настоящее время или в  отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Систематическое воздействие электромагнитного поля радиоволн с уровнями, превышающими допустимые, может вызывать изменения в центральной нервной системе, сердечнососудистой, эндокринной и других системах организма человека. С целью предупреждения неблагоприятного действия ЭМП радиоволн на население устанавливаются предельно-допустимые уровни этого фактора для населения и гигиенические требования к размещению передающих радиообъектов (СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поя, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» и др.).

Рассматривая ЭМП радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ЭМП РЧ ПРТО), важно отметить, что согласно п.2.1. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 оценка воздействия этого вида физического фактора на население осуществляется:

- в диапазоне частот 30 кГц-300МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (ξ), В/т;

- в диапазоне частот 300 МГц-300ГГц – по средним значениям плотности потока энергии (ППЭ), мкВт/см2.

Уровни ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего ЭМП РЧ, не должны превышать ПДУ, указанных в таблице 5 - с учетом вторичного излучения. Причем, эти нормативы распространяются также на другие источники ЭМП РЧ.

Таблица 5

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона  частот 30кГц-300ГГц для населения (СанПиН 2.1.8.12.2.4.1383-03)

| Диапазон частот | 30-300 кГц | 0,3-3МГц | 3-30МГц | 30-300МГц | 0,3-300ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, ξ (В/м) | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 25** |

* - кроме средств радио и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108;174-230 МГц);

** - для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечание: Диапазоны, приведенные в таблице 5, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

где: Е – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП  i под

i-  тым номером;

ППЭ – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП i под

i-  тым номером;

Епду – ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭпду – ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n – Количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

где: ξсумм.J – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

ξПДУj – ПДУ напряженности электрического поля j-того нормируемого диапазона;

ППЭсумм.К  – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП к- го нормируемого диапазона;

m – Количество диапазонов, для которых нормируется ξ;

q - Количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Границы СЗЗ определяются на высоте 2м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2м уровни ЭМП превышают ПДУ.

Внешняя граница зоны ограничения определяются по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.д.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промплощадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков.

Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным путем и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

Электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) являются частью сверхнизкочастотного диапазона радиочастного спектра, наиболее распространенного как в производственных условиях, так и в условиях быта. Диапазон промышленной частоты представлен в нашей стране частотой 50 Гц. Основными источниками ЭМП ПЧ являются различные типы производственного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь, подстанции и воздушные линии электропередачи сверхвысоко напряжения. Поскольку соответствующая частоте 50 Гц длина волны составляет 6000 км, человек подвергается воздействию фактора в ближней зоне и в этой связи гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям (ЭП и МП ПЧ).

Нормируемым параметром ЭП является напряженность, которая оценивается в киловольтах на метр (кВ/м), МП – магнитная индукция или напряженность магнитного поля, измеряемые соответственно в Милли - или микротеслах (мТл, мкТл) и амперах или килоамперах на метр (А/м, кА/м).

ПДУ напряженности ЭП 50Гц, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением 330 кВ и выше, в зависимости от условий воздействия, согласно СНиП 2971-84, и от возможного времени пребывания населения составляют от 0,5 кВ/м внутри жилых зданий и сооружений и 1 кВ/м – на территории жилой застройки и до 20 кВ/м – в труднодоступных местностях.

До недавнего времени в РФ отсутствовали гигиенические нормы на МП частоты 50Гц. В настоящее время имеется временный норматив, указанный в СанПиН 2.1.2.1002-00. Предложены два нормативных значения для МП: внутри жилых помещений  и на территории жилой застройки, которые составляют, соответственно, 10 и 50 мкТл. В настоящее время ведутся исследовательские работы по созданию научно обоснованных ПДУ МП для населения.

Для решения вопросов исключения неблагоприятного влияния на человека ЭМП ПЧ используются три основных принципа, принятых в гигиенической практике: защита временем, защита расстоянием и защита с помощью использования коллективных или индивидуальных средств защиты.

Для населения профилактика неблагоприятного влияния воздействия ЭМП ПЧ обеспечивается наряду с дифференцированным ПДУ в зависимости от типа территории (селитебная, часто, редко посещаемая), что является проявлением обеспечения защиты человека за счет ограничения времени экспозиции, преимущественно за счет реализации принципов защиты расстоянием.

Для ВЛ сверхвысокого напряжения (СВН) различного класса устанавливаются возрастающие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).

СЗЗ воздушной линии является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 В/м. Размеры СЗЗ зависят от напряжения тока, передаваемого по высоковольтной линии, и колеблются от 20 до 55 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к направлению трассы высоковольтной линии.

В пределах СЗЗ высоковольтных линий запрещается размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянок и остановок всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов. Расстояние трассы высоковольтной линии от границы населенных пунктов должно быть не меньше 250-300м в зависимости от напряжения передаваемого тока.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 35, 110 и 220 кВ составляют соответственно 15, 20 и 25 м, что в натуре выдержано не повсеместно.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.

В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить строительные и земляные работы, а также планировку грунта с помощью землеройных машин.

### 1.8.2 Акустическое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Шум оказывает раздражающее действие на людей. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Причиной шума в населенных пунктах могут служить предприятия различных отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях сельских населенных пунктов являются автомобильный и воздушный транспорт, а также сельскохозяйственная техника.

Транспортный автомобильный поток проходит, в основном, по центральным магистралям вдоль малоэтажной жилой застройки.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60дБА) – в ночное.

Расстояние от бровки автомобильных дорог до застройки принимается не менее 100 м, для дорог IV категории – 50 м (СНиП 2.05.02–85). Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в сельских населенных пунктах соблюдено не повсеместно.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Следует отметить, что согласно ГОСТ Р 41.51–99 предельные значения шума от автомобильного транспорта в зависимости от мощности двигателя составляют 74–80 дБА.

Шумовая карта для сел и поселков не разрабатывалась. Измерения шума в районе жилой застройки, прилегающей к автомагистралям, не проводились. Возможность транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население обусловлено также и отсутствием на большинстве улиц надлежащих полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, особенно центральных автомагистралей.

В этой связи центральные автомагистрали, проходящие через сельские населенные пункты, использовать для грузовых перевозок нецелесообразно с эколого-гигиенических позиций. Это обстоятельство необходимо учитывать при формировании потоков грузового автотранспорта.

Другой источник акустического загрязнения атмосферы связан с наземной и летной эксплуатацией воздушных судов.

На территории г. Иркутска находится  действующий аэропорт, который граничит с МО Дзержинское. Что касается действующего аэропорта, то какая-либо информация об интенсивности авиационного шума и зон его воздействия отсутствует.

Вообще движущиеся воздушные суда являются комплексным источником интенсивного непостоянного шума, оказывающего неблагоприятное воздействие на население, проживающее вблизи аэродромов и маршрутов движения воздушных судов.

В соответствии с требованиями ГОСТ 22283-88 нормируемыми параметрами авиационного шума на местности являются эквивалентный уровень звука LАэкв, дБа и максимальный уровень звука LA, дБА. Оба параметра нормируются для дневного и ночного времени.

На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не должны превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Характеристика допустимых уровней авиационного шума

| Время суток | Эквивалентный уровень звука LАэкв, дБа | Максимальный уровень звука при единичном пролете LA, дБА |
| --- | --- | --- |
| День (с 700до 2300 часов) | 65 | 85 |
| Ночь (с 2300 до 700 часов) | 55 | 75 |

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п.2.6. для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологически и/или физического воздействия уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шум, вибрация, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов и аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения (п.2.9.).

Неблагоприятно действуют на людей и вибрационные нагрузки. Колебания частотой менее 20 Гц, могут явиться причиной сердечных приступов, провоцировать явление резонанса системы кровообращения, вызывать ощущение усталости, головокружения, нарушение зрения. Повышенная нервозность жителей, как считают некоторые специалисты, есть результат инфразвукового излучения, даже слабовыраженного.

Вибрация также служит более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, отрицательно влияет на наиболее точные технологические процессы.

При расположении жилых домов и зданий культурно–бытового назначения в пределах промышленно–технических зон, где применяются машины и механизмы, создающие динамические нагрузки, вибрация распространяется по грунтовому массиву в жилой район.

Кроме того, население может испытывать неблагоприятное влияние шума и вибрации в случаях нарушения правил расположения и монтажа холодильного и технологического оборудования предприятий торговли и общественного питания, которые встроены в жилые здания.

Оценка допустимого вибрационного воздействия на территории МО Дзержинское не проводилась.

В целом для борьбы с шумом эффективно строительство шумозащитных экранов, расширение транспортных магистралей и посадок деревьев, снижающих уровень шума. При невозможности использования таких мер наиболее приемлемыми решениями проблемы является снижение потока транспортных средств, особенно грузовых, снижение собственных шумов транспортных средств, применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные магистрали, шумопоглощающих материалов, применение в них тройного остекления, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

### 1.8.3 Радиационная обстановка на территории МО Дзержинское.

Радиационная обстановка на территории Иркутской области в 2010 г. по сравнению с предыдущими годами не изменилась, оставалась стабильной, радиационных аварий не зарегистрировано, профессиональных заболеваний и  лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов в течение отчетного года зарегистрировано не было. Радиационный фактор не является в Иркутской области ведущим по вредному воздействию на здоровье населения.

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население Иркутской области продолжается работа по радиационно-гигиенической паспортизации. В рамках Единой государственной системы учета и контроля доз (ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения населения от всех основных источников ионизирующего излучения. На сегодняшний день обеспечено участие в радиационно-гигиенической паспортизации практически всех объектов, использующих в деятельности источники ионизирующего излучения на территории области (96,8 % в 2009 г. до 97,9 % в 2010 г.)

Деятельностью в области использования источников ионизирующего излучения на территории области занимается 238 организаций из них:

Таблица 7

Общее количество объектов, использующих источники ионизирующего излучения в Иркутской области

| ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» | 1 |
| --- | --- |
| Иркутское отделение филиала ФГУП «РосРАО» | 1 |
| Промышленные предприятия | 55 |
| НИИ и учебные заведения | 6 |
| Геологические | 3 |
| Медицинские учреждения | 202 |
| в них рентгенодиагностических и флюорографических кабинетов | 515 |
| радиологических отделений | 5 |
| Прочие | 6 |

* в форме 26-07 указывалось 322 объектов, с учетом 48 воздушных транспортных средств (самолеты, вертолеты)

Деятельностью связанной с использованием источников ионизирующего излучения в 2010 г. было занято (без персонала ФГУП «АЭХК») 1523 человека персонала группы «А», группы «Б» 396 человек. По сравнению с данными 2009 г. в Иркутской области произошло незначительное увеличение персонала, в связи с изменением общего количества учреждений, использующих источники ионизирующего излучения.

Таблица 8

Распределение персонала группы «А» и группы «Б» по объектам, использующих в деятельности источники ионизирующего излучения

|  | Персонал группы «А» | Персонал группы «Б» |
| --- | --- | --- |
| Промышленная группа в т.ч. геологи | 338 | 71 |
| НИИ и учебные заведения | 53 | 7 |
| Медицинские работники | 1065 | 222 |
| Прочие | 67 | 96 |
| Всего персонал | 1523 | 396 |

На все объекты оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучения, радиационная защита объектов и персонала соответствует требованиям НРБ–99/2009, ОСПОРБ–99/2010. Объекты, использующие радиоактивные источники имеют лицензии Сибирского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области заканчивается проведение работы по лицензированию деятельности, связанной с использованием источников генерируемого (рентгеновского) излучения.

За период с 2006-2010 гг. всего было выдано 245 лицензий на деятельность, связанную с использованием источников генерируемого излучения (в 2006 г. выдано 45 лицензий; 2007 г. – 99, в 2008 г – 46; 2009 г. – 22; 2010 г. – 33). Общий процент охвата лицензированием в 2010 г. составил 97,8 %.

Ежегодно Управление и ФГУЗ принимают участие в радиологических советах при Губернаторе Иркутской области, на которых рассматривается и утверждается «Радиационно-гигиенический паспорт территории Иркутской области», обсуждаются вопросы финансирования работ по ведению Радиационно-гигиенического паспорта области и ограничению облучения населения области от природных источников излучения, а так же ряд других вопросов, касающихся радиационной обстановки на территории области.

В 2010 г. на радиоэкологическом совете при губернаторе Иркутской области рассматривались вопросы для внесения в долгосрочную целевую программу «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», наиболее важными из которых явились:

- Паспортизация источников и сетей централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных образований Иркутской области по показателям радиационной безопасности.

- Мониторинг радиационной обстановки в местах подземных ядерных взрывов на территории Иркутской области.

- Радиоэкологическое обследование мест бывшего размещения расформированных в 1990-2000 годах воинских частей на территории Иркутской области.

- Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов на территории Иркутской области.

- Ведение Радиационно-гигиенического паспорта Иркутской области.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с Министерством здравоохранения Иркутской области проведена коллегия по состоянию радиационной безопасности и соблюдению требований радиационной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения, в котором отражены проблемные моменты, касающиеся соблюдению требований радиационной безопасности в областных государственных лечебных учреждениях. В связи с чем, продолжается реализация Концепции развития здравоохранения Иркутской области разработанной в перспективе до 2012 г. в части обеспечения радиационной безопасности.

Геологическими особенностями строения земной коры Иркутской области обусловлено высокое содержание радона в жилых и общественных зданиях в населенных пунктах Южного Прибайкалья - Иркутском, Слюдянском районах, Усть-Ордынском Бурятском национальном округе, в ряде населенных мест на севере области – Киренском, Усть-Кутском и других районах. Содержание радона превышает 400 Бк/м2, достигая в отдельных одноэтажных деревянных зданиях 850 Бк/м2.

Проблема требует дальнейшего углубленного изучения и адекватных мероприятий, однако, в связи с отсутствием финансирования эти работы с 2002г. целенаправленно не проводились.

Силами аккредитованной лаборатории ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет была проведена работа и подготовлен Информационный отчет по результатам работы «Разработка комплекса мероприятий по радоновой безопасности на территории города Иркутска», выполненной по заказу Администрации г. Иркутска.

В 2010 г. продолжена работа по ограничению облучения населения природными источниками.

Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения формируется за счет природных радионуклидов, содержащихся в среде обитания людей (строительные материалы, воздух, почва и прочее) и вносит наибольший вклад в дозу облучения населения Иркутской области (84,0 %).

По многолетним наблюдениям, удельная плотность загрязнения почвы долгоживущими радионуклидами глобального происхождения, в среднем по области составляет по стронцию – 90-0,38 кБк/м2, по цезию – 137-0,68 кБк/м2.

В районах Южного Прибайкалья и северных территорий выявлены населенные пункты, в которых содержание радионуклидов цезия – 137 и стронция – 90 в почве выше средних областных значений в 2-3 раза, что связывается с локальными выпадениями от ядерных взрывов на Семипалатинском и Новоземельском полигонах. Радиационная обстановка в этих населенных пунктах в целом не отличается от таковой на территории области, содержание радионуклидов  в источниках питьевого водоснабжения и  продукции сельского хозяйства ниже допустимых норм. В 2003 г. проводилась работа по изучению последствий радиационного воздействия на население Иркутской области ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне, однако в связи с многолетним отсутствием финансирования, дальнейшие работы по изучению последствий не проводились.

Средние значения мощности излучения на открытой местности и внутри помещений за 2006-2010 гг. приведены в таблице 9.

Таблица 9

Средние значения мощности дозы внешнего гамма-излучения в населенных пунктах Иркутской области мкЗв/час

| Условия измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На открытой местности | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Внутри помещений | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |

Различия между средними значениями, полученными на открытой местности и внутри помещений, объясняются дополнительным вкладом излучения от естественных радионуклидов внутри помещений, содержащихся в строительных материалах и присутствием дочерних продуктов распада радона.

За последние годы более 97% вновь вводимых в эксплуатацию зданий соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию радона в воздухе помещений. Чему, несомненно, способствовали проводимые в полном объеме радиационный контроль земельных участков под строительство и своевременное применение необходимых инженерно-строительных мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность объектов строительства.

В 2010 году была исследована 121 проба строительных материалов, против 239 проб в 2009 г. Исследовано 157 проб продукции лесного хозяйства.

Таблица 10

Распределение по классам строительных материалов, используемых на территории Иркутской области в 2006-2010 гг.

| Годы | Число исследованных проб |
| --- | --- |
|  | местного производства | привозимых из других территорий | импортируемых |
|  | всего | из них класса | всего | из них класса | всего | из них класса |
|  |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |
| 2006 | 104 | 104 | - | - | 7 | 7 | - | - | 285 | 232 | 53 | - |
| 2007 | 124 | 123 | 1 |  | 40 | 40 |  |  | 542 | 398 | 144 |  |
| 2008 | 49 | 45 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 517 | 431 | 86 | - |
| 2009 | 74 | 73 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 163 | 156 | 7 |  |
| 2010 | 46 | 38 | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 69 | 62 | 7 | - |

По удельной активности местный строительный материал в основном относится к I классу, однако, в период с 2006-2010 гг. при проведении исследований выявлено 14 проб строительных материалов относящихся ко II классу, на их использование введены ограничения.

Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в минеральном сырье в 2010 году составили 148 Бк/кг, в 2009 г.-166 Бк/кг. За 5 лет зарегистрировано 297 случаев завоза строительных материалов импортного производства с активностью, превышающей норматив I класса. На использование которых введены ограничения.

Особенностью радиационной обстановки в Иркутской области являются наличие потенциально опасных радиационных объектов:

- ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» Минатома РФ;

- Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Оба объекта на протяжении всего периода их эксплуатации не имели аварийных ситуаций, которые привели бы к загрязнению окружающей среды, существенного влияния на радиационную обстановку в области не оказывают. Проводятся различные мероприятия по улучшению радиационной обстановки, улучшению условий труда на перечисленных предприятиях.

В июле 2010 г. Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» перешел в ведомство Федерального медико-биологического агентства.

На территории области в Усть-Ордынском Бурятском национальном округе и в Усть-Кутском районе имеются два участка подземных ядерных взрывов в мирных целях.

На территории области проводится мониторинг показателей радиационной безопасности пищевой продукции, осуществляемый ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и его филиалами в городах и районах, ФГУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», Филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

За 2010 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области исследовано 3001 проба пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ. В период 2006-2010 гг. превышения гигиенических нормативов содержания техногенных радионуклидов в пищевой продукции зарегистрировано не было.

Таблица 11

Средняя удельная активность пищевой продукции Иркутской области (Бк/кг)

| Продукция | ДУ | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная активность Цезия - 137 |
| молоко | 50 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
| мясо | 160 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
| картофель и корнеплоды | 320 | 7,6 | 9,0 | 8,7 | 3,8 | 4,5 |
| хлеб | 40 | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 5,6 |
| Удельная активность Стронция – 90 |
| молоко | 25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,0 |
| мясо | 50 | 0,72 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 0,88 |
| картофель и корнеплоды | 60 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 4,3 | 3,9 |
| хлеб | 70 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,6 |

Анализ проб показывает, что пищевая продукция, как местная, так и ввозимая на территорию Иркутской области безопасна по радиационным характеристикам.

Анализ данных исследований воды хозяйственно – питьевого водоснабжения показывает, что превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов на территории Иркутской области не зарегистрировано.

В 2010 г. имеют место 18 случаев превышения критериев первичной оценки питьевой воды по удельной суммарной альфа-активности, как правило, в пробах воды из подземных источников водоснабжения, которые обусловлены содержанием природных радионуклидов.

Для дальнейшей оценки соответствия воды требованиям радиационной безопасности проводились ее исследования на определение изотопного состава. Регистрировались незначительные превышения уровней вмешательства по удельной активности радона-222. Проведено исследование 21 пробы воды на определение Радона-222, из них было выявлено 2 пробы с превышением норматива 60.0 Бк/кг.

Проб питьевой воды, с содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год, и требующей проведения защитных мероприятий в безотлагательном порядке, не зарегистрировано.

Таблица 12

Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов

| Год | Число исследованных проб воды источников хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения | Число исследованных проб воды в местах водопользования населения |
| --- | --- | --- |
|  | всего | из них превышающие уровни суммарной альфа-, бета-активности | всего | Из них превышающие уровни суммарной альфа-, бета-активности |
| 2006 | 86 | - | 106 | 5 |
| 2007 | 185 | 11 | 56 | - |
| 2008 | 219 | 7 | 121 | 19 |
| 2009 | 200 | 12 | 164 | 9 |
| 2010 | 219 | 4 | 196 | 16 |

Таблица 13

Средние показатели общей альфа- и бета-активности воды централизованных источников питьевого водоснабжения населения Иркутской области (Бк/л)

| Средние показатели | ДУ | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-активность | 0,1/0,2 | 0,0673 | 0,0346 | 0,0205 | 0,04 | 0,03 |
| Общая бета-активность | 1,0 | 0,0283 | 0,035 | 0,0331 | 0,1 | 0,1 |

В 2010 г. превышения по суммарной альфа-активности в источниках питьевого водоснабжения установлено в 20 случаях.

На территории МО Дзержинское радиационно-опасных объектов нет.

Глобального исследования МО Дзержинское по радиационной обстановке не проводилось.

Выводы:

  - Современные уровни содержания техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды МО Дзержинское не представляют опасности для проживания населения и не накладывают никаких ограничений на все виды хозяйственной деятельности.

  - Основной вклад в облучение населения области вносят природные источники (прежде всего радон в воздухе помещений), а так же медицинские рентгенорадиологические диагностические процедуры.

  - Глобальных исследований по радиационной обстановке не проводилось.

4.	Оценка допустимого вибрационного воздействия на территории МО Дзержинское не проводилась.

Рекомендации:

- При строительстве, реконструкции, расширении предприятий, жилых домов проводить полную оценку радиационной обстановки местности.

## 1.9 Здоровье населения

Здоровье населения и возможное влияние на него неблагоприятных факторов окружающей среды территории рассматривается и оценивается по характеристикам:

  - медико-демографических показателей здоровья населения за 2006 – 2010 гг.

  - риска здоровью населения от неблагоприятных факторов окружающей среды района и особенно, загрязнения атмосферного воздуха.

Для анализа медико-демографических показателей используются документы территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской области и Департамента здравоохранения Иркутской области.

### 1.9.1 Медико-демографические показатели здоровья населения

Демографическая ситуация в МО Дзержинское

К числу важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья, населения относят медико-демографические показатели, по большинству из которых в последние годы наблюдались неблагоприятные тенденции.

На 2010 г. численность населения Дзержинска по данным текущего статистического учета равна 1,92 чел. В целом динамика численности населения поселка за последние 5 лет имеет тенденцию стабилизации на уровне 2 тыс. чел.

При уменьшении рождаемости в последние годы до 11,5 чел. на 1000 жителей естественный прирост принял положительные значения за счет значительного уменьшения смертности. При этом следует учитывать, что в настоящее время молодые семьи в подавляющем большинстве ориентированы на рождение одного-двух детей. Даже при реализации намеченного Правительством РФ комплекса мер по улучшению демографической ситуации рождаемость в ближайшие годы, скорее всего, сохранится на уровне 12 чел. на 1000 жителей.

Таблица 14

Динамика численности населения Дзержинского МО

по данным текущего статистического учета

| год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 1,99 | 2,02 | 2,09 | 1,80 | 1,92 |
| Родилось чел. | 24 | 25 | 27 | 22 | 22 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 12,1 | 12,4 | 12,9 | 12,2 | 11,5 |
| Умерло чел. | 22 | 27 | 30 | 17 | 17 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 11,1 | 13,4 | 14,4 | 9,4 | 8,9 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 2 | -2 | -3 | 5 | 5 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 1 | 1 | 1,4 | 2,8 | 2,6 |
| Механический прирост (убыль) чел. | 49 | 28 |  |  |  |
| Прирост (убыль), чел. | 51 | 26 |  |  |  |

Возрастная структура населения характеризуется значительной долей лиц моложе трудоспособного возраста (23,3%, что выше, чем в среднем по Иркутской области – 18,6%). Доля лиц старше трудоспособного возраста (15,5%) ниже, чем в среднем по Иркутской области (17,4%). Эти два факта характеризует демографическую ситуацию как благоприятную

Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 15. На перспективу, однако, значение лиц моложе трудоспособного возраста также остается высоким, но увеличивается доля лиц в трудоспособном возрасте за счет миграционного прироста населения, который осуществляется в основном экономически активным населением.

Таблица 15

Возрастная структура населения

(в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным текущего учета | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 23,3 | 23,0 | 22,5 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 61,2 | 61,6 | 62,1 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 15,5 | 15,4 | 15,4 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таким образом, из представленных данных следует:

1. Демографическая ситуация в МО Дзержинское благоприятная

2. Возрастная структура населения характеризуется значительной долей лиц моложе трудоспособного возраста (23,3%, что выше, чем в среднем по Иркутской области)

### 1.9.2 Характеристика онкологической заболеваемости и ее риска

В связи с отсутствием данных по МО Дзержинское, оценка роли загрязнения окружающей среды и других факторов в распространенности злокачественных новообразований (ЗН) не проводилась.

Рекомендации:

1. Выполнить исследования распространения раковых заболеваний отдельных локализаций, обусловленных неблагоприятными экологическими факторами.

2. Для уточнения распространенности раковых заболеваний отдельных локализаций, обусловленных экологическими факторами, необходимы дополнительные исследования.

# РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕПОСЕЛКОВАЯ СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

## 2.1 Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из факторов в структуре природного комплекса и охраны окружающей среды поселений. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно- бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, производственные, питомники, кладбища).

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице 16.

Таблица 16

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения

(Н.В. Маслов, «Градостроительная экология»)

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Парк | Многофункциональная или специализированная озелененная территория размером, как правило, не менее 2 га с и развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения. |
| Сад | Озелененная территория от 3,0 до 10,0 га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста. |
| Бульвар | Озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5 га (с минимальной шириной бульвара не менее 15,0 м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами города: улицами, реками. |
| Сквер | Компактная озелененная территория размером от 0,15 га и предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения. |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Питомник | Озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения города, уровень озелененности достигает 95 %. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка города. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается:

- в очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах, котелен, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники:

- в ветрозащитной роли;

- в фитонцидном действии;

- в теплорегулирующей роли;

- во влиянии на влажность воздуха;

- в шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система внутрирайонного отдыха рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений территорий общего пользования рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте города – так называемыми « городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы зеленых насаждений».

## 2.2 Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП  2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г. и 22.07.1993 г.) предусматриваются пригородные зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами загородного отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленые зоны городов выделяются на землях государственного лесного фонда, расположенных за пределами городской черты, с учетом площадей зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомагистральных дорог, а также запретных полос особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и орехо-промысловых зон (ГОСТ 17.5.3.01-78 Состав и размер зеленых зон городов). Леса зеленых зон городов относятся к защитным  лесам.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011 г. зеленые зоны населенных пунктов, или как их раньше называли «пригородные защитные леса», в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»). Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25 % должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50 м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны Дзержинского МО необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжее население. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах поселка должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

## 2.3 Система озеленения поселений

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей города озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40,0 % (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют  необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60 % общей площади в зависимости от назначения объекта (табл 17).

Таблица 17

Озеленение территории ограниченного пользования

| Территории (участки) объектов | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/человека |
| --- | --- | --- |
|  | Требуемый* |  |
| Придомовые | 60 | 5,0 – 7,0 |
| Дошкольные детские учреждения | 50 | 0,7 – 1,2 |
| Школы, профтехучилища | 40 | 0,9 – 1,5 |
| Лечебные учреждения | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительные учреждения | 60 | 0,8 |
| Техникумы | 55 | 0,2 |
| Промпредприятия |  | Ориентировочно ***3 м2 на работающего |

Маслов Н.В. –Градостроительная экология (учебное пособие) М.; Высшая школа, 2003 г., с.235.

*** СН 245-71. Санитарные нормы  проектирования промышленных предприятий. М., 1972 г.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3 м2 на работающего, а предельный  уровень озеленения должен составлять от 15 до 10 % от производственной территории.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, водоохранных зон, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автомагистралей выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к мягколиственным: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние  уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т.к. по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения – требуется выброковка нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновление.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется  в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до  - 300 м – 60 %, от 300м до1000 м – 50 %, от 100 м и более – 40 % (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м.

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения (СанПиН 2.1.1.1200-03).

При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-25 м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий МО Дзержинское отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что и п. Дзержинск озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению санитарно-защитных зон всех предприятий города в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Охрана лесов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов МО Дзержинское, должна быть направлена на предотвращение загрязнения, засорения, заиления рек и ручьев и истощения их вод. В лесах, расположенных в  водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается (Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74 – ФЗ).

Что касается территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, важно отметить, что согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, территория первого пояса ЗСО должна быть озеленена, и на ней не допускается посадка высокоствольных деревьев. А на территории второго пояса санитарной зоны охраны не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Таким образом, совместный анализ имеющихся материалов по системе зеленых насаждений в муниципальном образовании Дзержинское позволяет сделать следующие выводы:

1. Зеленый фонд МО Дзержинское представлен системой озеленения поселений – общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

2. Существующее состояние зеленого фонда МО Дзержинское требует разработки и внедрения общепоселковой системы озеленения.

3. Существующие площади озелененных территорий общего пользования, вероятно, не обеспечивают необходимые рекреационно-гигиенические потребности жителей поселка. Значительная часть растительности находится в состоянии деградации. Необходимо провести восстановительные работы – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.;

4. Озеленение территорий специального назначения в значительной степени нарушено и требует реконструкции в соответствии с санитарными нормами озеленения различных структурных элементов этого вида территорий (улиц, СЗЗ, водоохранные зоны и т.д.).

# РАЗДЕЛ 3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в МО Дзержинское устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- округ санитарной охраны источников минеральных вод;

- зоны залегания полезных ископаемых.

## 3.1 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Водным кодексом РФ» от 03.06.06 г. № 74–ФЗ (редакция от 14.07.2008г. №118-ФЗ).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих населенных пунктов органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных (табл. 18), устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ. (Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ в редакции от 14.07.2008г. №118-ФЗ).

Таблица 18

Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов МО Дзержинское

| Наименование водотока | Длина реки, км | Водоохр. зона, м | Прибреж. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Ушаковка | 70 | 200 | 30 |

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Возрастает воздействие от объектов жизнедеятельности поселков за счет поступления талых и ливневых вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д.

Отсутствие контроля над сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль над маломерным флотом.

Выводы:

- Необходима скорейшая разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов МО Дзержинское с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ.

- Органам местного самоуправления необходимо установить правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципального образования, для личных и бытовых нужд.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Рекомендации:

- Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Проведение разъяснительной работы с туристами.

## 3.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Дзержинское являются преимущественно подземные воды, либо подземные воды и поверхностные водоемы.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально–хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии – не менее 10 м по обе стороны водопровода. В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 19 и 20.

В связи с выходом нового СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны.

Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 19

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных  полос (Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.06 г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и др. без согласования с бассейновыми органами; - Проведение авиационно-химических работ; - Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - Использование навозных стоков для удобрения почв; - Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; - Складирование навоз и мусора; - Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; - Размещение дачных и садово-огородных участков; - Размещение стоянок транспортных средств; - Распашка земель; - Применение удобрений; - Складирование отвалов размываемых грунтов; - Выпас и организация летних лагерей скота, устройство купочных ванн; - Устройство проездов и дорог (кроме скотопрогонов) к традиционным местам водопоя скота; - Устройство ограждения территорий предприятий и частных владений до уровня воды; - Установка сезонных стационарных палаточных городков, баз отдыха; - Выделение участков под индивидуальное строительство; - Сведение растительности в 20-ти метровой зоне; - Движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей спецназначения; - Проведение рубок главного пользования. | - Размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений с отводом сточных вод на очистные сооружения; - Озеленение; - Залужение; - Совмещение с парапетом набережной при наличии ливневой канализации; - Строительство причалов, пристаней, пляжных сооружений, водноспортивных баз при условии соблюдения нормативов и требований контролирующих органов; - Использование залуженных участков в качестве сенокосов; - Замыв пойменных озер и стариц по согласованию с бассейновыми органами; - Проведение рубок ухода и санитарных рубок; - Проведение берегоукрепительных работ и мероприятий по закреплению оврагов и балок; - Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации. |
| Водоохранная зона | - Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций и др. без согласования с бассейновыми органами; - Проведение авиационно-химических работ; - Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - Использование навозных стоков для удобрения почв; - Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; - Складирование навоза и мусора; - Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; - Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 м. и крутизне склонов более 3 градусов; - Размещение стоянок транспортных средств; - Проведение рубок главного пользования; - Внесение удобрений по снегу. | - Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и др. по согласованию с бассейновыми органами и отводом сточных вод на очистные сооружения; - Проведение рубок промежуточного пользования; - Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной зоны более 100 м. и крутизне склонов менее 3 градусов; - Ведение всех видов полеводческих работ при строгом соблюдении требований противоэрозионной агротехники и технологии, правил обработки почв и регламентов внесения удобрений; - Создание оросительно-увлажнительных и осушительных систем со строительством прудов отстойников в местах выпусков избыточных вод в водные объекты; - Проведение лесомелиорации со строительством прудов-отстойников в местах выпусков вод; - Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации. |

Таблица 20

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Оценка состояния защиты источников водоснабжения МО Дзержинское позволяет сделать следующие выводы:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не установлены, проекты отсутствуют.

Рекомендации:

1.Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин.

2. Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.

3. Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборов поверхностных источников водоснабжения.

## 3.3 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

- Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- Для обеспечения снижения уровня воздействия  до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- Для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- Для организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (таблица 21).

Таблица 21

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани; - Прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 представлены в таблице 22.

Таблица 22

Перечень предприятий, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов по МО Дзержинское

| № п/п | Наименование предприятий | Класс объекта, размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Дзержинское МО |  |
|  | п. Дзержинск |  |
|  | Котельная | класс объекта по санитарной классификации – 5, размер санитарно-защитной зоны – 50 м. |
|  | ООО «Нефтеснаб» | класс объекта по санитарной классификации – 4, размер санитарно-защитной зоны – 100 м. |
|  | ООО «Контерра» | класс объекта по санитарной классификации – 4, размер санитарно-защитной зоны – 100 м. |
|  | ООО «БУФ», Лесозаготовки. Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | класс объекта по санитарной классификации – 3, размер санитарно-защитной зоны – 300 м |

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ, с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий района отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфрастуктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

Рекомендации:

- Требуется разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

# РАЗДЕЛ 4. ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Таблица 23

| Проблемы | Мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1. Загрязнение поверхностных вод |
| Загрязнение поверхностных водоемов района хозяйственно-бытовыми и поверхностными (ливневыми) сточными водами. | Строительство очистных сооружений. Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации сельских поселений по неполной раздельной системе согласно требованиям СНиП 2.04.03-85. Ликвидация всех стихийных и несанкционированных свалок в прибрежной зоне р.Ушаковка. Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с сельских поселений, садоводств и мест отдыха туристов. Проведение эколого-просветительной и разъяснительной работы с туристами и населением. Реконструкция существующей КНС. | СанПиН 2.1.5.980(00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СНиП 2.07.01(89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Использование водных объектов для рекреационных целей | Разработка мероприятий по охране водных объектов Оборудование зон массового отдыха населения туалетами и мусоросборниками. | Водный кодекс № 74-Ф3 от 03.06.06; |
| Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод | Организация надлежащей эксплуатации канализационных объектов (выгребов); Организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения; Организация поверхностных стоков со всей территории посёлка на очистные сооружения. | СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Нарушение водоохранных зон и прибрежных полос водоёмов | Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципального образования, для личных и бытовых нужд. Вынос из береговых полос строений, жилых домов, хозяйственных объектов и.т.п. Контроль за соблюдением ВЗ и ПЗП водоёмов при строительстве курортно-гостиничных и жилых объектов Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов . Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий | Водный кодекс № 74-Ф3 от 03.06.06; СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» Правила охраны поверхностных вод, №04–19–16/805 от 03.04.1991г. |
| Улучшение снабжения населения населённых пунктов питьевой водой, подача воды потребителям без ограничения | Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой. Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений. Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм. | Правила охраны поверхностных вод, № 04–19–16/805 от 03.04.1991г. Закон РФ «О санитарно( эпидемиологическом благополучии населения» 52(ФЗ от 30.03.99. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». |
| 2. Загрязнение подземных вод |
| 2.1. Загрязнение подземных вод | Разработка решений по охране подземных вод района. Организация I пояса зон санитарной охраны водозаборных сооружений. Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1175-02 в части содержания и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения. Проведение мероприятий по улучшению качества воды. | ГОСТ 17.1.3.05-82 «Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами» СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» СП 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» Закон РФ «О санитарно( эпидемиологическом благополучии населения» 52(ФЗ от 30.03.99. СНиП 2.07.01(89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 3. Загрязнение атмосферного воздуха |
| 3.1.Загрязнение атмосферного воздуха | Требуется выявление приоритетных источников загрязнения. Для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод на альтернативные виды топлива (газ) и работа от электричества. | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 7(ФЗ от 10.01.2001г. СанПиН 2.1.6.1032(01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 4. Загрязнение почв |
| 4.1.Загрязнение почв города пестицидами и др. химическими элементами | Проведение мониторинга загрязнения почвы | СанПиН 42–128–4433–87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве» Оценка почв и грунтов в ходе проведения инженерно–экологических изысканий для строительства.–М.: НИ и ПИЭГ, 2001. СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно–эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов» |
| 4.2. Несовершенная система обращения с отходами 4.3. Отсутствие генеральной схемы очистки территории МО Дзержинское 4.4. Отсутствие системы сбора и вывоза мусора в Муниципальных образованиях. 4.5. Нарушения эксплуатации канализационных выгребов. 4.6. Отсутствие организации надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов. | Разработка схемы санитарной очистки МО; организация централизованного сбора и вывоза ТБО. Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора. Реконструкция канализационных очистных сооружений в муниципальном образовании. Ликвидация несанкционированных свалок на побережье реки Ушаковка. Установка мусорных урн в общественных местах. Проведение разъяснительной работы с туристами. С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов. Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений. - организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов. - создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов. Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп. | СанПиН 42(128(4690(83 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». СНиП 2.07.01(89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству, содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». |
| 4.7. Образование несанкционированных свалок в районах частного сектора, садоводств, ВЗ и ПЗП | Ликвидация несанкционированных свалок. | СанПиН 2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |
| II. Эколого(территориальные |
| Отсутствие прибрежных защитных полос (ПЗП) и водоохранных зон (ВЗ) водных объектов | Установление размеров и организация водоохранных зон водных объектов. Осуществление строгого контроля за «Регламентом использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос» водных объектов. | Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.06 г. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» Правила охраны поверхностных вод №04–19–16/805 от 03.04.1991г. |
| 2. Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов | Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин; Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин. Разработка проекта организации зон санитарной охраны всех водозаборов. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 3. Нахождение жилых домов на территории СЗЗ промышленных предприятий | Выполнение оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух; минимизация воздействия на население (концентрация веществ менее 0,1 ПДК). | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200(03 «Санитарно(защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Закон РФ «О санитарно – эпидемическом благополучии населения» 52-ФЗ от 30.03.99. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 96(ФЗ от 04.05.1999г. |
| III. Организационно–управленческие |
| 1. Отсутствие системы экологического мониторинга источников загрязнения окружающей среды | Разработка системы экологического мониторинга источников загрязнения, позволяющей оценить состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, физического загрязнения территории МО. | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 –ФЗ от 10.01.01г. Водный кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.06 г. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» |
| 2. Отсутствие режима пользования ПЗП и ВЗ на водных объектах | Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов МО Дзержинское с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ. Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. Установление контроля за режимом использования территорий ВЗ и ПЗП водных объектов города. | Водный кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.06 г. |
| 3. Отсутствие рекреационных зон на водных объектах | Выделить и согласовать в установленном порядке участки для зон отдыха на водоёме района: на реке Ушаковка. Зоны отдыха должны быть благоустроены с обустройством пляжа, строительством туалетов, организацией лабораторного контроля. | СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 4. Отсутствие системы непрерывного экологического образования (просвещения) и воспитания населения с целью формирования экологического мировоззрения (культуры). | Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Создание общественных организаций охраны природы и природопользования. Распространение экологических знаний через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природо–охранные учреждения, организации спорта и туризма. | Маслов Н.В. Градостроительная экология (учебное пособие). – М.:Высшая школа, 2003. – С.160. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 –ФЗ от 10.01.01г. (статьи 71-74). |

# РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оценка современного экологического состояния окружающей среды МО Дзержинское выявила ряд градоэкологических проблем. По их устранению предложен комплекс мероприятий.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии города.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана  достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Ниже представлен комплекс градоэкологических мероприятий, предусмотренных генеральным планом. Их реализация позволит снизить уровень загрязнения объектов окружающей среды до санитарно-гигиенических нормативов, будет способствовать улучшению социально-бытовых условий и состояния здоровья населения.

Таблица 24

| Цель | Мероприятия |
| --- | --- |
| Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха | Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Перевод всех котельных с твердого топлива на альтернативное топливо (газ). |
| Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Иркутского района с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ. Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водными объектами общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов. Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий. Установка мусорных урн в общественных местах. Проведение разъяснительной работы с туристами. Реконструкция и модернизация КНС. Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации поселков и сел по неполной раздельной системе (согласно СНиП 2.04.03-85); Ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах реки Ушаковка. Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с поселений, садоводств и мест отдыха туристов. Не допускать сброс неочищенных сточных вод. Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой. Разработка решений по охране подземных вод района. Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений. установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин; расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин. Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм. Продолжение мониторинга качества и режима подземных вод МО Дзержинское. |
| Совершенствование системы обращения с отходами | Разработка схемы санитарной очистки Муниципального образования. Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп. Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений: - организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов; - создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов. Организация централизованного сбора и вывоза ТБО. Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора. Ликвидация несанкционированных свалок на побережьях. Установка мусорных урн в общественных местах. Проведение разъяснительной работы с туристами. |
| Рациональное использование земель | Организация зон отдыха для населения. |
| Получение информации о состоянии окружающей среды | Разработка системы экологического мониторинга и его осуществление для динамической оценки состояния территории МО Дзержинское. |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 9 сентября 2010 года).

- № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г. «Водный кодекс РФ».

- Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений – М: ФГУП ЦПП, 2004 – 56 с.

- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 30 декабря 2008 г.).

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2010 году».

# ПРИЛОЖЕНИЯ