# ИП Мальцев Валерий Андреевич

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта торговли

Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67

Индивидуальный

предприниматель      _________________    В.А. Мальцев

ИРКУТСК-2019 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Основная часть |
|  | Материалы по обоснованию |
| 2 | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Основная часть |
| 3 | ПРИЛОЖЕНИЯ |

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ пп | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| I | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| II | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИ |  |
| 2.1 | Основная часть |  |
| 2.1.1 | Чертеж планировки территории, М 1:500 | 8 |
| 2.1.2 | Краткая характеристика района планирования | 9 |
| 2.1.3 | Красные линии | 11 |
| 2.1.4 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 12 |
| 2.2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:2000 | 16 |
| 2.2.2 | Обоснование соответствия планируемых параметров установленным правилами землепользования и застройки | 17 |
| 2.2.3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 17 |
| 2.2.4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 19 |
| 2.2.5 | Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия | 20 |
| III | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 3.1 | Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, способ его образования | 22 |
| 3.2 | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | 23 |
| 3.3 | Ведомость координат границы образуемого земельного участка | 24 |
| 3.4 | Чертеж межевания территории, М 1:500 | 25 |
| IV | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
|  | Копия Постановления Главы администрации Дзержинского муниципального образования № 4 от 14.01.2019г. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Согласно п.1 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния территории (вопросы землепользования, состояние жилищного фонда, обеспеченность объектами социально-культурного обслуживания, состояние зеленого фонда района, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктуры, а также планировочные ограничения природного и техногенного характера) и определение основных направлений и параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Данная документация по планировки территории включает в свой состав проект межевания территории земельного участка для размещения двухэтажного объекты торгового назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Данная документация по планировке территории подготовлена «Индивидуальным предпринимателем Мальцев Валерий Андреевич», предусмотренная в рамках договора от 11.01.2019г., а также в соответствии с Постановлением Главы администрации Дзержинского муниципального образования № 4 от 14.01.2019г. «О подготовке, согласовании и утверждении документации по проекту планировки с проектом межевания».

При подготовке документации по планировке территории в границах земельного участка, расположенного: п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67 использованы следующие нормативно-правовые документы и материалы:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ в редакции от 31.12.2017г.;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 (ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения;

- «Правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования», утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от  31.01.2018 г.  № 05/24-ДСП;

- Решение Главы администрации Дзержинского муниципального образования № 4 от 14.01.2019г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта торговли

в границах земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67

Утвержден: Решением Главы администрации

Дзержинского муниципального образования

от «____» _________20__г. № ____________

Иркутск-2019

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж планировки территории

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
| --- |
| ГРАНИЦЫ |
|  | - граница кадастрового квартала |
|  | - граница существующего земельного участка |
|  | - красные линии |
|  | - граница проектируемого земельного участка |
|  | - линии отступа |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |
|  | - зоны застройки малоэтажными жилыми домами |
|  | - зоны делового, общественного и коммерческого назначения и размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
|  | - зоны транспортной инфраструктуры |
| ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
|  | - строения |
| 38:06:140204:943 | - кадастровый номер земельного участка |

|  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Подпись | Дата | Чертеж планировки территории | Масштаб | Лист | Листов |
| Ин. предприниматель | В.А. Мальцев |  |  |  | 1:500 | 1 | 1 |
| Исполнитель | В.А. Мальцев |  |  |  | ИП Мальцев В.А. |

2.1.2. Краткая характеристика района планирования

В административном отношении элемент планировочной структуры расположен в Иркутской области, Дзержинском муниципальном образовании Иркутского района. Территория размещения планировочного элемента расположена в южной части муниципального образования на территории населенного пункта – поселок Дзержинск, по улице Дорожная, 67.

Данный район населенного пункта характеризуется массовыми жилыми постройками 1-2 этажностью. Земельный участок расположен практически на окраине населенного пункта. Объекты промышленного комплекса в районе размещения объекта планировочной структуры отсутствуют. Улицы и проезды асфальтированы. Хорошо развита сеть электроснабжения.

Климат. Климат на территории Дзержинского муниципального образования резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и умеренно влажным летом.

Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической деятельности. Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,1 - -2,9°С. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль.

Среднесуточная температура в январе -21,5 – -22,9°С (абсолютный минимум -50°С). Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150–160 дней. В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода около 100 дней.

По утрам в долинах рек и вблизи водохранилища наблюдаются густые туманы. Средняя продолжительность туманов составляет около 5,8 часов. Более половины туманов отмечается в холодный период.

Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле +15,7 –+17,7°С (абсолютный максимум +35°С). Осадков в течении года выпадает немного (430 – 600мм), причём основная часть - в виде дождей.

На территории муниципального образования преобладают северо-западные ветры: Максимальные скорости ветра достигают 3,0-4,0 м/с. Зимой они меньше (1,5-3,0 м/с), что связано с антициклональным характером погоды в это время.

Долина реки Ангары и Иркутского водохранилища отличается сравнительно более интенсивной ветровой деятельностью в течение всего года. Ветровой режим здесь определяется взаимодействием преобладающего переноса воздушных масс (в основном юго-восточного и северо-западного). Он характеризуется преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары.

Повторяемость штилей изменяется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.

Зима длится в пределах исследуемой территории с начала ноября по конец марта (145-150 дней). Лето продолжается со второй декады июня по начало сентября. Весна (апрель - первая декада июня) длинная и затяжная, что связано с продолжительным периодом таяния ледяного покрова на озере Байкал, температура воздуха в этот период ниже равноширотных на 2-3°С.

Осень продолжается почти два месяца. Благодаря отепляющему влиянию водных масс озера температура воздуха чуть выше (на 0,5-2,5°С), чем за пределами котловины.

Сумма осадков за год изменяется в среднем в пределах 460-540 мм с некоторым увеличением на наветренных склонах. Их основная часть (около 50%) выпадает с июня по август, а с декабря по март - всего 13%, их месячные суммы в холодный период не превышают 20 мм. Максимальная интенсивность осадков за интервал времени 5 минут составила 2,3 мм/мин.

Устойчивый снежный покров в среднем образуется чаще в первой декаде ноября и разрушается в начале апреля. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150-160 дней. Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму по отрывочным данным метеостанции Лиственничное на открытом месте колеблется от 14 до 22 см, в защищенном - от 23 до 32 см.

Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму на открытом месте колеблется от 6 до 29 см, в защищенном - от 17 до 44 см. Среднее число дней с метелью - 10, наибольшее - 25. Нормативная нагрузка от снегового покрова - 70 кг/м2, глубина сезонного промерзания грунтов - 3,0 м.

Гидрография. Дзержинское муниципальное образование занимает территорию водораздела бассейнов р.Ушаковки и Иркутского водохранилища (р. Ангара).

Река Ушаковка (другое название Ида), правый приток реки Ангара. Образуется при слиянии Правой Ушаковки и Левой Ушаковки, в 2,5 км от поселка Горячие Ключи.

Длина реки – 70 км, из них 7 км в пределах г. Иркутска. На реке встречаются отмели, перекаты, лесные завалы. Ширина от 14 до 35 м, по архивным данным в 1892 г. ширина реки была от 80 до 100 м. В верховьях ее ширина до 1 м, в районе пос. Горячий Ключь – 7 м, в Иркутске – 9 м.

Средняя глубина реки до 50 см. Дно твердое, галечниковое, в районе с. Пивовариха – песчаное, в районе Иркутска – илистое с водорослями.

Долина реки до 4 км, ширина русловой части от 15 до 20 м, глубина до 1,5 м, высота истока 1071 м, высота устья 405 м. Средняя поверхностная скорость – 0,49 м/с, средняя глубинная скорость – 0,12 м/с. Годовой сток в среднем 2,08 м³/с. Температура воды летом от 9 до 20 °C.

Питание реки осуществляется за счёт грунтовых вод и атмосферных осадков. Водный режим характеризуется весенним половодьем, летними дождевыми паводками, прерывистой летне-осенней и очень низкой зимней меженью.

Берега реки в основном пологие, сильно подмыт правый берег.

Болота в районе имеют широкое распространение и относятся к низинным торфяным болотам. Формирование торфа происходит за счет накопления остатков травяных растений: осоки, пушицы и камыша.

Современное использование территории планирования.

Согласно Правилам землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования, планируемая территория расположена в границах функциональной зоны – О1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения и размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

В настоящее время расчетная территория под объект торговли частично занята автостоянкой. Насаждения на территории отсутствуют.

2.1.3. Красные линии

Согласно п.11 ст.1 Градостроительного кодекса красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения – линейные объекты.

При проектировании и установлении красных линий необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области градостроительства, иным законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (в редакции Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, утв.  постановлением Госстроя России от 6 апреля 1998 г. № 18-30).

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования красные линии не установлены. В связи с этим, за красные линии в данном Проекте планировки принимаются границы элемента планировочной структуры - образуемый земельный участок.

При разработке проекта красных линий в качестве самостоятельного проекта он разрабатывается на основе генеральных планов поселений и проектов детальной планировки территории и утверждается органами местного самоуправления по согласованию с органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными службами органов местного самоуправления.

Линии отступа от красных линий (границ земельного участка) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, предусмотренных п.5 ст.43 Градостроительного кодекса РФ, указаны в Правилах землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования соответствующей функциональной зоны.

Таблица 1.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х, м | У, м |
| 1 | 384482.45 | 3341589.18 |
| 2 | 384485.26 | 3341616.37 |
| 3 | 384485.21 | 3341617.05 |
| 4 | 384478.16 | 3341617.49 |
| 5 | 384478.19 | 3341620.53 |
| 6 | 384470.44 | 3341620.62 |
| 7 | 384463.99 | 3341620.67 |
| 8 | 384451.92 | 3341619.98 |
| 9 | 384452.14 | 3341605.86 |
| 10 | 384464.54 | 3341606.33 |
| 11 | 384464.93 | 3341596.33 |
| 12 | 384470.16 | 3341596.54 |
| 13 | 384477.16 | 3341596.81 |
| 14 | 384476.56 | 3341589.82 |

2.1.4. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Границами проекта планировки территории являются:

- с востока – земельный участок по адресу п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67;

- с севера – земельный участок с адресом п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67;

- с юга – автомобильная дорога.

Площадь в границах проектируемой территории составляет 673 кв.м.

Расположенное на территории земельного участка одноэтажное нежилое строение планируется расширить за счет увеличения этажности и присвоения ему статуса – объекты торгового назначения.

Данным Проектом планировки территории не рассматриваются мероприятия по комплексу строительно-монтажных и иных работ и все работы по расширению площади объекты торгового назначения, а также благоустройству территории будут выполнятся на основании соответствующей рабочей документацией

В рамках данного Проекта планировки территории земельного участка устанавливаются границы и параметры его возможной застройки, основанные на утвержденных регламентах.

Для функциональной зоны О-1, согласно Правилам землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования, установлены параметры застройки.

Таблица 2.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИ В ГРАНИЦАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ О-1

| Основные виды использования | Условно разрешенные виды использования: | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 1.дошкольное, начальное и среднее общее образование 2. коммунальное обслуживание 3.общественное управление 4.амбулаторно-ветеринарное обслуживание 5.деловое управление 6.объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры, комплексы) 7.рынки 8. магазины 9.банковская и страховая деятельность 10.общественное питание 11.гостиничное обслуживание 12.социальное обслуживание 13.бытовое обслуживание 14.амбулаторно-поликлиническое обслуживание 15.стационарное медицинское обслуживание 16.культурное развитие 17.религиозное использование | 1.для индивидуального жилищного строительства | 1.коммунальное обслуживание 2.обслуживание автотранспорта |

Таблица 3.

ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ  В ГРАНИЦАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ О-1

| Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий | Предельное количество этажей или предельная высота зданий | Минимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказание услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га. Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га. | 3 м | 3 этажа | 70% |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67

Масштаб 1:2000

|  | - граница образуемого земельного участка |
| --- | --- |
| :ЗУ1 | - условный номер образуемого земельного участка |

Условные обозначения

|  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п.Дзержинск, ул.Дорожная, 67 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Подпись | Дата | Схема расположения элемента планировочной структуры | Стадия | Лист | Листов |
| Ин.предприниматель | В.А. Мальцев |  |  |  | П | 1 | 1 |
| Исполнитель | В.А. Мальцев |  |  |  | ИП Мальцев В.А. |

2.2.2. Обоснование соответствия планируемых параметров установленным правилами землепользования и застройки

Планирование территории в границах земельного участка, расположенного по адресу: п.Джержинск, ул. Дорожная, 67, проводится с учетом параметров застройки, утвержденных Правилами землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования.

Площадь планируемой территории составляет 852 кв.м., что соответствует установленным предельным минимальным (0,06 га) и максимальным (0,7 га) размерам земельных участков.

Планируемая площадь застройки составляет 460 кв.м., что составляет 54 % от площади земельного участка.

В чертежах межевания территории указаны – границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

Линии отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений назначаются согласно со статьей 8 Главы 2 Правил землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования  «Градостроительные регламенты» и составляют 3 метра.

2.2.3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В границах проектируемой территории объекты, имеющие категорию по ГО, отсутствуют.

На проектируемой территории строительство защитного сооружения гражданской обороны не требуется.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, Пояснительная записка 30 возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования, ветхое состояние электропроводки в домах.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

Система обеспечения пожарной безопасности  на планируемой территории содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;

- ограничение распространение пожара;

- безопасную эвакуацию людей;

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;

Система предотвращения пожара в границах планируемой территории обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом технических и конструктивных решений. Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара.

2.2.4.Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительства должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

В связи с тем, что объект, размещаемый в границах планируемой территории, не относится к объектам вредного производства, к числу мероприятий по охране окружающей среды отнесены:

- очистка территории от строительного мусора после завершения строительно-монтажных работ;

- предусмотрены очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения для предотвращения вредного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод;

- предусмотрена защитная гидроизоляция колодцев и исключение сброса сточных вод в поверхностные водосливы для предотвращения аварийных сбросов сточных вод;

- не использовать для нужд водоснабжения подземные воды;

- предусмотрено благоустройство территории с использованием растительных насаждений.

2.2.5. Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия

В границах проектируемой территории объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены, объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.

На территории проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории, а также участки, зарезервированные для их создания. Месторождения полезных ископаемых и зоны охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют.

Таким образом,  мероприятия по сохранению объектов культурного наследия проектом планировки территории не предусматривается.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекты торгового назначения

в границах земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67

Утвержден: Решением Главы администрации

Дзержинского муниципального образования

от «____» _________20__г. № ____________

Иркутск-2019

3.1.Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, способ его

образования

В соответствии с п.1 ст.11.2 Земельного кодекса РФ, земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образуемый данным Проектом межевания земельный участок расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67. Площадь земельного участка составляет 852 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Формирование земельного участка, необходимых для размещения объекты торгового назначения, осуществляется с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Земельный участок образуется согласно ст.39.28 Земельного кодекса РФ - перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.

Пунктом 3 ст. 39.28 установлено, что перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Состав площади образуемого путем перераспределения земельного участка представлен в таблице 4.

Таблица 4.

СОСТАВ ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

| Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ1 |
| --- |
| Порядковый номер части | Обозначение части на чертеже межевания территории | Площадь части, кв.м. |
| 1 | 38:06:140204:943 | 500 |
| 2 | :Т/п1 | 352 |
| ИТОГО по :ЗУ1 | 852 |

Формула образуемого земельного участка представлена в следующем виде:

:ЗУ1  =  38:06:140204:943 + :Т/п1

где

38:06:140204:943 – исходный земельный участок,

:Т/п1, – часть муниципальных земель.

Земельным кодексом РФ установлено, что при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

3.2. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне.

Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешенного использования означает, что его применение не требует получения специальных разрешений.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований.

Разрешённое использование образованных земельных участков устанавливаются нормами Земельного законодательства, а также нормативными актами, используемых при подготовке документации для внесения сведений о земельном участке в Единый государственный реестр недвижимости.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка определен в соответствии с п.3 ст.11.2 Земельного кодекса РФ  - объекты торгового назначения. В дальнейшем вид разрешенного использования будет изменен согласно градостроительному регламенту соответствующей функциональной зоны, утвержденному правилами землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования.

3.3. Ведомость координат границы образуемого земельного участка

Таблица 5.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Условный номер земельного участка - :ЗУ1

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х, м | У, м |
| н1 | 383951.22 | 3341881.90 |
| н2 | 383946.89 | 3341924.34 |
| н3 | 383935.47 | 3341924.84 |
| н4 | 383925.86 | 3341924.36 |
| н5 | 383925.19 | 3341917.55 |
| н6 | 383934.15 | 3341888.81 |
| н7 | 383936.62 | 3341876.47 |
| н8 | 383940.12 | 3341879.31 |
| Площадь земельного участка | 852 кв.м. |

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-38, зона 3.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Чертеж межевания территории

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
| --- |
| ГРАНИЦЫ |
|  | - граница кадастрового квартала |
|  | - граница существующего земельного участка |
|  | - красные линии |
|  | - граница образуемого земельного участка |
|  | - линии отступа от земельного участка |
| ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
|  | - строения |
| 1КН | - характеристика строений |
| 38:06:140204 | - номер кадастрового квартала |
| 38:06:140204:943 | - кадастровый номер земельного участка |
| 38:06:140204:943 | - кадастровый номер прекращающего существования земельного участка |
| :ЗУ1 | - условный номер образуемого земельного участка |
| :Т/п1 | - условный номер исходного земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, участвующего в перераспределении земель |
| н1 | - поворотная точка границы образуемого земельного участка с номером |

|  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п. Дзержинск, ул. Дорожная, 67 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Подпись | Дата | Чертеж межевания территории | Масштаб | Лист | Листов |
| Ин. предприниматель | В.А. Мальцев |  |  |  | 1:500 | 1 | 1 |
| Исполнитель | В.А. Мальцев |  |  |  | ИП Мальцев В.А. |

ПРИЛОЖЕНИЯ